富源县正邦古敢种养一体农业循环项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

编制单位：云南巽通环保科技有限公司

建设单位：富源正邦农牧有限公司

编制日期：2021年2月

目  录

1 概述	1

1.1建设项目特征	1

1.2评价工作过程	2

1.3相关政策规划符合性分析	3

1.3.1产业政策符合性分析	3

1.3.2与相关规划符合性分析	3

1.3.3选址符合性分析	6

1.3.4云南省生态红线符合性	10

1.3.5与环境政策相符性分析	11

1.3.6与蓝天保卫战三年行动实施方案符合性分析	15

1.3.7与《曲靖市净土安居专项行动计划》的符合性	15

1.3.8与《曲靖市碧水青山专项行动计划》的符合性	17

1.4主要环境问题	17

1.5报告书主要结论	18

2 总则	19

2.1编制依据	19

2.1.1国家有关法律、法规	19

2.1.2规章及规范性文件	19

2.1.3行业、地方规划	22

2.1.4技术规范	22

2.2与项目有关的其他资料	23

2.3评价目的	23

2.4评价原则	24

2.5 环境因子识别和筛选	24

2.5.1环境影响因素分析	24

2.5.2评价因子筛选	26

2.6环境功能区划	28

2.6.1环境功能区划	28

2.6.2环境功能属性汇总	29

2.7评价标准	30

2.7.1环境质量标准	30

2.7.2污染物排放标准	36

2.8评价等级及评价范围	39

2.8.1大气环境	39

2.8.2地表水环境	42

2.8.3地下水环境	44

2.8.4声环境	46

2.8.5生态环境	47

2.8.6环境风险	48

2.8.7土壤环境	50

2.9 评价内容与重点	52

2.9.1评价内容	52

2.9.2评价重点	53

2.10环境保护目标	53

2.11环评工作程序	59

3 建设项目工程分析	60

3.1基本情况	60

3.1.1建设项目基本情况	60

3.1.2建设项目占地及用地性质	60

3.1.3建设内容	60

3.1.4产品方案及规模	62

3.1.5主要设备	63

3.1.6主要原辅材料	64

3.1.7平面布置	65

3.1.8公用辅助工程	66

3.2卫生防疫措施及消毒	67

3.2.1卫生防疫	67

3.2.2消毒	68

3.3工艺流程	69

3.3.1施工期工艺流程	69

3.3.2运营期工艺流程	69

3.4污染源分析	79

3.4.1施工期污染源分析	79

3.4.2运营期污染源分析	82

3.5工艺先进性及清洁生产分析	112

3.5.1养殖工艺及设备先进性分析	112

3.5.2原材料指标	112

3.5.3能源利用指标	112

3.5.4污染物产生指标（处理后）	113

3.5. 5废物综合利用	114

3.5. 6产品指标	115

3.5. 7环境管理要求	115

3.5. 8小结	115

4 区域环境概况	116

4.1自然环境概况	116

4.1.1地理位置	116

4.1.2地形地貌	116

4.1.3气象、气候	117

4.1.4地表水系	117

4.1.5土壤及动植物资源	118

4.2环境质量现状调查与评价	118

4.2.1大气环境质量现状调查与评价	118

4.2.2地表水环境现状调查与评价	122

4.2.3声环境质量现状调查与评价	124

4.2.4地下水环境现状调查	126

4.2.5土壤环境质量现状调查	133

4.2.6生态环境调查与评价	137

4.2.7周边污染源调查	139

5 环境影响预测与评价	140

5.1施工期环境影响分析	140

5.1.1施工期水环境影响预测分析	140

5.1.2施工期大气环境影响分析	141

5.1.3施工期声环境影响预测与评价	143

5.1.4施工期固体废物环境影响分析	145

5.1.5施工期生态环境影响预测与评价	146

5.2运营期环境影响预测于评价	147

5.2.1运营期水环境影响分析	147

5.2.2地下水环境影响分析	151

5.2.3运营期大气环境影响分析	168

5.2.4运营期固体废弃物影响分析	177

5.2.5声环境影响预测评价	181

5.2.6生态环境影响分析	183

5.2.7土壤环境影响分析	184

6 环境风险分析	190

6.1评价依据	190

6.1.1建设项目风险源调查	190

6.1.2风险潜势初判	190

6.1.3评价等级	191

6.2环境敏感目标概况	192

6.3环境风险识别	192

6.3.1物质风险识别	192

6.3.2生产设施危险性识别	194

6.3.3风险途径识别	194

6.4环境风险分析	195

6.4.1沼气环境风险分析	195

6.4.2柴油环境风险分析	195

6.4.3消毒剂泄漏事故风险分析	196

6.5环境风险防范措施及应急要求	196

6.5.1环境风险防范措施	196

6.5.2风险应急预案	197

6.6风险评价结论	200

7 环境保护措施及其可行性论证	202

7.1施工期污染防治措施及其可行性论证	202

7.1.1施工期水污染防治措施	202

7.1.2施工期大气污染防治措施	202

7.1.3施工期噪声防治措施	204

7.1.4施工期固体废物防治措施	205

7.1.5施工期生态环境防治措施	205

7.1.6施工期环境保护措施技术经济可行性结论	206

7.2运营期污染防治措施及其可行性论证	206

7.2.1运营期地表水污染防治措施及其可行性	206

7.2.2运营期地下水污染防治措施	209

7.2.3运营期大气环境保护措施及可行性	212

7.2.4噪声污染防治措施及可行性	216

7.2.5运营期固体废物处置措施及其可行性论证	217

7.2.6土壤污染防治措施及其可行性论证	220

7.2.7风险防范措施	221

7.3 项目环境保护措施汇总	221

8 环保投资及经济损益分析	228

8.1建设项目环保投资	228

8.2环保投资效益分析	230

8.3小结	232

9 环境管理与环境监测计划	233

9.1环境管理	233

9.1.1环境管理机构设置的目的	233

9.1.2环境管理机构的设置	233

9.1.3环境管理机构的职责	233

9.1.4环境管理要求	234

9.1.5环境管理制度	234

9.1.6环境管理台账和报表管理	235

9.1.7环境管理计划	237

9.2环境监测计划	244

9.2.1污染源监测	244

9.2.2环境质量监测	244

9.3总量控制建议	245

9.4规范排污口	245

9.5环保竣工验收	247

9.5企业信息公开	251

9.6排污许可管理	252

10 环境评价结论	253

10.1产业政策	253

10.2厂址可行性	253

10.3清洁生产水平	253

10.4评价区环境质量现状及评价	254

10.4.1环境质量现状	254

10.4.2环境影响评价结论	256

10.5公众参与意见采纳情况	259

10.6总量控制	259

10.7总结论	259

10.8建议	259

# 1 概述

## 1.1建设项目特征

规模饲养是决定养猪业向现代化发展的基础，随着市场竞争加剧和人们对畜产品质量要求越来越高，千家万户的分散饲养已难以适应，而规模化养殖既可增加经济效益、增强抗市场风险的能力，也是实施标准化生产，提高生猪质量的必要基础，只有生猪饲养达到一定规模，才能实现服务指导、科技应用、疫病防控、质量控制等的系列化、专业化、标准化，从而适应市场发展的需求，保证养殖效益和生猪质量。随着社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，人们对动物蛋白质特别是猪肉的需求量越来越大，对猪肉质量要求也越来越高，安全、无公害、高瘦肉率的猪肉需求量不断增长。同时，随着城市化进程的推进，大量农村劳动力向城镇转移，传统的家庭（散户）养猪数量正在迅速减少，导致猪肉价格不断上涨， 猪肉生产大省的猪肉生产量下滑，使得猪肉供应形势越来越严峻。因此，发展标准化、规模化养猪顺应了农业产业化的发展方向，是实现由传统农业向现代化农业转变的根本途径，也是稳定物价，减缓CPI上涨的一项重要举措，而发展生态型养殖场则更是符合目前兴起的大力实施绿色GDP战略的形势。发展畜牧业，帮助农民增收致富是我国农业产业的重要内容，而养猪业是高效农业产业，是促进农民增收的重要途径之一，也是吸纳返乡农民工就业或帮助其自主创业的重要途径。该项目有利于促进富源县农业产业结构调整，进一步带动标准化规模养猪的发展，相关联的饲料业、食品业等也将得到进一步发展。

为此，富源正邦农牧有限公司拟在古敢水族乡沙营村委会沙营村（项目地理位置见图1.1-1）建设“富源县正邦古敢种养一体农业循环项目”（以下简称“本想项目”）。本项目于2020年11月30日取得投资项目备案证（项目序号：5303252020110592，项目代码：2020-530325-03-03-010888），项目总投资30000万元，项目占地1400亩，新建一个大型综合养殖场，设计寿命30年，项目计划新建猪圈55300m2，配套消毒室、办公、饲料加工等设施用房2500m2，配套环保设施1套，配套种植云农1号牧草1000亩，预计存栏4.9万头育肥猪，年出栏育肥猪9.8万头。根据建设单位提供的设计资料，本次环评根据设计资料的建筑面积57800m2及辅助工程、环保工程等内容，年存栏育肥猪4.9万头，年出栏育肥猪9.8万头等养殖规模开展环评工作。

## 1.2评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日实施）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院 682号令，2017年10月1日实施）的有关规定，本项目的建设应履行环境影响评价制度。本项目为生猪养殖项目，年出栏育肥猪9.8万头，经对照《2017年国民经济行业分类注释》生猪养殖属于031牲畜饲养中0313猪的饲养。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2020年11月30日生态环境保护部令第16号）中“二、畜牧业”中的3项“牲畜饲养（031）”中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。受富源正邦农牧有限公司委托，我单位（云南巽通环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件 1）。同时，2020年11月28日建设单位与环评单位就本项目签订“环境影响评价技术服务合同”（环评合同见附件2）。

接受委托后，云南巽通环保科技有限公司（以下简称“环评单位”）立即组织技术人员于2020年11月29日对项目现场及周边保护目标、地表水、地下水、土壤及生态环境现状进行了踏勘和调查，调研、收集和核实了相关工程和环境资料。

签订合同后，于2020年12月3日至2020年12月10日在富源县人民政府网站进行了第一次网络平台公示（网址链接http://www.qjfy.gov.cn/fuyuan/public/web/56.html），并将公众意见表作为附件一并公示。

2021年01月05日至2021年01月13日，富源正邦农牧有限公司委托云南中佰科技(云南)有限公司开展本项目环境质量现状监测。

环评单位在研究相关技术文件、环境现状调查与监测及评价、建设项目工程分析、环境影响预测与评价、提出环境保护措施及经济论证等基础上，于2021年02月10日编制完成环境影响报告书（征求意见稿）。

## 1.3相关政策规划符合性分析

### 1.3.1产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），生猪养殖项目属于“第一类鼓励类”中第一项农林业中4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此本项目为国家鼓励类建设项目；且本项目已于2020年11月30日已在云南省投资项目在线审批监管平台进行申报，并通过审批取得投资项目备案证（项目序号：5303252020110592，项目代码：2020-530325-03-03-010888）（项目投资备案证见附件3），同意投资建设，项目符合国家产业政策。

### 1.3.2与相关规划符合性分析

1.3.2.1与《云南省生态功能区划》的相符性分析

根据云南省生态环境厅于2009年11月17日印发的《云南省生态功能区划》，本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目区生态功能为Ⅲ1-14 富源、罗平岩溶中山水源涵养生态功能区；主要生态特征：以岩溶中山地貌为主。大部分地区年降雨量1500-2000毫米，主要植被类型是云南松林。土壤以黄壤和黄棕壤为主。主要问题是森林数量少、质量低，矿业开发带来的污染；生态敏感特征为石漠化中度敏感；主要生态系统服务功能为云南东部岩溶中山的水源涵养；保护措施与发展方向为严格执行封山育林、人工造林和退耕还林；做好煤矿开采的生态恢复，提高区域的水源涵养效益。本项目占地为山谷盆地，占地类型为林地和荒地，林地属于一般林地经济林，未破坏集中的山林地，同时项目建设后将进行绿化，可以有效防治区域石漠化的问题，由此可知，本项目建设符合云南省生态功能区划。项目与云南省生态功能区划位置关系见图1.3-1。

1.3.2.2与《云南省主体功能区区划》的相符性分析

云南省人民政府于2014年1月6日发布的《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知》（云政发[2014]1号），根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局，将云南全省国土空间按照开发方式划分为重点开发区域、限值开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。

拟建项目位于拟在富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，根据《云南省主体功能区规划》，富源县属于国家重点开发区域。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应该重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。根据规划内容，该区域的功能定位为我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群;全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。本项目为畜禽标准化集约化养殖，项目建成后年出栏育肥猪9.8万头，种植农牧草1000亩，收割外售饲料生产厂用作生产饲料原料。猪粪及饲料残渣、污泥等运至堆粪棚发酵粪肥，作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料。病死猪只拟采用高温发酵法处理后粪肥，作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料。符合农产品开发区功能区划开发原则及环境政策，符合云南省主体功能区规划要求。项目与云南省主体功能区规划位置关系见图1.3-2。

1.3.2.3与《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016-2020 年）》符合性分析

根据《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016-2020 年）》中第三章做强重点产业提出：坚持市场导向，优化农业产业结构，建设大基地、打造大品牌、开拓大市场、培育大产业。立足资源优势，积极发展高原粮仓、特色经作、山地牧业、淡水渔业、高效林业和开放农业，重点做强生猪、牛羊、蔬菜、中药材、茶叶、花卉、核桃、水果、咖啡和食用菌等特色产业。本项目属于生猪养殖产业，且此规划中强调优化产业布局，构建“一个核心发展区域，五大重点产业板块，一批优势农产品产业带，一批农业示范园区，一批特色产业专业村镇”的产业空间布局。五大重点产业板块中，强调滇东北重点发展中药材、水果、生猪、牛羊、蔬菜、花卉等产业。且在规划专栏2产业重点县中明确生猪产业重点县包含富源县。

拟建项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，属于生猪产业重点县区域内，本项目符合《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016-2020 年）》。

1.3.2.4与《云南高原特色现代农业产业发展“十三五”生猪产业发展规划》符合性分析

为把云南省打造成全国绿色农产品生产基地和特色产业创新发展辐射中心，加快推进高原特色现代农业生猪、牛羊、蔬菜、中药材、茶叶、花卉、核桃、水果、咖啡、食用菌等10大重点产业发展，近日出台的《云南省高原特色现代农业产业发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），勾勒出“十三五”时期云南高原特色现代农业产业发展的线路图和发展目标。

“十三五”期间，省委、省政府将高原特色现代农业产业列为8大重点产业之一，云南省高原特色农业现代化“补短板、辟蓝海”大有可为的重要战略机遇期，在确保粮食安全的前提下，《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016-2020 年）》提出，必须全产业链打造生猪、牛羊、蔬菜、中药材、茶叶、花卉、核桃、水果、咖啡、食用菌等10大重点产业，实现农业提质增效和农民持续增收。

拟建项目属于生猪养殖，因此项目符合《云南高原特色现代农业产业发展“十三五”规划》。

1.3.2.5与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目建设符合云南省主体功能区，项目区不涉及生态红线范围、基本农田范围、金沙江及长江一级支流等各类功能区；不涉及自然保护区核心区及缓冲区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区的岸线和河段范围内等各类保护区。综上，本项目的建设不涉及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》法例法规禁止建设的区域。

1.3.2.6与《曲靖市国民经济和社会发展第十三个五年规划》的符合性分析

根据《曲靖市国民经济和社会发展第十三个五年规划》中，提出推进畜禽标准化规模养殖，发展安全型畜牧业，提升畜牧业综合生产能力。逐步建成生猪、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛产业基地和云南最大的牛源繁殖基地。还提出要推进以专业大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头。本项目为养殖小区建设项目，采用规模化养殖，粪污处理采用重点推广的处理模式，符合曲靖市国民经济和社会发展第十三个五年规划。

1.3.2.7与《富源县城市总体规划》（2017-2035）的符合性分析

根据《富源县城市总体规划》（2017-2035）规划范围：包括富源县城所在地的2个街道和10个乡镇的行政辖区范围，总面积为3348km2。规划区由中心城区、中安-后所产业园区、村庄、水源保护区以及生态控制区组成，总面积约330km2。中心城区即县人民政府驻地，包括老城综合片区、新城(北城)综合片区等9个功能片区，建设用地面积约30.2km2。拟建项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，本项目不在富源县城市总体规划规划范围内，与富源县城市总体规划没有冲突，不会影响富源县城市规划建设。

1.3.2.8与《富源县土地利用总体规划》（2010-2020）的符合性分析

根据《富源县土地利用总体规划》（2010-2020）规划范围为富源县行政辖区内全部土地，包括10个镇1个乡，土地总面积为3251.17km2。拟建项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，建设用地为旱地和经济林地，不涉及基本农田，本项目建设与富源县土地利用总体规划不冲突。

1.3.2.9与《富源县饮用水源的保护区》符合性

根据《富源县饮用水水源地环境保护规划》，本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目不在富源县饮用水水源地环境保护规划保护区范围内。同时，根据调查，项目汇水区域范围内涉及地表水体为北面约380m处的七孔水库，七孔水库主要功能为农业灌溉用水、工业用水，无饮用功能。因此，项目不涉及饮用水源保护区，选址符合《富源县饮用水源地环水境保护规划》相关规定。

### 1.3.3选址符合性分析

1.3.3.1用地符合性分析

本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，为租用土地。根据现场踏勘，项目用地现状主要为旱地、一般经济林地，项目用地已得到富源县古敢水族乡人民政府、富源县古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心、富源县国土自然资源局古敢分局、富源县古敢水族乡沙营村民委员会同意，选址意见见附件4。

13.3.2项目选址与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析

项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目中心区域地理位置坐标：东经104°45′35.58″，北纬25°15′56.58″。项目选址不属于富源县特别划定的禁养区，为进一步阐明本项目选址的环境可行性，现就本项目选址情况与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的选址要求的符合性分析情况列至表1.3-1。

表1.3-1  与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析

| 禁止在下列区域建设 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 本项目场址范围不在划定的饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区范围内。 | 符合 |
| 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 项目选址位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，位于农村区域，距离本项目最近的居民点为项目西北面1050m处的威舍镇（集镇），项目周边主要分布耕地、经济林地及苗圃等，不在城市及城镇居民区等人口集中地区。 | 符合 |
| 县级人民政府依法划定的禁养区域。 | 项目区位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，本项目所在区域不在富源县人民政府依法划定的禁养区域。 | 符合 |
| 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 | 项目建设不在国家或地方法律、法规依法划定的文物保护区、遗迹保护区等区域范围内。 | 符合 |
| 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 项目建设不在禁建区内，位于禁建区域常年主导风向的侧风向。根据现场踏勘及资料对比，距离本项目最近的居民点为项目西北面1050m处的威舍镇（集镇），其威舍镇（集镇）位于本项目常年主导风向的下风向，距离大于500m。 | 符合 |
| 新建、改建、扩建的畜牧养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清 | 项目采取干法清粪工艺，项目80%的猪粪经过人工清理及时使用推车运至堆粪棚发酵粪肥，其余20%经粪污管道进入污水处理站固液分离设施清理及时运至堆棚发酵粪肥作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料；实现养殖区日产日清。堆粪棚为半封闭式，三面设置围墙，并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面进行防渗处理。 | 符合 |
| 畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设置在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 项目堆粪棚位于地块南侧，处于常年主导风向的侧，堆粪棚、污水处理站距离最近常年性地表水体七孔水库距离为480m，大于400m。 | 符合 |

综合以上分析可见，该项目选址与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的选址要求相符合。

1.3.3.3项目选址与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

根据中华人民共和国国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行），本项目场址建设条件与《畜禽规模养殖污染防治条例》对比分析结果见表1.3-2。

表1.3-2  本项目选址建设条件与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

| 《条例》禁止在下列区域建设 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设在饮用水水源保护区，风景名胜区 | 本项目 不涉及饮用水水源保护区，风景名胜区 | 符合 |
| 禁止建设在自然保护区的核心区和缓冲区 | 不涉及自然保护区的核心区和缓冲区 | 符合 |
| 禁止建设在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 本项目位于富源县城西南面，距离富源县城边界距离为15km；距离本项目最近的居民点为项目西北面1050m处的威舍镇（集镇）及兴义市第十中学1420m。本项目不位于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。 | 符合 |
| 禁止建设在法律、法规规定的其他禁止养殖区域 | 不涉及法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |

根据上表1.3-2，项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中的选址要求，周边最近居民点位于本项目西北面1050m处，厂址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，区内无国家规定的保护动植物、选址不涉及法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

综上分析，本项目选址不属于《畜禽规模养殖污染防治条例》中规定的禁建区，选址合理。

1.3.3.4项目选址与《中华人民共和国畜牧法》符合性分析

根据《中华人民共和国畜牧法》（2015 年4月 24 日修正），本项目场址建设条件与《中华人民共和国畜牧法》（修正）对比分析结果见表1.3-3。

表1.3-3  本项目选址建设条件与《中华人民共和国畜牧法》符合性分析

| 《中华人民共和国畜牧法》禁止在下列区域建设 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区 | 不涉及饮用水水源保护区，风景名胜区、不涉及自然保护区的核心区和缓冲区。 | 符合 |
| 禁止建设在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 本项目位于富源县城西南面，距离富源县城边界距离为15km；距离本项目最近的居民点为项目西北面1050m处的威舍镇（集镇）及兴义市第十中学1420m。本项目不位于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。 | 符合 |
| 禁止建设在法律、法规规定的其他禁止养殖区域 | 不涉及法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |

根据上表，项目选址符合《中华人民共和国畜牧法》（修正）中的选址要求，周边主要居民点距离本项目厂址西北边界为1050m，厂址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域生，区内无国家规定的保护动植物、选址不涉及法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

综上分析，本项目选址不属于《中华人民共和国畜牧法》（修正）中规定的禁建区，选址合理。

1.3.3.5项目选址与《富源县畜禽养殖区划定方案》符合性分析

本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，根据《富源县畜禽养殖禁养区划定方案》，将富源县的饮用水保护区、自然保护区、风景名胜区、城镇居民区和文化教育科研区域、重要河流岸带、边，划定为禁养区，未划定限养区。本项目所在区域不在富源县人民政府依法划定的禁养区域。

综上，本项目选址不涉及《富源县畜禽养殖禁养区划定方案》中规定的禁养区，符合《富源县畜禽养殖禁养区划定方案》要求。

1.3.3.6项目选址与地表水体相容性分析

根据现场踏勘，项目区周边无常年性地表水体分布，项目厂界南侧处有田间水沟，主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入黄泥河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年）黄泥河水环境功能主要为工业用水、农业用水、饮用二级。项目废水处理后全部利用，不外排，对地表水体影响小，项目建设与所在区域地表水环境相容。

### 1.3.4云南省生态红线符合性

本项目位于本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，用地现状为旱地、一般经济林地，不涉及基本农田及公益林。2018年6月29日，云南省人民政府以《关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32 号）发布了云南省生态保护红线，经全省生态保护红线面积11.84万km2，主要类型包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区。根据富源县自然资源局于2021年1月22日出具的《富源县自然资源局生态保护红线矢量数据查询申请表》，项目拟用地范围，经套合项目用地范围坐标审查，项目拟用地范围没有占生态红线保护空间。

因此，项目建设符合生态红线控制要求。

### 1.3.5与环境政策相符性分析

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），具体符合性分析见表1.3-4。

表1.3-4  本项目与相关环境政策符合性分析表

| 政策名称 | 政策要点 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 | “（三）全面控制污染物排放。推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区，2017 年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自 2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水综合利用。” | 项目场址不在富源县畜禽养殖禁养区。项目实现雨污分流，雨水经设置的雨水沟渠排出场外。项目采取干法清粪工艺，项目80%的猪粪经过人工清理及时使用推车运至堆粪棚经发酵处理后粪肥；其余20%经粪污管道进入污水处理站固液分离设施清理及时运至堆棚发酵粪肥作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料。且堆粪棚为半封闭式，三面设置围墙，并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面进行防渗处理。猪尿、冲洗废水及堆粪渗滤液进入污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准后回用于绿化及种植区灌溉，综合利用，不外排。 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划》 | “五是强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。六是加强污染源监管，控制农业污染，减少生活污染。” | 本项目施工期间会造成水土流失，导致土壤厚度、肥力等发生变化。项目养殖过程中产生的猪粪及饲料残渣、污泥等运至堆粪棚发酵粪肥，作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料。病死猪只产生后运至无害化处理区，采用高温发酵法处理后粪肥，满足还田各项指标后作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料，综合利用，不会对土壤产生污染。且根据调查及分析，其经处理后的肥料满足相应还田指标，不会对施肥的土壤造成污染。且场区采取分区防渗措施，主要分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，有效防止污水渗透进土壤。 | 符合 |
| 《大气污染防治行动计划》 | 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放中（二）深化面源污染治理。 | 猪舍恶臭通过采用干清粪、喷洒生物除臭剂、排风扇，厂区四周设置绿化带等措施降低恶臭排放量。堆粪棚采用半封闭的堆场，同时通过喷洒除臭剂等措施来减少堆粪棚恶臭的排放。 | 符合 |

综上所述，本项目符合相关环境政策。

1.3.6与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》符合性分析

本项目粪污利用与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）对比分析结果见下表。

表1.3-5  本项目粪污利用与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》符合性分析

| 有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、畅通还田利用渠道 | （一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、粪肥等方式进行资源化利用 | 项目80%的猪粪经过人工清理及时使用推车运至堆粪棚发酵粪肥，其余20%经粪污管道进入污水处理站固液分离设施清理及时运至堆棚发酵粪肥满足还田各项指标作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料，综合利用。猪尿、冲洗废水及堆粪渗滤液进入污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准后回用于项目区绿化及种植区灌溉，综合利用，不外排。项目实现了对畜禽粪污的科学处理和资源化利用。 | 符合 |
|  | （二）明确还田利用标准规范。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。 | 本项目粪污经无害化处理后还田利用符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），用于项目区1000亩牧草种植区施肥及富源县沙营村委会土地。同时建设单位与用户签订土地消纳粪肥协议，配套土地面积满足《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。 | 符合 |
| 二、加强事中事后监管 | （一）应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。 | 项目80%的猪粪经过人工清理及时使用推车运至堆粪棚发酵粪肥；，其余20%经粪污管道进入污水处理站固液分离设施清理及时运至堆棚发酵粪肥，其粪肥满足还田各项指标作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料，综合利用。猪尿、冲洗废水及堆粪渗滤液进入污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准后回用于项目区绿化及种植区灌溉，综合利用，不外排。项目实现了对畜禽粪污的科学处理和资源化利用。 | 符合 |
|  | （二）应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积。 | 而项目所在区域种植区农牧草地每年施肥量在3次以上，可以保证农作物在雨季或者施肥时间间隔期内粪肥不外排，配套土地面积满足《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。 | 符合 |
| 三、强化保障和支撑 | （一）完善粪肥还田管理制度。根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账。 | 本项目年存栏49000头，本项目种植农牧草1000亩；同时根据当地农作物的种植情况，项目于富源县沙营村签订土地消纳粪肥协议，能确保本项目产生的粪污量全部消纳，并建立了粪污处理和粪肥利用台账。 | 符合 |
|  | （二）加强技术和装备支撑。根据实际情况选择合理的输送和施用方式。 | 项目采用吸粪车运输项目产生粪肥，运至周边农地做农肥。 | 符合 |

根据表1.3-5可知，本项目粪污利用符合《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）中的相关要求。

### 1.3.6与蓝天保卫战三年行动实施方案符合性分析

与国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、云南省《打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》、曲靖市《打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的符合性分析见表1.3-6。

表1.3-6  与蓝天保卫战三年行动实施方案符合性分析一览表

| 名称 | 实施内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 | （二十一）加强秸秆综合利用和氨排放控制。控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加粪肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 | 本项目粪便、饲料残渣及污水收集处理设施等运至堆粪棚发酵粪肥，满足还田各项指标作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料，综合利用。因此，本项目采取上述措施能提高畜禽粪污综合利用的率的同时减少替代化肥使用。猪尿、冲洗废水及堆粪渗滤液进入污水处理站处理后《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准后回用于项目区绿化及种植区灌溉，综合利用，不外排。项目实现了对畜禽粪污的科学处理和资源化利用。同时项目在猪舍安装排风扇改善通风环境，堆粪棚内喷洒生物除臭剂减小氨、硫化氢的产生。 | 符合 |
| 《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》 | （四）加强秸秆综合利用和氨排放控制。控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加粪肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放 |  | 符合 |
| 曲靖市人民政府关于印发《曲靖市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》 | （十三）加强秸秆综合利用和氨排放控制“32控制农业源氨排放。 减少化肥农药使用量，增加粪肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率。强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放”。 |  | 符合 |

### 1.3.7与《曲靖市净土安居专项行动计划》的符合性

与《曲靖市净土安居专项行动计划》（2017-2020年）符合性分析见表1.3-6。

表1.3-6  拟建项目与《曲靖市净土安居专项行动计划》符合性分析一览表

| 《曲靖市净土安居专项行动计划》相关内容 | 拟建项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、工作任务 （一）农业生产土壤环境安全保障行动。 1、划定农用地土壤环境质量类别。 2、安全利用轻度和重度污染耕地。 3、严格管控重度污染耕地。 | 根据监测报告：项目区各指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准要求及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）中放牧区和畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值，评价区土壤环境质量能够达到项目建设要求。 | 符合 |
| （二）清洁土壤保护行动 1、加强空间布局管控。 2、强化未利用地环境管理。 3、优先保护未污染和轻微污染耕地。 4、严控新增土壤污染。 | 拟建项目属生猪养殖项目，不属于在保护类耕地控制建设项目，同时符合富源县畜禽养殖规划布局和规模、选址要求。 | 符合 |
| （三）建设用地环境风险防范安居行动 1、建立污染地块名录。 2、加强污染地块风险管控。 3、严格用地准入管理 | 拟建项目选址不属于污染地块；拟建项目不占用基本农田和湿地，符合富源县畜牧业“十三五”发展规划。 | 符合 |
| （四）土壤污染源管控行动 1、加强企业环境监管。 2、加强农业污染防控。 3、减少生活污染。 | 拟建项目不属于重点行业和涉重企业，综合废水处理达标后回用；粪便经堆粪棚满足还田各项指标作为富源县古敢水族乡种植户农业种植肥料，综合利用；拟建项目采用自动刮粪机干清粪方式，减少养殖过程水的消耗。 | 符合 |
| （五）污染土壤治理与修复净土行动 1、实现污染地块土壤治理与修复。 2、实施农用地污染土壤修复。 3、开展治理与修复示范试点。 | 根据监测报告：项目区各指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准要求及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）中放牧区和畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值，评价区土壤环境质量能够达到项目建设要求。拟建项目选址不属于污染地块。 | 符合 |

综上，拟建项目符合《曲靖市净土安居专项行动计划》（2017-2020年）的相关要求。

### 1.3.8与《曲靖市碧水青山专项行动计划》的符合性

项目建设与曲靖市碧水青山专项行动计划（2017-2020年）的符合性分析如下表所示。

表1.3-7  项目与曲靖市碧水青山专项行动计划的符合性

| 曲靖市碧水青山专项行动计划（2017-2020年）与本项目相关条例 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （四）城乡人居环境碧水行动推进农村环境综合整治。推进生态健康养殖，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例达75%以上，规模养殖场畜禽粪便综合利用率达80%以上。 | 项目养殖场配套建设污水处理站，运营期污水处理站处理后用于项目区绿化及种植区灌溉，综合利用，不外排。 | 符合 |

由上表可以看出，项目养殖场建设符合曲靖市碧水青山专项行动计划（2017-2020年）相关要求。

## 1.4主要环境问题

本项目属于畜禽养殖类项目，项目存在的环境影响问题包括：项目施工期及运营期产生的废水、废气、噪声、固废对周边环境的影响。

### （1）本项目关注的主要环境问题

施工期：施工过程中产生的主要污染物为施工扬尘、各施工阶段施工机械噪声、施工生活污水、施工废水。

运营期：（1）废气有猪舍、猪粪堆粪棚散发的恶臭污染物，是否能够做到有效控制；（2）废水有猪舍冲洗废水、猪粪堆放过程中产生的渗滤液、猪尿、员工生活污水，若直接排入环境会对项目区域地表或地下水环境及土壤环境造成污染，是否能实现综合利用完全不外排；（3）固废有猪粪、饲料残渣、污水处理站污泥、病死猪废脱硫剂、废饲料包装袋、废药品、员工生活垃圾等，若随意丢弃会污染环境，能否做到完全妥善处置，避免对地表水、地下水及土壤环境造成二次污染；（4）噪声为设备噪声及日常猪叫声对周边声环境产生影响，在采取措施后是否能控制在可接受范围内。

### （2）本项目关注的主要环境影响

本项目为规模化养殖小区项目，养殖场采用干清粪方式，排水实行雨污分流制，雨水经雨水收集沟排放；猪粪及饲料残渣、污泥等运至堆粪棚发酵粪肥，作为富源县古敢水族乡种种植户农业种植肥料。病死猪只拟采用高温发酵法处理后粪肥，作为富源县古敢水族乡种种植户农业种植肥料。猪舍恶臭通过采用干清粪、喷洒生物除臭剂、排风扇等措施降低恶臭排放量；堆粪棚采用半封闭的堆场，同时喷洒除臭剂以减少恶臭的产生排放。

## 1.5报告书主要结论

本次环评主要从生产过程中产生的恶臭对所在区域空气质量及主要环境保护目标的影响程度；猪粪、病死猪和猪尿、猪舍冲洗废水等的产生情况、处置方式、去向，论述其合理性、可靠性及其对环境的影响程度。

项目的建设符合国家和云南省的产业政策，符合云南省及当地发展规划，场地选址符合相关规划和文件的要求，选址合理。工程不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区。项目产生的主要污染物包括废水、废气、固废和噪声。项目产生的废水进入污水处理站处理后达到《城市污水再生利用  绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准后回用于项目区绿化及种植区灌溉，综合利用，不外排。通过调整饲料配方、饲料添加活菌剂、喷洒除臭剂减轻臭气对大气环境的影响；猪粪及饲料残渣、污泥等运至堆粪棚发酵粪肥，作为富源县古敢水族乡种种植户农业种植肥料。病死猪只拟采用高温发酵法处理后粪肥，作为富源县古敢水族乡种种植户农业种植肥料。

项目建成后对整个场采取分区防渗措施，固废及废水均得到合理处置，对土壤环境影响控制在可以接受的范围内。通过采取等各项治理措施后，项目施工期和运营期产生的各种污染物均能够达标排放以及得到有效的削减和控制，不会改变当地区域自然环境的质量功能。项目的建设不改变当地已建成环境功能，污染物排放做到了总量控制，符合清洁生产的原则。污染物的排放对当地环境影响不大，并且公众支持该项目的建设。

综上，项目在建设过程中如果严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，投产后加强环境管理，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家有关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正并实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正并实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日实施；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日实施；

（10）《中华人民共和国森林法》，1985年1月1日实施；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日实施；

（12）《中华人民共和国畜牧法》，2015年4月24日修正；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》，2013年6月29日起实施；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（15）《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日实施；

（16）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订；

（17）《云南省环境保护条例》，2004年7月1日修订；

（18）《云南省农业环境保护条例》，1997年6月5日；

（19）《云南省大气污染防治条例》，2019年1月1日。

### 2.1.2规章及规范性文件

（1）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（3）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（4）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（5）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，国家发展和改革委员会令第29号，2019年10月30日；

（6）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》2019年9月20日；

（7）《全国生态功能区划》，环保部、中国科学院，2008年第35号公告；

（8）《关于加强西部地区环境影响评价工作通知》环发[2011]150号，2011年12月29日；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号，2012年7月3日；

（10）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，国家环境保护部，环发[2001]4号；

（11）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，2018年1月26日印发；

（12）《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2018年1月10日；

（13）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017年11月14日。

（14）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，生态环境部令第16号，2021年01月01日起实施；

（15）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年01月01日）；

（16）《环境保护部 农业部 关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》环水体[2016]144号，2016年10月25日；

（17）《生态环境部农业农村部关于做好畜禽养殖区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办环评[2018]31号）；

（18）《生态环境部农业农村部关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）；

（19）《生态环境部农业农村部关于进一步做好生猪养殖建设项目环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）；

（20）《畜禽粪污资源化利用行动方案》（2017年-2020年）；

（21）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（22）《关于印发<病死及死因不明动物处置办法（试行）的通知>》农医发〔2005]25号，2005 年 10 月 27 日；

（23）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10） 2013年7月17日；

（24）《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）；

（25）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；

（26）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》；

（27）云南省住房和城乡建设厅关于印发《云南省工程建设项目审批告知承诺制管理暂行办法》的通知（云建规[2019]3号）；

（28）《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发[2018]44号）；

（29）《云南省生态环境厅关于发布厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）的通知》（云环发[2020]6号）；

（30）《云南省地下水污染防治实施方案》 2020年3月26日印发；

（31）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号），2018年6月29日；

（32）云南省生态环境厅关于印发《云南省生猪养殖建设项目环评审批告知承诺制试点实施方案》的通知（云环通[2020]14号）；

（33）《云南省种畜禽管理办法》，云南省人民政府令第117号，2015年修正；

（34）曲靖市人民政府关于印发曲靖市大气污染防治行动实施方案的通知，曲政发[2014]74号；

（35）《曲靖市蓝天保卫专项行动计划（2017-2020年）》；

（36）《曲靖市净土安居专项行动计划》（2017-2020年）；

（37）《曲靖市南盘江管理办法》2004年11月1日实施。

### 2.1.3行业、地方规划

（1）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，云南省环境保护厅，2014年3月31日；

（2）《云南省生态功能区划》，云南省环境保护厅，2009年9月7日；

（3）《“十三五”生态环境保护规划》，国务院，2016年11月24日；

（4）《云南省主体功能区规划》，云南省人民政府，2014年1月6日；

（5）《富源县畜禽养殖禁养区划定方案》，曲靖市生态环境局富源分局；

（6）《云南省用水定额》（DB53T168-2019）；

（7）《云南高原特色现代农业产业发展“十三五”生猪产业发展规划》；

（8）《云南省高原特色农业现代化建设总体规划（2016-2020 年）》。

### 2.1.4技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》，（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》，（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》，（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》，（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》，（HJ19-2011）；

（6）《建设项目环境影响风险评价技术导则》，（HJ169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  地下水环境》，（HJ610-2016）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）；

（9）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2017）；

（10）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（11）《地表水和污水监测技术规范》（GB/T91-2002）；

（12）《地表水和污水监测技术规范》（GB/T91-2002）；

（13）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（HJ964-2018）；

（14）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（15）《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（试行）；

（16）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（17）《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003)；

（18）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》(NYT1167-2006)；

（19）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018)；

（20）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，2017年6月1日实施；

（21）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），2018年3月27日起实施；

（22）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018），2018年3月28日起实施；

（23）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（24）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）。

## 2.2与项目有关的其他资料

（1）项目环评编制委托书；

（2）可行性研究报告；

（3）土地勘测定界技术报告书；

（4）水土保持方案；

（5）《云南省富源县古敢乡沙营村4.0D版4.9W育肥场项目岩土工程勘察报告》；

（6）建设单位提供的其他资料。

## 2.3评价目的

本次环境影响评价的主要目的是在收集并分析现有资料的基础上，根据项目可行性研究报告及建设单位提出的建设内容和生产工艺，对项目进行工程分析，核实主要污染物排放参数。根据相关技术规范和标准，结合项目周围自然环境现状和功能要求，对该项目的环境影响做出预测评价。根据预测评价结果做出项目环境可行性结论，并提出减缓对环境不利影响的对策措施，为各级主管部门的决策和环境管理提供科学依据。

（1）通过对项目所在地评价区的现状调查、环境监测、收集资料等手段，掌握评价区环境质量和生态环境现状，分析工程建设与环境功能区划的相容性。

（2）根据拟采取的环境保护措施，分析工程污染物利用、污染预防、污染治理措施的合理性，可靠性。

（3）通过对本项目养殖过程分析，找出各工序污染物产生环节，分析污染物特性，按照循环经济的理念，最大限度进行污染物资源化利用，达到节约能源、资源、减少污染物末端治理和污染物排放的目的。

（4）根据污染物排放总量控制要求，分析工程污染物排放总量与地方污染物总量控制的符合性。确保项目污染物达标排放，污染物排放量不大于总量控制指标。

（5）预测及评价项目建设期、运营期对当地环境可能造成的影响程度和范围。

（6）从环保的角度，明确项目建设是否可行，同时为项目的环境管理提供科学依据。

## 2.4评价原则

（1）依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目对环境质量的影响。

（3）突出重点原则：根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.5 环境因子识别和筛选

### 2.5.1环境影响因素分析

根据项目施工期及运营期特点，并结合项目地区的环境特征，对本项目施工期、运营期两个阶段的污染物特征进行分析，详见表2.5-1、2.5-2。采用矩阵法对可能受建设项目产生的环境影响、生态影响等影响进行分析，其结果见表2.5-3、2.5-4。

表2.5-1  项目施工期污染物特征一览表

| 种类 | 来源 | 主要成分 | 排放位置 | 污染程度 | 污染特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 运输车辆、施工机械 | 车辆、机械噪声 | 施工场地 | 中度 | 间断性 |
| 废气 | 运输车辆、施工机械 | TSP、NO2、THC | 施工场地 | 轻度 | 间断性 |
| 废水 | 施工人员生活污水 | BOD5、COD、氨氮 | 办公、生活区 | 轻度 | 间断性 |
|  | 建筑施工排水 | SS、石油类 | 施工场地 | 轻度～中度 | 间断性 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 易拉罐、矿泉水瓶等 | 施工场地 | 轻度 | 间断性 |
|  | 施工废弃物 | 弃土、砖头、钢筋等 | 施工场地 | 轻度 | 间断性 |
|  | 运输散落 | 土、建筑材料 | 运输道路 | 轻度 | 间断性 |

表2.5-2  项目运营期污染物特征一览表

| 种类 | 来源 | 主要成分 | 排放位置 | 污染程度 | 污染特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 设备 | 设备噪声 | 污水处理系统 | 轻度 | 持续性 |
|  | 猪饲养过程 | 猪叫声 | 猪舍 | 轻度 | 间断性 |
| 废气 | 猪饲养过程 | NH3、H2S、臭气浓度 | 猪舍 | 中度 | 持续性 |
|  | 堆肥 | NH3、H2S、臭气浓度 | 粪肥生产车间 | 中度 | 持续性 |
|  | 污水处理系统 | NH3、H2S | 污水处理系统 | 中度 | 持续性 |
| 废水 | 猪舍 | COD、BOD5、NH3-N、TP等 | 猪舍 | 中度 | 间断性 |
|  | 工作人员 | BOD5、COD、NH3-N等 | 厕所 | 轻度 | 间断性 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 易拉罐、矿泉水瓶、厨余垃圾等 | 办公区、生活区 | 轻度 | 间断性 |
|  | 猪饲养过程 | 猪粪、病死猪、沼液沼渣等 | 猪舍 | 中度 | 间断性 |
|  | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 脱硫塔 | 轻度 | 间断性 |

表2.5-3  施工期对环境影响分析矩阵

| 要素 | 影响因子 | 不利影响 | 有利影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长期 | 短期 | 不可逆 | 可逆 | 局部 | 广泛 | 长期 | 短期 | 局部 | 广泛 |
| 环境质量 | 空气质量 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水环境 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 山体景观 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 人文景观 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 原有生态系统 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 植 被 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 动植物生境 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |

表2.5-4  运营期对环境影响分析矩阵

| 要素 | 影响因子 | 不利影响 | 有利影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长期 | 短期 | 不可逆 | 可逆 | 局部 | 广泛 | 长期 | 短期 | 局部 | 广泛 |
| 环境质量 | 空气质量 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水环境 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 山体景观 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 人文景观 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 原有生态系统 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 植 被 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 动植物生境 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |

由2.5-3可知，项目在施工期对环境产生的影响以不利影响为主，但此类影响是短期的。由2.5-4可知，项目投入营运后，对环境影响以不利影响为主，主要体现在对大气环境、水环境、声环境、生态环境的影响。通过采取有效措施后，这些不利影响可有效控制。

### 2.5.2评价因子筛选

本项目为新建项目，属于养殖行业，为污染类项目。根据养猪业的排污特点，建设项目的主要环境影响问题是：废水污染物对环境的影响，其次是猪舍、堆粪棚、污水处理站的废气污染物、噪声和固体废弃物对环境的影响。该项目对环境的影响主要是运营期。项目在运行期的污染物主要为：

（1）废气：主要为在养殖过程中，猪舍、堆粪棚及污水处理站产生的恶臭污染物（NH3、H2S、臭气浓度）。污水处理站产生的沼气经气水分离及脱硫处理后，进入贮气柜，用于生活区食堂燃料，为清洁能源。

（2）废水：主要是猪舍冲洗水、猪尿、生活污水等，统一收集后，进入自建污水处理站厌氧、好氧、消毒处理。主要的污染物为pH值、COD、BOD5、TP、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等。

（3）固体废弃物：主要为猪粪、饲料残渣、分娩物、病死猪、污水处理站沼气发酵后产生的沼渣、污泥、生活垃圾、除臭剂空桶、脱硫剂、医疗废物等。

（4）噪声：主要是猪群生活叫声、污水收集处理工程的风机、水泵及车辆运输产生的噪声等。

根据项目的污染物排放特征和周围的情况，本评价对项目评价因子的筛选结果见表2.5-5。

表2.5-5  评价因子筛选结果一览表

| 序号 | 评价项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、NH3、H2S |
| 2 |  | 预测评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 3 | 地表水环境 | 现状评价 | pH 、BOD5、COD、氨氮、总磷、挥发酚、六价铬、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、粪大肠菌群、石油类、悬浮物 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 地下水环境 | 现状评价 | pH 、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、挥发性酚、铅、镉、六价铬、砷、汞、细菌总数、总大肠菌群 |
|  |  | 预测评价 | NH3-N、高锰酸盐指数（耗氧量） |
| 6 | 土壤环境 | 现状评价 | 建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600-2018），现状评价因子包括：GB 36600-2018表1中的45项基本因子及pH值、含盐量及土壤理化特性 |
|  |  | 预测评价 | 定性分析 |
| 7 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 8 | 固体废弃物 | 猪粪、分娩物、饲料残渣、病死猪、污泥、废饲料包装袋、生活垃圾、脱硫剂及少量医疗废物等 |
| 9 | 生态环境 | 土地利用、土壤环境、动植物、水土流失 |

## 2.6环境功能区划

### 2.6.1环境功能区划

（1）地表水功能区划

根据现场踏勘，项目区周边无常年性地表水体分布，项目厂界南侧处有田间水沟，项目西侧约1200m处为小黄泥河及项目北面380m处的七孔水库。其中南侧田间水沟主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入小黄泥河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020 年）》中规定，黄泥河属珠江水系，南盘江一级支流，富源境内段水环境功能为工业用水、农业用水、饮用二级，水环境功能类别为III类。七孔水库功能为农业用水，水环境功能类别参照III类。

（2）地下水功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目区地下水质量应满足Ⅲ类水质。

（3）环境空气功能区划

本项目位于山区，属于环境空气功能区二类区，即：居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。

（4）声环境功能区划

项目区地处山区，不涉及交通干线，声环境功能区为2类区。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（5）土壤环境

评价区域周边农用地土壤环境执行《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018），项目区建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600-2018）。

（6）生态功能区划

根据云南省生态环境厅于2009年11月17日印发的《云南省生态功能区划》，本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目区生态功能为Ⅲ1-14 富源、罗平岩溶中山水源涵养生态功能区。主要植被类型为云南松林和灌木林。

### 2.6.2环境功能属性汇总

项目所在区域的功能属性如下表2.6-1。

表2.6-1  建设项目环境功能属性一览表

| 序号 | 功能区区划 | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 根据现场踏勘，项目区周边无常年性地表水体分布，项目厂界南侧处有田间水沟，项目西侧约1200m处为小黄泥河及项目北面380m处的七孔水库。其中南侧田间水沟主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入小黄泥河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020 年）》中规定，黄泥河属珠江水系，南盘江一级支流，富源境内段水环境功能为工业用水、农业用水、饮用二级，水环境功能类别为III类。七孔水库功能为农业用水，水环境功能类别参照III类。 |
| 2 | 地下水 | 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目区地下水质量应满足Ⅲ类水质。 |
| 3 | 环境空气 | 本项目位于山区，属于环境空气功能区二类区，即：居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。 |
| 4 | 声环境 | 项目区地处山区，不涉及交通干线，声环境功能区为2类区。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| 5 | 土壤环境 | 评价区域周边农用地土壤环境执行《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018），项目区建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 36600-2018）。 |
| 6 | 生态环境 | 根据云南省生态环境厅于2009年11月17日印发的《云南省生态功能区划》，本项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目区生态功能为Ⅲ1-14 富源、罗平岩溶中山水源涵养生态功能区。主要植被类型为云南松林和灌木林。 |
| 7 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 8 | 是否风景保护区 | 否 |
| 9 | 是否自然保护区 | 否 |
| 10 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否（自建污水处理站） |
| 14 | 是否属于环境敏感区 | 否 |
| 15 | 是否重点文物保护单位 | 否 |

## 2.7评价标准

### 2.7.1环境质量标准

#### 2.7.1.1环境空气质量标准

本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，其环境空气质量执行《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中二级标准。硫化氢、氨参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，其标准限值见表2.7-1。

表2.7-1  环境空气质量标准（摘录）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| H2S | 1小时平均 | 10 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |  |

#### 2.7.1.2地表水环境质量标准

根据现场踏勘，项目区周边无常年性地表水体分布，项目厂界南侧处有田间水沟，项目西侧约1200m处为黄泥河及项目北面380m处的七孔水库。其中南侧田间水沟主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入黄泥河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020 年）》中规定，黄泥河属珠江水系，南盘江一级支流，富源境内段水环境功能为工业用水、农业用水、饮用二级，水环境功能类别为III类。其项目南侧小沟、七孔水库及黄泥河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表2.7-2。

表2.7-2　地表水环境质量标准（摘录）   （单位：mg/L，pH值、粪大肠菌群除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |
| 2 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 |
| 3 | 化学需氧量 | ≤20 |
| 4 | 五日生化需氧量 | ≤4 |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 6 | 溶解氧 | ≥5 |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 |
| 8 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

#### 2.7.1.3地下水环境质量标准

本项目周边出露泉点及地下水井水质类别为III类水质，地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见表2.7-3。

表2.7-3  地下水质量标准限值一览表（摘录）

（单位：mg/L，pH值无量纲，总大肠菌群：个/L）

| 项目 | III类标准值 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5~8.5 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 耗氧量（CODMn法，以o2计） | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 氨氮（以N计） | ≤0.50 |
| 氯化物 | ≤250 | 总大肠菌群（MPnb/100mL） | ≤3.0 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.0 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 铁 | ≤0.3 |
| 锰 | ≤0.10 | 砷 | ≤0.01 |
| 铅 | ≤0.01 | 镉 | ≤0.005 |
| 汞 | ≤0.001 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 钡 | / | / | / |

#### 2.7.1.4声环境质量标准

本项目建设地点位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，所在区域属于2类声功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准限值见表2.7-4。

表2.7-4  声环境质量标准限值一览表（摘录）  〔单位：dB（A）〕

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 夜间突发噪声，最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。 |

#### 2.7.1.5土壤环境质量标准

本项目建设地点位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，占地范围内土地类利用类型为建设用地中第二类用地；项目周边分布主要为农田及林地。

（1）项目区土地环境质量标准

根据2018年11月27日生态环境部部长信箱《关于土地利用类型是指土地的现状还是当地已经规划好的土地类型的回复》，占地范围内土地利用类型以规划为准，占地范围外以现状为准。因此本项目所占地土壤按《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1执行，具体标准见表2.7-5。

表2.7-5  建设用地土壤污染风险筛选及管控标准值  （单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值 | 管制值 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 铬 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 596 | 200 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0. 5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 663 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并〔a,h〕蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1,2,3,-c,d〕芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

（2）项目周边土地环境质量标准

同时根据2019年04月22日生态环境部部长信箱《关于林地和未利用地土壤如何选用评价标准问题的回复》，林地和未利用地土壤如何选用评价标准，应当依据其保护目标确定。本项目周边农田和林地土壤标准均按《土壤环境质量标准-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1和表3执行。具体标准限值见表2.7-6、表2.7-7。

表2.7-6  农用地土壤污染风险筛选值  （单位：mg/kg，pH值无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 2 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 4 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 6 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 7 | 镍 | / | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 备注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

表2.7-7  农用地土壤污染风险筛选值  （单位：mg/kg，pH值无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 4 | 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 5 | 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

### 2.7.2污染物排放标准

#### 2.7.2.1废气污染物排放标准

（1）施工期

施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，见表2.7-9。

表2.7-9  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度限值（mg/m3） |
| 颗粒物 | 厂界周围浓度最高点 | 1.0 |

（2）运营期

①恶臭污染排放标准

项目场界NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值的二级新改扩建标准限值，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度标准限值；无害化处理间排气筒排放的NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，详见表2.7-10。

表2.7-10   项目排放恶臭污染物及臭气浓度执行标准（摘录）

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 标准限值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

②沼气燃烧及柴油燃烧废气污染物排放标准

无组织排放的沼气燃烧废气和备用发电机的柴油燃烧废气均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气污染物二级标准限值要求，具体见表2.7-11。

表2.7-11   大气污染物综合排放标准一览表（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| SO2 |  | 0.40 |
| NOx |  | 0.12 |

③食堂油烟排放标准

食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001，小型标准，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%。

#### 2.7.2.2废水污染物排放

（1）施工期

本项目施工期间不设施工营地，施工期产生的废水主要是施工废水、施工人员的生活污水及地表径流。建筑施工废水通过沟渠排入沉淀池，沉淀后用作项目施工场地洒水降尘，不外排。现场施工人员生活污水经临时生活污水沉淀池处理后回用于施工进行洒水降尘。项目雨季产生的地表径流一部分进入沉淀池，沉淀后洒水降尘，一部分顺着项目区域地势外排进入周边农灌沟渠作为农田灌溉用水，综合利用。因此，本项目施工期不设废水污染物排放标准。

（2）运营期

①本项目废水主要包括两部分，一部分为生活污水，另一部分为养殖废水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池预处理后与养殖废水一起经自建污水处理站处理达标后，全部用于项目种植区农牧草灌溉用水，综合利用，不外排。废水回用标准执行《城市污水再生利用  绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准，具体标准限值见表2.7-12。

表2.7-12  绿地灌溉水质标准一览表

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | NTU | ≤5（非限值性绿地，10（限制性绿地） |
| 2 | 嗅 | — | 无不快感 |
| 3 | 色度 | 度 | ≤30 |
| 4 | pH值 | — | 6.0~9.0 |
| 5 | 溶解性总固体（TDS） | mg/L | ≤1000 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | ≤20 |
| 7 | 总余氯 | mg/L | 0.2≤管网末端≤0.5 |
| 8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤20 |
| 11 | 粪大肠菌群a | 个/L | ≤200（非限值性绿地，1000（限制性绿地） |
| 12 | 蛔虫卵数 | 个/L | ≤1（非限值性绿地，2（限制性绿地） |
| a粪大肠菌群的限值为每周连续7日测试样品的中间值。 |

②本项目采用干清粪工艺，养殖废水排水量按《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表 4“集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量”进行评价。集约化畜禽养殖业干清粪工艺最该允许排水量见表2.7-13。

表2.7-13  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪（m3/（百头•d）） |
| --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

#### 2.7.2.3噪声排放标准

（1）施工期

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值见表2.7-14。

表2.7-14  建筑施工场界环境噪声排放标准    〔单位：dB(A)〕

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值列于表2.7-15。

表2.7-15  工业企业厂界环境噪声排放标准  〔单位：dB(A)〕

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 备注：①夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）； ②夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 |

#### 2.7.2.4固体废弃物

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；动物防疫废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；粪便、污泥处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准；病死猪依照农业部《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）进行处置，具体表2.7-16。

表2.7-16  畜禽养殖业污染物排放标准（摘录）

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

## 2.8评价等级及评价范围

### 2.8.1大气环境

#### 2.8.1.1大气环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关评价工作等级划分方法，选取项目所排放的主要大气污染物，估算出其最大地面质量浓度占标率Pi，并根据拟建工程所处地形对大气环境影响评价工作进行定级。

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，最大地面浓度占标率Pi的计算公式为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物环境质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级污染限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选相应的一级浓度限值；对改标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限制或年平均浓度限制的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限制。

表2.8-1   大气环境评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.8-2   本项目估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 37.5 |
| 最低环境温度/℃ | -4.9 |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

氨和硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度参考限值。

表2.8-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值/（μg /m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 一次值 | 200 |  |

（1）参数取值及废气源强

根据工程分析，项目运营期排放废气主要为猪舍恶臭、污水处理站、无害化处理车间以及堆粪棚恶臭等废气。

表2.8-4  项目面源污染物排放参数

| 污染源名称 | 坐标（°） | 海拔高度/m | 矩形面源（m） | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 | 名称 | 排放速率 | 单位 |
| 猪舍、堆粪棚、污水处理站 | 104°45′28.0″ | 25°16′02.6″ | 1327 | 1212 | 220 | 8 | NH3 | 0.23 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.016 | kg/h |

（2）最大地面占标率

根据以上污染源参数，计算其最大地面占标率Pi，计算结果见下表。

表2.8-5  大气环境评价工作等级判定表

| 污染源名称 | 下风向预测最大浓度Ci（μg/m3） | 占标率% | 评价工作分级判据 | 评价等级判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织恶臭 | 猪舍、堆粪棚、污水处理站 | NH3 | 12.9330 | 6.4665 | Pmax＜10% | 二级 |
|  |  | H2S | 0.9340 | 9.3399 | Pmax＜10% | 二级 |

根据上表可知，项目各评价因子的最大地面浓度最大占标率为9.3399%，且根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.1同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，因此确定本项目大气评价等级为二级。

#### 2.8.1.1大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km矩形区域。

图2.8-1  大气环境影响评价工作程序图

### 2.8.2地表水环境

#### 2.8.2.1地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，项目生活污水、养殖废水经厂区污水处理站处理，全部用于项目区农牧草种植基地及周边农作物施肥，综合利用，不排入地表水体。根据HJ2.3-2018确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJT2.3-2018）规定，本项目的水环境评价工作等级按照三级B评价，重点对项目废水处理方式和不外排的可行性进行分析。地表水评价等级划分见表2.8-6。

表2.8-6  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 评价判定 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥16000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：项目区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目运营过程中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

#### 2.8.2.2地表水环境评价范围

运营期污水产生量约为208.34m3/d，猪尿、冲洗废水以及生活污水经三级化粪池处理后，进入污水处理站处理后，项目区农牧草种植基地及周边农作物施肥，综合利用，不外排。因此本报告的地表水评价仅作简单影响分析，主要进行施肥可行性的分析评价。

### 2.8.3地下水环境

#### 2.8.3.1地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中6.2评价工作等级划分，评价等级根据项目类别和环境敏感程度确定。

项目在养殖过程中产生的养殖废水、生活污水，可能造成地下水水质污染，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“B农、林、牧、渔、海洋”中第14项“畜禽养殖场、养殖小区”建设项目，环评类别为环境影响报告书，本项目属于Ⅲ类建设项目。

根据HJ610-2016地下水环境敏感程度分级见表2.8-7、地下水评价工作等级划分依据见表2.8-8。

表2.8-7  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.8-8  建设项目地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据调查并结合项目所在区域水文地质资料，项目周围无集中式地下水饮用水水源保护区及其保护区以外的补给径流区，项目周边水井主要为田间灌溉使用及部分分散式饮用水井。

#### 2.8.3.2地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》8.2.1 调查评价范围基本要求：地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。结合区域地下水水文地质条件，综合考虑选用“查表法”。本项目地下水评价等级为三级，根据区域地下水文情况（详见附图4），本项目的地下水评价范围为：总面积约6km2的区域。

图2.8-2  地下水环境影响评价工作程序图

### 2.8.4声环境

#### 2.8.4.1声环境评价等级

本项目建设地点位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目所经区域未进行声环境功能区划。项目处于农村地区，声环境评价范围内无保护目标，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中声环境功能区分类，本项目所在区域属于2类声功能区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），声环境影响评价工作等级划分依据包括：项目所在区域的声环境功能区类别、项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度以及受项目影响人口的数量来划分。其声环境影响评价工作等级划分见表2.8-9。

表2.8-9  声环境评价工作等级划分（相关部分）

| 评价等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境功能区 | GB3096-2008，0类 | GB3096-2008，1、2类 | GB3096-2008，3、4类 |
| 建设后噪声 增加值 | 大于5dB（A） | 3 ~ 5 dB（A） | 小于3dB（A） |
| 受影响人口 | 显著增加 | 增加较多 | 变化不大 |

项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，根据初步工程分析，项目建成投产后，周边环境敏感目标噪声级增加量较小，小于3dB（A）；且根据调查受影响人口变化不大，正常生产期间场界噪声能满足标准，且项目区周边200m范围内无环境敏感点。根据表2.8-9，本项目声环境影响评价为二级评价。

#### 2.8.4.2声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，确定项目评价范围为厂界向外延伸200m范围。评价范围见附图5。

### 2.8.5生态环境

#### 2.8.5.1生态环境评价等级

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定：依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，见表2.8-10。

表2.8-10  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地面积为0.93km2（1400亩），根据土地勘测定界技术报告书，土地利用主要为旱地，评价区不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属一般区域。按照HJ19-2011的要求，本工程生态环境评价工作等级定为三级。

项目不属于项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、原始天然林、珍稀濒危野生动植物集中分布区等重要生态敏感区，属于一般区域，占地面积为1400亩，即0.933km2，面积≤2 km2。因此，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。

#### 2.8.5.2生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本次生态评价范围为项目用地及其外延500m的区域。评价范围见附图6。

### 2.8.6环境风险

#### 2.8.6.1环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）附录B初步分析，本项目所涉及的危险物质为沼气、柴油、药品二氯异腈脲酸钠及过氧乙酸。

其中污水处理站沼气产生量约为33761m3/a，92.5m3/d，项目拟设置1个储气柜（300m3），最大储气量为80%，即240m3，根据沼气成分可知，甲烷含量约为50%~70%，本次按65%计，即甲烷最大存储量为0.172t。

根据建设单位提供的资料本项目柴油最大存储量为1t，药品二氯异腈脲酸钠及过氧乙酸最大存储量为0.25t。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）(附录B)中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1 ，q2，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1 ，Q2， ...，Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

针对企业的生产情况，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质及其Q值见下表2.8-11。

表2.8-11  养殖场主要危险物质一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 产、存、用部位 | 最大存在总量qn/t | 临界量 Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（65%的甲烷） | 74-82-8 | 污水处理站、储气柜及管线 | 0.172 | 10 | 0.0172 |
| 2 | 油类物质 （柴油） | / | 柴油储罐 | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 3 | 二氯异腈脲酸钠 | 2893-78-9 | 药房 | 0.25 | 5 | 0.05 |
| 4 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 药房 |  |  |  |
| 项目Q值Σ | 0.0676 |

经上表计算可知，项目∑Q=0.0676，属于Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.8-12确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ+及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.8-12  评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |

根据上表可知，本项目风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级为“简单分析”。

#### 2.8.6.2环境风险评价范围

项目环境风险潜势为Ⅰ，项目风险评价仅需作简单分析，因此不设置环境风险评价范围。

### 2.8.7土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录 A“土壤环境影响评价项目类别表”，本项目属于“农林牧渔”类“年出栏生猪5000头及以上的畜禽养殖场或养殖小区”建设项目，属于Ⅲ类建设项目。此外根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型及生态影型，须同时综合考虑生态影响型及污染影响型进行评价。

（1）污染影响型评价等级确定

项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中Ⅲ类项目，占地为小型（＜5hm2），需要开展土壤环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）污染影响型评价等级划分依据包括：项目类别、占地规模、土壤环境敏感程度；污染影响型敏感程度分级见表2.8-13。

表2.8-13  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目区周围主要分布一般耕地及经济林地，根据表2.8-13本项目项目地土壤环境敏感程度为敏感。

根据HJ 964-2018污染影响型评价工作等级划分见表2.8-14。

表2.8-14  污染影响型评价工作等级划分一览表

| 敏感程度 评价等级 占地规模 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展环境影响评价工作。 |

根据（HJ 964-2018）附录A中Ⅲ类项目，项目总占地面积93.34hm2（1400亩），占地面积＞50hm2，占地规模为大型；土壤污染影响型环境敏感程度属于“敏感”，因此确定本项目土壤污染影响型评价等级为三级评价。

根据表2.8-14可知，项目土壤环境评价等级为“三级”，评价范围为项目的占地范围内及占地范围外0.05km范围内。

（2）生态影响型评价等级确定

项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录 A中Ⅲ类项目，按照表2.8-15生态影响型敏感程度分级表中，项目选址于农村地区中的地势平坦区域，项目所在区域pH 值分别为6.44、5.97、7，项目区不属于表2.8-15中的敏感和较敏感区域，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤生态影响干燥度为富源县多年平均水面蒸发量（2244.3mm）与降水量（941.9mm）的比值（2.38）；项目区及周边评价范围区域内现有水井3口，根据监测期间对项目所在区域已有水井地下静止水位进行调查显示，平均水位埋深约在80-90m之间；项目委托环境监测公司对土壤环境现状监测结果显示土壤含盐量小于2g/kg，环境敏感程度属于“不敏感”。

等级划分依据见表2.8-15、表2.8-16。

表2.8-15  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在区域干燥度＞2.5且地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH ≤4.5 | pH ≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在区域干燥度＞2.5且地下水位平均埋深≥1.5m的地势平坦区域，或1.8＜干燥度≤2.5且地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH ≤5.5 | 8.5≤pH ＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH ≤8.5 |

表2.8-16  生态影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价等级 项目类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |
| 注：“-”表示可不开展环境影响评价工作。 |

根据评价工作等级分级表，本次评价生态影响型评级工作等级为可不开展土壤环境影响评价工作。

综上所述，项目各环境要素评价等级及范围汇总见表2.8-17。

表2.8-17   项目评价等级及范围汇总表

| 序号 | 评价要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 二级 | 以项目场区中点为中心，边长5km的矩形区域 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | / |
| 3 | 地下水环境 | 二级 | 总面积约6km2的区域 |
| 4 | 噪声环境 | 二级 | 厂界向外延伸200m范围 |
| 5 | 环境风险 | 简单分析 | / |
| 6 | 生态环境 | 三级 | 项目用地外延500m的区域 |
| 8 | 土壤 | 污染型 | 三级 | 项目的占地范围内及占地范围外0.05km范围内 |
|  |  | 生态型 | 不开展评价 | / |

## 2.9 评价内容与重点

### 2.9.1评价内容

本次评价内容主要有以下几点：

（1）对评价区域内环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境进行现状监测，评价该区域的环境质量现状。

（2）对项目进行工程分析，识别污染因子，确定各污染源的位置与源强，核算主要污染物的排放量，遵循总量控制原则，确定项目实施后区域内污染物变化情况；对项目采取的环保措施进行可行性与可靠性的分析论证。

（3）预测项目投产后对大气、地表水、地下水、声环境的影响程度与范围；分析环境风险影响，提出环境安全突发事件应急预案；从区域规划、环境功能区划的角度分析厂址选择的可行性。

（4）养殖废水经处理后用于项目的果树、农作物种植基地和龙竹村提供的农田施肥对土壤环境的影响分析。

（5）提出项目建成后，企业环境管理与监测机构的设置方案，提出施工期和运行期环境管理与监控计划。

### 2.9.2评价重点

本评价工作重点为：

（1）预测和评价本项目运营期产生的废气排放对环境的影响程度和范围，并对废气治理方案的可行性、可靠性进行论证。

（2）预测和评价本项目运营期产生的生产废水对环境的影响程度和范围，并对废水治理方案的可行性及可靠性进行论证。

（3）对本项目运营期产生的固体废物处置措施的可行性及可靠性进行分析。

（4）污染物达标排放及总量控制分析。在详细了解区域总量控制分配方案的基础上，结合拟建工程环保方案设计等，分析污染物达标排放的可行性，提出污染物总量控制方案。

## 2.10环境保护目标

项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目中心区域地理位置坐标：东经104°45′35.58″，北纬25°15′56.58″。据现场调查，评价范围内地表无铁路、高速公路等大型建（构）筑物及水库、水电站等；未发现自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、饮用水源保护区等。

（1）环境空气：以厂区为中心，边长5km矩形区域内的村庄，其环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水环境：项目区周边无常年性地表水体分布，项目厂界南侧处有田间水沟，项目西侧约1200m处为黄泥河及项目北面380m处的七孔水库。其中南侧田间水沟主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入黄泥河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020 年）》中规定，黄泥河属珠江水系，南盘江一级支流，富源境内段水环境功能为工业用水、农业用水、饮用二级，水环境功能类别为III类。其项目南侧小沟、七孔水库及黄泥河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（3）地下水环境：项目区及周边地下水井，评价区内地下水质量除总大肠菌群超标外其他指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准；

（4）声环境：根据调查项目周边200m范围内无声环境保护目标。

（5）土壤环境：评价范围内土壤环境达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1及表3标准。

大气环境环境保护目标见表2.10-1，地下水、土壤、生态等其余环境要素保护目标见表2.10-2。

表2.10-1  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 与项目的位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UTM-X | UTM-Y |  |  |  |  |
| 大寨村 | 474292 | 2795023 | 居住区 | 165户，696人 | 《环境空气 质量标准》（GB3095 -2012）二级 标准 《环境空气 质量标准》（GB3095 -2012）二级 标准 | 位于项目区西北侧，最近距离距厂界1050m，高差-17m；位于项目所在区域常年主导风下风向 |
| 兴义市第十一中学 | 473981 | 2795157 | 居住区 | 约1200人 |  | 位于项目区西北侧，最近距离距厂界1200m，高差-21m；位于项目所在区域常年主导风下风向 |
| 威舍镇 | 474230 | 2795511 | 居住区 | 约2100人 |  | 位于项目区西北侧，最近距离距厂界1245m，高差-18m；位于项目所在区域常年主导风下风向 |
| 上龙掉寺 | 474763 | 2796184 | 居住区 | 86户，380人 |  | 位于项目区北侧，最近距离距厂界1510m，高差-5m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 下龙掉寺 | 475084 | 2796203 | 居住区 | 126户，520人 |  | 位于项目区北侧，最近距离距厂界1320m，高差-2m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 猪场村 | 475705 | 2796311 | 居住区 | 154户，593人 |  | 位于项目区北侧，最近距离距厂界1670m，高差+6m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 七孔村 | 475564 | 2795321 | 居住区 | 89户，350人 |  | 位于项目区北侧，最近距离距厂界560m，高差+6m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 陆良寨 | 477266 | 2795121 | 居住区 | 62户，210人 |  | 位于项目区东北侧，最近距离距厂界1320m，高差+9m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 火把寨 | 477501 | 2793814 | 居住区 | 36户，130人 |  | 位于项目区东侧，最近距离距厂界860m，高差+9m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 沙营村 | 477643 | 2793298 | 居住区 | 280户，1356人 |  | 位于项目区东侧，最近距离距厂界860m，高差+9m；位于项目所在区域常年主导风上风向 |
| 发哈村 | 478102 | 2795072 | 居住区 | 146户，563人 |  | 位于项目区东北侧，最近距离距厂界1950m，高差-10m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 旧屋基 | 475447 | 2793568 | 居住区 | 129户，460人 |  | 位于项目区南侧，最近距离距厂界920m，高差+66m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 阿坝大寨 | 475981 | 2793044 | 居住区 | 52户，225人 |  | 位于项目区南侧，最近距离距厂界960m，高差+66m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 阿坝小寨 | 476246 | 2792688 | 居住区 | 38户，150人 |  | 位于项目区南侧，最近距离距厂界960m，高差+86m；位于项目所在区域常年主导风侧风向 |
| 长冲村 | 476587 | 2792285 | 居住区 | 42户，186人 |  | 位于项目区东侧，最近距离距厂界1480m，高差+104m；位于项目所在区域常年主导风上风向 |
| 注：1、本表中“+”表示关心点高于工程建筑物，“-”表示关心点低于工程建筑物。 |

表2.10-2  地下水、土壤、生态环境保护目标一览表

| 环境要素 | 主要影响因素 | 保护目标 | 基本特征 | 与项目的位置关系 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 施工扬尘； 污废水；地表径流 | 耕地 | 周边旱地、经济林地 | 项目区四周50m范围内的耕地 | 《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的筛选值 |
| 地表水环境 | 污水处理站非正常排放 | 田间水沟 | 季节性河流，旱季基本无水 | 场界南侧 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |
|  |  | 小黄泥河 | 南盘江一级支流，富源境内段水环境功能为工业用水、农业用水、饮用二级 | 西侧约1200m处 |  |
|  |  | 七孔水库 | 农业灌溉，无饮用功能 | 北面380m处 |  |
| 地下水环境 | 污水处理站泄露 | 沙营村水井 | 岩溶水，实测流量0.12-0.18L/s，水位约1416m，主要用于村民自打水井，供1户人饮用 | 项目区东南面1140m处，地理坐标：东经103°00′15.07″，北纬27°21′33.54″，位于项目所在区域地下水流向上游 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  |  | 项目区水井 | 岩溶水，实测流量0.11-0.16L/s，水位约1386m，用于养殖场养殖人员及猪只饮用 | 位于项目区内，猪舍地下水流向的上游方向（猪舍上游60m），地理位置东经103.679786°，北纬25.111068° |  |
|  |  | 威舍镇水井 | 岩溶水，实测流量0.12-0.17L/s，水位约1375m，用于大寨村居民1户村民饮用 | 位于项目西北侧1200m处大寨村居民自打水井，位于地下水流向下游，地理位置东经103.688000°，北纬25.115519° |  |
| 生态地质环境 | 占地 | 生物、水土资源 | 生物、水土资源 | 项目区四周200m范围内的耕地 | 保护现有的耕地、植被、动植物、水土 |
| 注：1、本表中“+”表示关心点高于工程建筑物，“-”表示关心点低于工程建筑物。 |

## 2.11环评工作程序

本次环评采用的技术路线见图2-3。

图2-3 环境影响评价工作程序图

# 3 建设项目工程分析

## 3.1基本情况

### 3.1.1建设项目基本情况

- 项目名称：富源县正邦古敢种养一体农业循环项目；

（3）建设单位：富源正邦农牧有限公司；

（2）立项文件：投资项目备案证（项目序号：5303252020110592，项目代码：2020-530325-03-03-010888）；

（3）建设地点：项目位于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，项目中心区域地理位置坐标：东经104°45′35.58″，北纬25°15′56.58″。

（4）建设性质：新建。

（5）建设内容及规模：建筑面积60163.53m2，主要建设内容：猪舍、饲料房、生活及办公用房、防疫室、堆粪棚、化粪池、污水处理站及其附属设施。项目建成后预计年存栏4.9万头育肥猪，年出栏育肥猪9.8万头。种植农牧草1000亩。

（6）占地面积：1400亩，其中养殖区400亩，农牧草种植区1000亩。

（7）劳动定员及工作制度：劳动定员60人，其中管理人员6人，技术人员10人，生产工人42人，全年工作 365天，采用三班制，每班工作8小时，员工均在场内食宿，食堂提供一日三餐。

（8）建设时间：2021年3月至 2021年 12月

（9）投资估算：总投资30000万元，环保投资1247.6万元，占总投资的4.17%。

### 3.1.2建设项目占地及用地性质

项目选址于富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村，为使沙营村当地空闲农用地发挥较好的社会经济效益，富源正邦农牧有限公司与沙营村村民签订了《土地承包流转租用合同》（见附件），租用期定为20年；本工程总占地面积约1400亩（93.34hm2），项目建设前用地性质主要为旱地，不涉及基本农田、公益林等。

### 3.1.3建设内容

项目建设内容包括：种公猪舍、后备、空怀妊娠母猪舍大栏、母猪产房、母猪限位栏、仔猪保育舍、育肥猪舍、污水处理站、装猪台、饲料仓库、办公生活设施、生产区及其他用房、道路、值班及配电室、供排水设施、环保设施等，拟建设工程可分为主体工程、辅助工程、公用设施、环保工程四部分，项目主要建构筑物见表3.1-1、项目组成见表3.1-2。

表3.1-1  项目主要建构筑物一览表

| 序号 | 分区 | 名称 | 数量 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级中转区 | 烘消棚 | 1栋 | 1 | 66 | 66 |
| 2 |  | 洗消中心淋浴消毒房及隔离宿舍厨房 | 1栋 | 1 | 220.5 | 220.5 |
| 3 |  | 双通道吊桥 | 1个 | 1 | 12.8 | 12.8 |
| 4 |  | 单通道吊桥 | 1个 | 2 | 8.00 | 16.0 |
| 5 |  | 中转料塔 | 1栋 | 1 | 35.28 | 35.28 |
| 6 |  | 5吨地磅 | 1栋 | 1 | 15 | 15 |
| 7 |  | 3吨地磅 | 1栋 | 1 | 6 | 6 |
| 8 |  | 隔离宿舍 | 1栋 | 1 | 75.61 | 75.61 |
| 9 |  | 喷淋棚 | 1栋 | 1 | 64.5 | 64.5 |
| 10 | 生产区 | 南方7000头自繁自养育肥舍 | 8栋 | 1 | 58079.46 | 58079.46 |
| 11 |  | 育肥场工作 | 8栋 | 1 | 203.84 | 203.84 |
| 12 |  | 13m无害化烘消棚 | 1栋 | 1 | 58.43 | 58.43 |
| 13 | 生活区 | 简易淋浴消毒间 | 1栋 | 1 | 8.36 | 8.36 |
| 14 |  | 生产宿舍楼 | 1栋 | 1 | 427.56 | 427.56 |
| 15 |  | 2+2淋浴消毒房 | 1栋 | 1 | 296.83 | 296.83 |
| 16 |  | 洗菜棚 | 1栋 | 1 | 14.44 | 14.44 |
| 17 |  | 2000m3蓄水池 | 1栋 | 1 | 530.66 | 530.66 |
| 18 |  | 发电机棚 | 1栋 | 1 | 31.83 | 31.83 |
| 19 | 污水处理站 | 环保综合房 | 1栋 | 1 | / | / |
| 20 |  | 格栅集污池 | 1个 | / | / | / |
| 21 |  | 固液分离机平台 | 1个 | / | / | / |
| 22 |  | 堆粪棚 | 1个 | / | / | / |
| 23 |  | 厌氧塘 | 1个 | / | / | / |
| 24 |  | AO组合池 | 1个 | / | / | / |
| 25 |  | 沼液塘 | 1个 | / | / | / |
| 合计 | / | / | 60163.51 | 60163.51 |

### 3.1.4产品方案及规模

本项目采用养殖与种植相结合的方式。项目建成后预计年存栏4.9万头育肥猪，年出栏育肥猪9.8万头。种植农牧草1000亩，收割牧草外售于饲料厂用作生产饲料原料。

#### 3.1.4.1养殖区产品方案及规模

（1）存栏量和出栏量

项目仔猪由正邦农牧有限公司其他种猪场供给，引进的仔猪体重约6.5~15kg之间，经过6周保育后体重达到20-30kg进入育肥舍，育肥20周后体重达120~130kg出栏，每年2批次，建成后年存栏育肥猪约4.9万头，年可出栏育肥猪9.8万头。

（2）存栏量

根据《现代化养猪的猪群结构和猪栏配置的计算》（朱守智）.[J]养猪，2003（5）：52-53，提供的方法计算，估算本项目猪群结构如下。

根据正邦集团养殖经验，保育仔猪成活率97%，育成猪成活率98%，则本项目年出栏育肥9.8万头，年需购买仔猪103093万头。

保育仔猪存栏量为103093/52*6*97%≈11538头；

育肥猪存栏量为103093/52*20*97%*98%≈37691头。

项目保育及育肥猪只年存栏量详见表3.1-3。

表3.1-3 猪群结构及常年存栏数

| 产品名称 | 规模（头/年） | 合计（头/年） |
| --- | --- | --- |
| 商品猪 | 保育猪 | 11538 | 49229 |
|  | 育肥猪 | 37691 |  |

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）-4.3.5养殖量，出栏不同生长期生猪(仔猪除外)、肉牛的规模化畜禽养殖场（小区），其标准生猪（肉牛）养殖量按下列公式折算：

式中： K—排污单位折算标准生猪（肉牛）养殖量，头；

m出—排污单位出栏某生长期生猪（肉牛）的体重，kg;

m进—排污单位出栏某生长期生猪 （肉牛）进栏时的体重，kg；

M—正常情况下生猪（肉牛）出栏时的平均体重，生猪为100kg、肉牛为600kg；

L—排污单位某生长期生猪（肉牛）实际出栏量，头。

根据表3.1-3养殖场存栏结构及上述公式计算，本项目养殖量折算情况见表3.1-4。

表3.1-4  养殖量折算情况一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存栏量 | 保育猪 | 11538头 | 根据猪舍栏数确定，5头保育猪折合为1头育肥猪，即常年存栏11538头保育猪折合为2308头育肥猪。 |
| 2 |  | 育肥猪 | 37691头 | / |
| 3 | 年出栏量 | 商品仔猪 | 9.8万头 | / |

#### 3.1.4.2种植区产品方案及规模

项目配套设置种植区1000亩，种植农牧草1000亩，收割牧草外售于饲料厂用作生产饲料原料。根据建设单位提供的资料，牧草种植周期为3次/a，其中分别种植于春季、夏季、秋季。1亩牧草地收割牧草20t/a，则本项目种植区收割牧草为2万t/a。

### 3.1.5主要设备

项目生产运营期间主要设备见表3.1-5。

表3.1-5  项目主要生产设备名称及数量一览表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪场设备 | 风机（通风系统） | 个 | 70 |
| 2 |  | 喂料系统 | 个 | 28 |
| 3 |  | 水帘 | 个 | 132 |
| 4 |  | 水帘风机 | 个 | 176 |
| 5 |  | 双面自动料箱 | 个 | 44 |
| 6 |  | 自动饮水器 | 个 | 1344 |
| 7 |  | 栏舍冲栏消毒机 | 个 | 8 |
| 8 |  | 电子磅 | 个 | 4 |
| 9 |  | 玻璃钢风机带扩散器 | 个 | 7 |
| 10 |  | 自动刮粪机 | 个 | 30 |
| 11 | 动力设备 | 变配电设备 | / | 400kVA变压器 |
| 12 |  | 发电机组 | 台 | 500kW，1台 |
| 13 |  | 给排水设备 | 套 | 4 |
| 14 |  | 沼气池配套设备（包括脱硫装置） | 批 | 1 |
| 15 | 运输设备 | 场内饲料运输车 | 台 | 2 |
| 16 | 化验设备 | 用于药品配置 | 批 | 1 |

### 3.1.6主要原辅材料

（1）主要原辅料

本项目的原材料是混合饲料，由正邦集团饲料公司供给，项目不设饲料加工区。根据业主提供资料，项目猪只喂养量详见表3.1-6。

表3.1-6  项目猪只喂养情况一览表

| 猪的类型 | 猪的数量（头） | 每日喂料量（kg/d·头） | 每日喂料量（t/d） | 年喂料量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 11538 | 1.5 | 17.3 | 6317.1 |
| 育肥猪 | 37691 | 2.2 | 82.9 | 30265.9 |
| 合计 | 100.2 | 36573 |

为预防猪疫病的发生，保证猪场的正常运营，需做好防疫及消毒工作，并对病猪及时给以治疗，猪场在生产中使用的兽药、疫苗、消毒剂等用量见下表3.1-7。

表3.1-7   项目原辅材料及能源消耗情况一览表

| 原料 | 年耗量 | 日用量 | 场区日常最大储量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 饲料 | 7902.14t/a | 21.64t/d | 100t | 袋装，储存于料库 | 外购 |
|  | 生物除臭剂（大力克、万洁芬等） | 300桶 | 0.82桶 | 10桶 | 液态，桶装，储存于药剂室 | 外购，场区除臭 |
|  | 消毒剂 | 4000L/a | 5.48L/d | 500L | 储存于药剂室 | 场区消毒 |
|  | 次氯酸钠 | 3t/a | 0.82kg/d | 0.1t | 液体，桶装，储存于药剂室 | 污水处理 |
|  | 石灰 | 18t/a | 49.3kg/d | 0.8t | 储存于药剂室 |  |
|  | 兽药 | 6t/a | 16kg/d | 0.02t | 储存与药品室 | 养殖工作间 |
|  | 疫苗 | 3t/a | 8kg/d | 0.01t |  |  |
| 能源 | 水 | 1.92万t/a | / | / | / | 场内水井 |
|  | 电 | 120万kw.h | / | / | / | 供电所供电 |
|  | 柴油 | / | / | 0.086t | 液体，配套油箱，放置于水泵房 | 停电时供电 |
|  | 沼气 | 8318.8m3/a | 22.79m3/d | 30m3 | 气态，罐装 | 沼气经脱水脱硫净化 |

### 3.1.7平面布置

3.1.7.1厂区总平面设计原则及依据

（1）总体布局应在满足生产工艺要求的前提下，做到节约用地。总体布局应从清洁生产着手，并全面考虑粪便和污水的处理及利用。

（2）根据饲养工艺要求，按功能不同采用分区布置。猪场场区划分为生活区、生产区和粪污处理区。在进行总体布局时，从人畜保健的角度出发，根据生产工艺流程进行分区，建立最佳生产联系和卫生防疫条件，合理安排各区位置。

（3）平面布置力求紧凑合理，饲料贮运路线短捷，管理及饲喂方便，尽量缩小占地面积，减少土石方工程。

3.1.7.1总平面布置

本项目选址位于曲靖市富源县沙营村委会沙营村，项目总占地面积1400亩，其中养殖区约400亩，种植区1000亩。总体布局分为种植区、生活区、养殖区、环保区4个功能布局，生活区与生产区之间设置有绿化隔离带。生产区位于项目区中部，设置7栋猪舍，主要分为保育舍区及商品猪育肥区，分布较为集中。生活区位于场地东侧，主要包括办公室、员工宿舍、食堂等生活管理用房以及车辆烘消棚等，位于项目区侧风向，通过项目区及周围种植有绿化植被，猪舍采用密闭式，能够有效降低生活区影响。环保区位于场区西面，项目区下风向位置，包含污水处理系统、堆粪棚。污水处理系统包括格栅集污池、固液分离池、水解酸化池、厌氧反应池、A/O组合池、沼液塘等，废水经污水处理系统处理后暂存于沼液塘内，设置1个沼液塘，容积为47000m3，废水处理达标后经过项目配套的灌溉系统用于场区种植区农牧草地浇灌；设置1座事故应急池（420m³），位于污水处理系统南侧；堆粪棚位于污水处理系统系统与猪舍之间，粪便及时运至堆粪棚堆肥，生产的有机肥部分回用于项目种植区施肥，部分外卖给有机肥厂或外卖给周边农户用于施肥；病死猪无害化处理系统位于堆粪棚内；医疗废物暂存间位于环保综合房内，位于厂区西面，暂存间做好“三防”措施。

种植区占地面积约1000亩，位于项目区东侧及西侧，主要种植农牧草地。其种植区将整个生活区、养殖区、环保区包围。

场区出入口设在西面，临近进厂公路，方便物流运输。项目区内绿化面积约12000m2，区内建筑被项目种植区及周围耕地包围，植被覆盖率较大，对猪舍、污水处理区域和猪粪处理区产生的恶臭气体有一定的吸附净化作用，可避免项目区产生的恶臭气体对周围环境的影响。

项目区总平面布置见附图6。

### 3.1.8公用辅助工程

（1）供排水

①供水

本项目生产生活水源来源于项目区内的1个自打水井，供水量能够满足项目需要，根据建设单位提供资料显示，水井出水量约为30m3/h。用水经抽水泵及管道引水至项目区新鲜水蓄水池，蓄水池容积设置为2000m3，能满足生产和生活所需。

②排水

项目区采用雨污分流排水体制。雨水经猪舍屋檐雨水收集管道汇至地面雨水沟，最近排入项目南面田间水沟汇入最终进入黄泥河。本项目运营期间产生的废污水主要为养殖废水和生活污水，其中养殖废水包含猪只尿液、猪舍冲洗废水和粪便渗滤液，本项目废水产生总量为105.39m3/d、38463.88m3/a，日最大养殖废水产生量为208.34m3/d，经固液分离后进入污水处理站，处理达标后全部用于场区绿化及种植区牧草地浇灌。

（2）供电

本项目用电主要包括生活区普通照明用电、生产区照明及简易设备用电。本项目用电由富源县供电局供给，项目建设一座变压器，场区供配电系统采用放射式供电方式，用电设备电压为380/220V，根据项目设计产能，全年用电约120万度。项目设 1 台备用柴油燃烧机（400kw），仅在停电时启动。

（3）供热

本项目场区供热使用电能和沼气能作为供热能源为场区供热，生活区食堂燃料主要使用沼气；生产区主要为电供热，主要供热点为生产区的保育舍，使用保温灯进行供热和猪舍保温。猪舍保温使用的电暖板、保温灯均使用电作为能源，项目区内不采用煤等高污染燃料。

## 3.2卫生防疫措施及消毒

### 3.2.1卫生防疫

卫生防疫是规模化猪场的生命线，也是规模化猪场成败的关键点。为此必须严格执行国家《中华人民共和国动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。

（1）防疫制度

①更衣换鞋制度：凡是进入饲养场的工作人员，一律更衣换鞋。

②消毒制度：凡进入饲养场的人和车辆等都需经过消毒。

③防疫隔离制度：凡新引进的猪种在场外隔离二个月以上，隔离观察期间进行测温和血清学及微生物检查，确认健康无病方能进场。

（2）免疫程序管理

制定一套合理的免疫程序，做到“以防为主、防治结合”。

（3）诊疗程序管理

配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天进入各猪舍观察猪群，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快、小，并向上级部门汇报。

### 3.2.2消毒

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

①猪舍

消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。常用消毒液有3％~5％的来苏尔，10％~20％的石灰乳，10％~20％的漂白粉乳剂活1％~3％的澄清液、0.05％~0.5％的过氧乙酸等。这些消毒剂可交替、轮换使用，但不能同时或混合使用。

②猪舍门口

在猪舍门口设洗手消毒盆和洗脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。可选用0.5％新洁尔灭或0.25％~0.5％过氧乙酸溶液。消毒液每3~4天更换一次。在猪舍门口上方设置紫外灯消毒。

③猪

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，用0.1%新洁尔灭或3%~5%来苏尔对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。猪体喷雾消毒时，要求喷雾粒子50~100μm，射辐1~2m，射程10~15m。

④空气消毒

在寒冷季节，门窗紧闭，猪群密集，舍内空气严重污染的情况下所进行的消毒。采用过氧乙酸、或甲醛对猪舍密闭蒸熏。

⑤车辆消毒

在大门入口处需设消毒槽（池），对进来车辆进行消毒。车轮通过在消毒池内驶过消毒，消毒剂有1％的复合酚、过氧乙酸、2%苛性钠溶液等。每周更换1次。消毒药使用2%苛性钠溶液（每周更换1次）或新鲜生石灰，消毒对象主要是车辆的轮胎。消毒池要避免日晒雨淋和污泥浊水流入池内；车身采用喷雾消毒装置，要求喷雾粒子60~100μm（其中有效粒子80%），雾面1.5~2m，射程2~3m，动力10~15kg的空气压缩机。消毒液用3%来苏尔（苯酚皂溶液）、克辽林或1%~2%福尔马林（36%~40%甲醛溶液）等，消毒对象是车身和底盘。猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，定期用1%~3%来苏尔或0.1%新洁尔灭消毒。

## 3.3工艺流程

### 3.3.1施工期工艺流程

项目施工期主要为土地平整后进行综合楼猪舍及其他辅助工程建设，并安装设备，主要建设内容为新建楼房综合舍两栋、公猪隔离舍、公猪工作间、洗消中心淋浴消毒房及隔离宿舍厨房、隔离宿舍、污水处理站、环保综合房、堆粪棚等。施工期间产生废气、废水和固废，随着施工期的进度，影响程度减轻。

施工工序为：场地平整、地面建筑物建设、简单装修、设备安装、调试、工程验收。本项目施工期工艺流程及产污位置见图 3.3-1。

图3.3-1   施工期产污环节图

### 3.3.2运营期工艺流程

本拟建项目污染物来自各猪舍，主要是恶臭、噪声、废水及固废。各生产环节污染节点如下图3.3-3所示：

图3.3-3  生产工艺流程及污染节点图

本项目生产工艺主要分养猪工艺、饲养工艺及清粪工艺，具体如下。

#### 3.3.2.1养猪工艺

- 外购仔猪：项目仔猪由正邦农牧有限公司其他种猪场供给，引进的仔猪体重约6.5~15kg之间。

- 仔猪保育：仔猪入场后，运输到保育舍进行保育，保育阶段一般为30d，舍内生长至20kg左右。

- 育肥阶段：保育猪在保育舍内生长到20kg左右时，运输至育肥舍内进行饲养，饲养周期一般在150d左右，当育肥猪长到125kg左右即可出栏。

保育舍及育肥舍在进猪钱需进行彻底冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。每月定期称重，检查饲喂效果，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

#### 3.3.2.2饲养工艺

（1）采暖方式

猪场所在地冬、春季节气温较低，为了提高仔猪的成活率，保育舍需进行供暖，猪舍保温使用的电暖板、保温灯均使用电作为能源，沼气作为职工生活热源。

（2）给料方式

项目拟采用全自动喂料系统，实现全自动操作，降低工人的劳动强度，提高猪场的生产效率。项目于厂区内设置4个饲料料塔，外运饲料由汽车输送至场内料塔贮存，再由运料车将饲料分运至各个猪舍内。

项目使用悬管计皿式喂料器，按实际情况给每头猪喂饲料，环绕在喂料器上的可调节式箍带用来记录前一次喂料的记录。悬挂式饲料配量器通过提升或者下降一个由设定旋钮固定的处于齐眼高度的内部容量调节杯，就很简便地调节饲料的配料，同时提起球阀，饲料就会自动落入料槽中，喂料系统球阀通过手动曲柄统一提拉。

（3）饮水方式

猪饮用水采用饮水盆饮水，饮水盆的补水通过精准饲喂器自动补水。

（4）加药方式

采用集中加药系统，平时集中加药主阀关闭，当哪个单元需要加药时，打开主阀和相应单元加药阀门，关闭单元供水阀。

（5）通风方式

自然通风，辅助机械通风。

（6）光照方式

自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

#### 3.3.2.3清粪工艺

本项目拟采用干清粪饲养工艺。项目采用全漏缝板，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的集污管道，不同楼层集污管道汇集至楼房外集污管道，进入格栅集污池，格栅集污池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠集污池底部坡度由集污池排出，进入污水处理系统固液分离段进行固液分离。集污池内粪尿通过机械刮板排出，进入固液分离池进行深度固液分离，分离出的固体粪渣送堆粪棚进行发酵处理，粪肥作为肥料用作种植区施肥及周边种植户农作物施肥，综合利用。猪舍采用全漏缝将粪尿分开，实行机械清粪，勤清勤扫，减少氨散发。

项目采取干法清粪工艺，项目80%的猪粪经过人工清理及时使用推车运至堆粪棚用于堆粪；其随20%未经清粪处理的粪便随猪尿经猪舍下面导尿排污管道排入格栅集污池再经固液分离后粪渣运往堆粪棚堆粪发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥，即养殖过程产生的粪便按全部清至堆粪棚考虑。

漏缝底板结构示意图见图3.3-4。

图3.3-4  漏缝地板结构示意图

#### 3.3.2.4污水处理工艺

拟建项目配套建设一套污水处理系统处理项目养殖废水和生活污水，污水处理系统采用“格栅集污池+固液分离+水解酸化+厌氧+二级A/O+消毒”工艺，处理规模为300m3/d。

项目运营期产生的废水经污水收集管网排入污水处理站，污水处理前强化预处理，污水经过格栅，清除污水中的大于2cm及以上的粪便和大的杂质后进入集污池，在集污池中清除污水中的砂砾后利用提升泵将污水送入固液分离设备中进行固液分离，分离出的固体送到堆粪棚，液体污水送入水解酸化池。

（1）主要工艺流程

图3.3-5  污水处理工艺流程图

（2）工艺流程简述

1）格栅集污池

废水通过管道排入粪污水处理系统的格栅集污池，生活污水、养猪场粪便水中通常含有大量的动物毛发、残余饲料、粪渣、粗砂及杂物等悬浮物，浓度非常高。这些悬浮物不仅可导致水泵、阀门和管道等机械设备损坏， 而且可以导致管道堵塞、在厌氧反应器内发生淤积，减小有效容积，还会严重影响后续处理工艺的处理效果。因此畜禽粪污的处理采用格栅等预处理。

2）固液分离机

经过预处理后的废水连续进入固液分离机中，去除其中大部分的悬浮物。具体工艺过程为：废水流经固液分离机时，在过滤筛面的作用下，废水中的悬浮物被截留，过滤后的水从筛板缝隙中流出，同时在水力作用下，固态悬浮物被推到筛板下端排出，固液分离产生的粪便含水60%左右，经皮带输送至场区内堆粪棚进行发酵堆肥。分离后的污水进入隔渣屋处理，处理废水中较小的悬浮物，较小的悬浮物易沉淀。

3）水解酸化池

水解酸化池内分污泥床区和清水层区，待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内，并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混合。污泥床较厚，类似于过滤层，从而将进水中的颗粒物质迅速截留和吸附。由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物，在池内缺氧条件下，被截留下来的有机物质在大量水解-产酸菌作用下，将不溶性有机物水解为溶解性物质，将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质；同时，生物滤池反冲洗时排出的剩余污泥菌体外多糖粘质层发生水解，使细胞壁打开，污泥液态化，重新回到污水处理系统中被好氧菌代谢，达到剩余污泥减容化的目的。

4）厌氧罐

厌氧罐内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。

5）A/O组合池

①初沉池

通过向废水中添加混凝剂和絮凝剂，调节pH将小SS絮体形成大颗粒的矾花，达到易于沉淀的目的。

②二级A/O

根据本工程的特点和难点COD和氨氮的浓度高，确定一级A/O和二级A/O系统采用氨氮去除率高的活性污泥法为核心工艺。废水进入A/O系统，依次经过一级兼氧池、一级好氧池、二级兼氧池、二级好氧池。经过厌氧罐处理后的废水其中的COD和BOD得到了较大比例的去除，剩下的污染物属于较难处理的长链有机物。先将废水引入一级兼氧池中，通过兼性细菌对高分子的长链的有机物进行断链，将其分解成小分子的易生化降解的有机物。经过兼氧后的废水流入好氧池，经过驯化后的好氧细菌的新陈代谢作用将废水中的易降解的有机物分解成二氧化碳和水。

③反应池

反应池用于高盐、难降解、高色度废水的处理，其工作原理基于氧化-还原、物理以及絮凝沉淀的共同作用，经反应池后自流进入终沉池中。

④终沉池

经过生化处理后的出水中含有大量的死亡的细菌和芬顿反应残 留物，须向废水中投加混凝剂与絮凝剂，调节pH 将小SS絮体形成大颗粒的矾花，达到重力沉淀的目的。

6）消毒池

猪场废水中含有许多细菌、病毒微生物等，在经过前段的生化处理后，微生物指标可能达不到排放要求，因此，必须在末端消毒池中进行消毒，本项目使用臭氧作为消毒剂，去除水中的大肠菌群等病菌，同时进一步氧化废水中有机污染物，更稳妥保障污水达出水水质，最后达标后出水。

7）沼液塘

消毒后的综合废水暂存于沼液塘，后用于项目项目区绿化及种植区浇灌。

#### 3.3.2.5沼气产生及净化工艺

（1）沼气产生工艺

污水处理站运营过程中会产生一定量的沼气，沼气产生系统工艺环节如图3.3-6所示。

图3.3-6  沼气发生系统工艺流程图

项目运营期猪舍冲洗废水、猪尿、职工生活污水经储液池收集后排入污水处理站，在厌氧处理环节通过厌氧微生物的作用消化降解产生沼气。沼气具体产生及处理工艺为：污水处理站厌氧单元产生沼气→沉降脱水→干法脱硫→净化后的沼气→沼气储柜→生活区食堂燃料。沼气中主要成分为CH4、NH3和H2S，厌氧发酵产生的沼气经脱硫设施净化处理后，通过水封罐进口管道进入贮气柜，作食堂燃料。项目沼气脱硫工艺采用干法脱硫，通过利用常温氧化铁脱硫，氧化铁脱硫剂可以与空气进行再生，多次利用，当脱硫剂活性下降无法再生利用时，需进行换料，项目废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用。

- 沼气净化工艺

项目粪污水处理过程中厌氧罐产生沼气，根据《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》要求（NY/T1222-2006），在进入沼气储罐前，需进行冷凝脱水和脱硫净化处理。沼气脱硫工艺为干法脱硫：在常温下含有H2S的沼气通过脱硫剂床层，沼气中硫化氢与活性物质氧化铁接触，并被吸附生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。沼气净化反应为：

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。本装置能耐冲击负荷，当污染物的浓度上升后，短时间内处理效果下降，但是能很快恢复正常。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2S3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两2反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O(反应条件是Fe2O3·H2O)

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O。关闭脱硫塔管路前后阀门，利用空气泵给脱硫塔供入空气，空气即可满足脱硫剂对O2的要求，脱硫剂在沼气中吸附的水分完全满足脱硫剂还原对水分的要求。脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2和沼气中的饱和将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫再生工艺。

项目污水处理站产生的沼气主要用作食堂烹饪燃料和职工洗浴用水加热燃料等，未能完全利用的采取燃烧放空处理。

#### 3.3.2.6堆肥系统

项目设有堆粪棚，占地面积840m2，用于对生产过程中产生的粪便、饲料残渣和污水处理站污泥进行堆肥处理。

拟建项目设置1个堆肥棚，需处理的猪粪、饲料残渣、污泥、粪渣通过配料后投入堆肥场堆肥，堆肥场底部为混凝土结构、设防渗措施，顶部为钢架构雨棚，四周用彩钢板和塑料进行围挡。

本项目通过干清粪方式收集的猪粪、进入沼气池前先通过格栅和沉淀池分离的栅渣、发酵后产生的沼渣等，运至猪粪堆放场堆肥，并加入辅料（木糠、泥炭土等）调节堆料的水分、碳氮比等，经过翻堆混合均匀后，堆料的含水率约为 60%，总体呈现为蓬松干爽的状态。发酵期间，由人工监测堆料温度和含水率，根据发酵程度进行机械翻堆。堆肥周期约24～42d。堆肥后，由于温度和水分的变化，猪粪中的细菌和虫卵大量死亡，可以达到《畜禽养殖业污染物排放标准》中畜禽养殖业废渣无害化环境标准，即蛔虫卵死亡率大于95％，粪大肠菌群数小于105个/kg的要求。另外，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理并且须符合《粪便无害化卫生标准》（GB 7959-1987）后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。因此，经无害化处理后的堆肥必须达要求后，才能用于回田等。

堆肥棚好氧堆肥过程中产生发酵废气，发酵废气无组织排放。本项目将采用堆肥过程中喷洒微生物除臭菌剂进行除臭。粪肥部分回用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥，剩余外售周边种植户施肥。

#### 3.2.1.7病死猪无害化处理

根据“关于印发《病死及死因不明动物处置办法（试行）的通知》”有关要求，病死动物需进行无害化处理。建设单位经考察结合项目病死猪产生量等综合考虑，拟采用高温发酵法对病死猪进行无害化处理，该方法位于一体机设备内进行，利用高温处理病死猪，同时加入微生物菌剂抑制无害化过程产生的恶臭污染物。

采用一套一体式无害化处理设备，设备为一体式密闭设备，整个工艺段全程均在密闭环境，处理步骤共五步：分别为分切、绞碎、高温发酵、高温杀菌、干燥，如下图3.3-7、3.3-8。

图3.3-7  无害化处理工艺示意图

图3.3-8  无害化处理工艺流程图

## 3.4污染源分析

### 3.4.1施工期污染源分析

本项目施工工序为：场地平整、地面建筑物建设、简单装修、设备安装、调试、工程验收。根据建设方提供资料，本项目2021年4月初开工，2021年12月底竣工，施工期为10个月（施工期约300天），施工人员约为60人，本项目不设置施工营地，施工人员均为周边村民，不在项目区食宿，设置临时旱厕供施工人员使用

#### 3.4.1.1施工期水污染源分析

本项目施工期不设施工营地，施工期废水主要来自建筑施工废水、场地暴雨地表径流及生活污水。

①施工废水

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）建筑业用水定额，本项目建筑结构为框架与砖混结构，用水定额为1.5m3/m2，本项目总建筑面积为

60163.51m2，施工用水量为90245.3m3。根据同类工程类比，施工废水产生量约为用水量的3%，则施工废水量约2707m3。本项目施工期为10个月（300d），则每天的施工废水量约为9.0m3/d。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般为500～2000mg/L。施工废水采用沉淀池收集，回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节。

②暴雨地表径流

项目施工期初期雨水量按云南省暴雨强度及初期雨水量计算公式计算。项目总占地面积为1400亩，其中养殖区占地约400亩，农牧草种植区1000亩。本次施工期建设内容主要涉及养殖区，因此本次环评施工期暴雨地表径流仅计算拟建养殖区。经计算，拟建养殖区施工期最大降雨量为1071L/s，取暴雨降雨时间15min，则初期雨水量计算为V= Q•t，经计算初期雨水量分别为964m3。

③生活污水

本项目不设置施工营地，施工期不在项目区内食宿，项目设置临时旱厕供施工人员使用，施工期产生的生活污水主要为施工人员产生的清洗污水。施工期人60人，每天用水量按10L/人·d，每天用水量为0.6m3/d，清洗污水产生系数按用水量的90%计，则本项目施工期生活污水0.54m3/d，产生的污染物主要为SS，产生生活污水收集后进入沉淀池沉淀后回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节。

#### 3.4.1.2施工期大气污染源分析

施工期对大气环境的污染主要是来自新建猪舍、新建宿舍及其他基础设施时清理土地、挖土和填土操作过程中产生的扬尘污染、施工机械和车辆所排放的尾气以及装修废气。大气污染物主要有：

①扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要由于露天堆放的建材（如沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮沉由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是由于建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

I、露天堆场和裸露场地的风力扬尘

施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。

II、车辆行驶的动力起尘

汽车行驶引起的道路扬尘占扬尘总量的60%以上。根据项目建设内容的平面布置，主要分布在厂区的西部区域，车辆行驶扬尘的影响主要集西面区域的交通道路。根据现状踏勘调查，进场道路已进行水泥硬化，因此车辆行驶扬尘产生量较小。施工扬尘呈无组织排放。

为了降低施工扬尘对周边环境的影响，施工单位必须落实好扬尘防治措施。

②施工机械及运输车辆尾气

本项目在施工期时使用的各种以柴油为燃料的工程施工机械（如挖土机、铲车、堆土机、载重车等）以及运输车辆，在运行中会产生一定量的尾气。尾气中含有的物质主要有NOX、CO、THC等。其特点是排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够实现达标排放，对环境的影响甚微。

#### 3.4.1.3施工噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。本项目使用的施工机械主要有推土机、挖土机、切割机、装载机、电钻、电焊机、吊车、电锯等。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。噪声源强为75~105dB（A）。参照洪宗辉《环境噪声控制工程》施工噪声源强值，项目各施工机械的主要噪声声源及声级见表3.4-1，施工阶段的各运输车辆类型及其声级见表3.4-2。

表3.4-1   施工机械噪声源强一览表    [单位：dB（A）]

| 序号 | 设备名称 | 噪声强度 |  | 序号 | 设备名称 | 噪声强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 78~95 |  | 6 | 吊车 | 84~100 |
| 2 | 挖掘机 | 78~95 |  | 7 | 电焊机 | 85~95 |
| 3 | 切割机 | 87~96 |  | 8 | 装载机 | 75~85 |
| 4 | 电锯、无齿锯 | 90～105 |  | 5 | 电钻 | 95～105 |

表3.4-2  项目施工阶段各运输车辆噪声源统计

| 声源 | 大型载重车 | 中型载重车 | 轻型载重车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声级dB（A） | 79-85 | 65-74 | 60-69 |

#### 3.4.1.4施工期固体废物

施工期产生的固体废物包括开挖土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

①开挖土石方

根据本项目建设特点，根据相关设计资料土石方开挖量为600m3，开挖的土石方用于场地平整，无废弃土石方产生。

②建筑垃圾

拟建项目施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，过程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废物应送至生活垃圾填埋场，不随意丢弃倾倒，减少对周围环境的影响。根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生3～6kg左右的建筑垃圾，由于项目猪舍建设施工较简单，本次评价取每平方米建筑面积产生3kg建筑垃圾，项目新建总建筑面积60163.51m2，则据此估算项目工程施工期全过程将产生约180.5t建筑垃圾。

③生活垃圾

施工人员的生活垃圾按每名施工人员每天产生0.5kg计，平均施工人员60人，施工人员的垃圾产生量为30kg/d，项目施工期为10月，施工期间生活垃圾产生总量为9t，生活垃圾收集由统一运至沙营村生活垃圾集中堆放点，交由环卫清运，妥善处置。

#### 3.4.1.5施工期生态环境影响分析

施工期生态环境影响主要表现为：占用土地、土地利用功能发生变化、土石方的开挖、弃土弃渣堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被、引起水土流失、破坏和影响景观。

拟建项目地处农村地区，项目地块内部无村民住户，获得土地均不涉及到拆迁安置问题。项目地块现状为荒地及少量林地，植被类型简单、动植物种类不丰富，不存在珍稀鸟类、动植物繁殖活动区域、自然保护区域，生态结构较为简单。

随着项目的进入，所在地块使用性质将会发生一定的改变，由原来山地向生产建设用地转变，且项目建成后将加强场内环境绿化，加速补偿生态修复措施，在一定程度上对于区域生态环境有一定改善作用。

### 3.4.2运营期污染源分析

#### 3.4.2.1运营期水污染源分析

本项目用水主要用于猪舍冲洗用水、猪只饮水、生活用水等，主要污水为养殖废水和生活污水。

（1）养殖废水

根据本项目养殖特点，养殖废水主要包括猪只排泄尿液、猪舍冲洗废水、堆粪棚渗滤液、猪具清洗污水等。其中，随20%未经清粪处理的粪便随猪尿经猪舍下面导尿排污管道排入格栅集污池再经固液分离后粪渣运往堆粪棚堆粪发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥，即养殖过程产生的粪便按全部清至堆粪棚考虑，未进入污水处理站。

①猪只饮用水及排泄情况

I、猪饮用水

根据参考的文献：乔春生，凌辉.猪的饮水管理[J]养猪，2006，（5）:53-56、杜晓光猪的饮水管理[J]饲养饲料/2011（10）：54，及《生猪健康养殖技术规程（DB34T 1133-2010）》，本项目生猪饮水量见表3.4-3。

表3.4-3  生猪饮水一览表

| 生猪种类 | 保育仔猪 | 育肥猪 |
| --- | --- | --- |
| 饮水量（L/头·d） | 2 | 6 |
| 生猪存栏量（头） | 11538 | 34691 |
| 需水量 | m3/d | 23.1 | 208.1 |
|  | m3/a | 8422.7 | 75973.3 |
| 合计 | 231.4m3/d，84396m3/a |

II、猪只尿液

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）编制说明中6.1.3.2养殖场粪污产生规律及产生量。猪尿排泄量计算公式为：YU=0.205+0.438W，式中YU为猪尿排泄量（kg）、W为猪的饮水量（kg）。项目养殖过程猪尿产生量见表3.4-4。

表3.4-4  猪尿产生情况一览表

| 生猪种类 | 保育仔猪 | 育肥猪 |
| --- | --- | --- |
| 饮水量（L/头·d） | 2 | 6 |
| 生猪存栏量（头） | 11538 | 34691 |
| 需水量 | m3/d | 23.1 | 208.1 |
|  | m3/a | 8422.7 | 75973.3 |
| 排污量 | m3/d | 10.3 | 91.4 |
|  | m3/a | 3759.5 | 33361 |

②猪舍冲洗水（含商品猪出栏冲洗水）

本项目自繁殖自育养殖方式，采用干清粪清粪工艺，能有效避免猪舍冲洗时，大量粪便、尿以及食物残渣进入废水，减轻了水中污染物浓度。根据建设单位提供资料，一般每批猪出栏后进行冲洗；仔猪保育舍每6周清洗一次，每年清洗9次；育肥饲养20周，则育肥猪舍每20周清洗一次，每年清洗3次。根据经验，各猪舍的冲洗用水量为 2L/（m2·次），猪舍冲洗水经污水管道进入污水处理站处理达标回用于项目区绿化及种植区灌溉。本项目各猪舍冲洗用水量计算一览表见表3.4-5。

表3.4-5  项目猪舍清洗用水计算一览表

| 冲洗单元 | 面积（m2） | 养殖时间 | 每年清洗次数 | 用水定额 | 用水量（m3/次） | 用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仔猪保育舍 | 9953.72 | （42天）6周 | 9次 | 2L/（m2·次） | 19.9 | 179.1 |
| 育肥猪舍 | 42000 | （140天）20周 | 3次 | 2L/（m2·次） | 84 | 252 |
| 合计 | 51953.72 | / | / | / | 103.9 | 431.1 |

根据上表分析，猪舍冲洗用水量为103.9m3/次，431.1m3/a（折合约为1.19m3/d ）。猪舍冲洗废水量按用水量80%计，则猪舍冲洗废水量为83.12m3/次，344.88m3/a（折合约为0.95m3/d ）。

③猪粪堆粪棚渗滤液

根据工程分析，项目运营期进入堆粪棚的猪粪量为约55.93t/d，20414.01t/a固液分离出的猪粪含水率约为65%，则含水量为36.35m3/d，13269.11m3/a，堆粪棚渗滤液产生量按含水量的10%计，则渗滤液产生量为3.64m3/d（1327m3/a）。

④猪具清洗污水

项目配备自动化的饲料供给系统，管理较为轻松，所需要人工清洗的生猪饲养工具也相对少，主要包括清粪工具、员工穿戴的雨鞋等。根据建设单位提供资料，猪具清洗水约5m3/d，1825m3/a。猪具清洗污水产生量按用水量90%计，则猪具清洗污水产生量为4.5m3/d，1642.5m3/a。

⑤沼气脱硫废水

污水处理站运营过程中会产生一定量的沼气，产生的沼气经脱硫处理会产生一定量的脱硫废水。其脱硫废水与沼气成分及沼气产生量有关，根据经验数据，沼气成分见表3.4-6。

表3.4-6  沼气成分一览表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50-80% | 20-40% | ﹤5% | ﹤1% | ﹤0.4% | 0.05-0.1% | ﹤5%（35℃） |

根据上表，100m3沼气中，H2O 约占5%，即0.04kg/m3。本项目沼气产生量为62650m3/a（171.64m3/d），经过脱水脱硫处理后排水量为0.1m3/d，36.5m3/a。产生的废水排入污水处理站处理。

⑥消毒废水

根据各消毒剂与水配比的稀释剂比例，兑水比例约为1:100，项目消毒剂用量4000L/a，则项目消毒用水量为400m3/a（1.1m3/d）。

项目进出车辆需要采用消毒水喷洒消毒，项目将车辆开至消毒池内，消毒废水均下落至消毒池内，消毒池内消毒废水不外排，只定期加入清水和药剂。

⑦微生物菌剂溶解水

项目无害化处理、粪堆发酵采用微生物菌剂进行发酵，项目微生物菌群溶解用水量约为1.2m3/d，438m3/a，全部蒸发损耗，无废水外排。

根据以上分析，本项目养殖废水产生量为100.59m3/d，36711.88m3/a，日最大养殖废水产生量为203.54m3/d。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量其它地区标准，冬季标准值为1.2m3/（百头•d），夏季标准值为1.8m3/（百头•d），平均按1.5m3/（百头•d）计算。根据本项目养殖方案，经由正邦农牧集团其他种猪场引进仔猪，育肥后出售。本项目常年存栏育猪11538头、育肥猪37691头，根据猪舍栏数确定，5头保育猪折合为1头育肥猪，即常年存栏11538头保育猪折合为2309头育肥猪，则本项目折合生猪常年存栏量40000头。则养殖废水排放量限值60000m3/a，本项目养殖废水产生及排水量均为36711.88m3/a。因此，本项目养殖废水排放量符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量标准值。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）表A.1对干清粪工艺的养猪废水水质情况，并结合《规模化养猪场粪污综合处理的试验研究》（农业工程学报，高增月等）等设计资料及文献的试验研究，采取干清粪工艺及固液分离措施的情况下，本项目养殖综合废水的产生浓度为：COD：2640mg/L、BOD5：1000mg/L、SS：800mg/L、NH3-N：261mg/L、TP：43.5mg/L、TN：370mg/L。产生的养殖废水经项目区自建的污水处理站处理后用于项目绿化及农牧草地种植施肥灌溉，综合利用，不外排。

项目养殖场养殖废水中污染物质产生情况计算结果见表3.4-7、3.4-8。

表3.4-7畜禽养殖场废水中的污染物浓度  （单位：mg/L，pH值无量纲）

| 养殖种类 | 清粪 方式 | 浓度值 | COD | NH3-N | TN | TP | pH 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 干清粪 | 范围 | 2.51×103～2.77×103 | 2.34×102～2.88×103 | 3.17×102～4.23×102 | 3.47×102～5.24×102 | 6.3～7.5 |
|  |  | 平均值 | 2640 | 261 | 370 | 43.5 | / |

表3.4-8  项目养殖废水主要污染物产生一览表

| 清粪方式：干清粪；废水量：100.59m3/d（折算后），36711.88m3/a |
| --- |
| 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | 悬浮物 | TP | pH值（无量纲） |
| 浓度（mg/L） | 2640 | 1000 | 261 | 800 | 43.5 | 6.3~7.5 |
| 污染物量（t/a） | 96.92 | 36.71 | 9.58 | 29.37 | 1.60 | — |
| 备注：粪水污染物浓度资料来自《规模化畜禽养殖废水处理工艺》（HJ497-2009），BOD5浓度类别同类养殖场。 |

（2）职工日常生活污水

本项目劳动定员60人，员工均在场内食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）相关规定，参照城镇居民用水定额100L/（人·d），其中职工生活及办公区用水定额80L/（人·d），职工食堂用水量为20L/（人次·d）。

①员工食堂废水

项目员工食堂用水按20L/（人·d），则用水量为1.2m3/d，438m3/a，其职工食堂产污系数按用水量的80%计，则本项目食堂废水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a。产生的食堂废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，产生的食堂废水经配套设置隔油池预处理后与养殖废水经项目区自建的污水处理站处理后用于农牧草地种植灌溉，综合利用，不外排。

②生活及办公污水

职工办公室及生活区用水量按80L/人·d，项目工作时长为365d，则生活用水量为4.8m3/d，1752m3/a。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量3.84m3/d，1401.6m3/a。产生的职工生活及办公污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，产生生活及办公污水经化粪池预处理后汇入项目区污水管网收集与养殖废水经项目区自建的污水处理站处理后用于项目区绿化及周边种植区灌溉，综合利用，不外排。

职工宿舍及办公室生活污水产生量3.84m3/d，1401.6m3/a；职工食堂废水产生量为0.96m3/a，350.4m3/a；生活污水产生总量为4.8m3/d，1752m3/a。

生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等，各污染因子源强类比《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》中城镇居民生活污水中污染源强，各水污染物产生浓度COD为350mg/L、BOD5为180mg/L、SS为300mg/L、NH3-N为30mg/L、TP为6mg/L。生活污水污染物产生情况见表3.4-9。

表3.4-9  生活污水主要污染物产生一览表

| 污染物 产生量 | 废水量（m3/a） | COD （mg/L） | BOD5（mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N（mg/L） | 动植物油（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 180 | 300 | 30 | 25 |
| 职工食堂产生量（t/a） | 350.4 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 办公及生活污水 | 1401.6 | 0.49 | 0.25 | 0.42 | 0.04 | / |
| 年产生量t/a | 1752 | 0.61 | 0.32 | 0.53 | 0.05 | 0.01 |

（3）其它

①绿化用水

项目建成后场地内人工绿化约为18亩（12000m2），根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）相关规定，绿化用水量按3L/m2.次计，根据富源县气象资料统计，多年平均雨天天数约为120d/a，非雨天天数约245d/a，则非雨天每2天浇灌一次，雨天不需要浇灌；则绿化用水量为36m3/次，4410m3/a（折合约18m3/d）。绿化用水来源于项目区水井，用水为直耗水，无废水产生。

②种植区灌溉用水

本项目为种养结合项目，配套种植农牧草1000亩，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中6.3草场灌溉用水定额，其中全省草场灌溉用水定额按统一标准执行，不再分区。其项目区种植区农牧草灌溉用水来源于污水处理站处理后出水，其余由新鲜水补充。草场灌溉用水定额见表3.4-7。

表3.4-7  草场灌溉用水定额

| 行业代码 | 单位 | 用水定额 |
| --- | --- | --- |
| 018 | m3/hm2 | 2910 |

本项目牧草种植周期为3次/a，其中分别种植于春季、夏季、秋季。本项目种植牧草1000亩，即66.7hm2，则本项目种植区牧草灌溉用水量为146073m3/季，则每年种植区灌溉用水量为438219m3/a。本项目拟采用喷灌系统灌溉，非雨天3d/次，每年种植区约270d，根据富源县气象资料，富源县雨季多集中在夏季，约占全年雨天70%。富源县全年雨天约为120d/a，则本项目种植区雨天约84d，非雨天186d。则种植区牧草灌溉用水量为7068m3/次（折合约为2356m3/d）。种植区灌溉用水为直耗水，无废水产生。

综上所述，本项目运营期间，产生的污水主要为养殖废水和生活污水，其中，养殖废水包含猪只尿液、猪舍冲洗废水及堆粪棚渗滤液，产生总量为100.59m3/d，36711.88m3/a，日最大养殖废水产生量为203.54m3/d；生活污水产生总量为4.8m3/d，1752m3/a。本项目运营期间，废水产生总量为105.39m3/d、38463.88m3/a，日最大养殖废水产生量为208.34m3/d；统一收集经污水处理站达标后回用于种植区农牧草地灌溉用水，综合利用，不外排。

项目用排水情况一览表详见下表3.4-8。

表3.4-8 项目用排水情况一览表

| 用水单元 | 用水量 | 排水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |  |
| 养殖区 | 猪只饮水 | 231.4 | 84396 | 91.4 | 33361 | 新鲜水 |
|  | 猪舍清洗 | 1.19 | 431.1 | 0.95 | 344.88 | 新鲜水 |
|  | 堆粪棚渗滤液 | 0 | 0 | 3.64 | 1327 | / |
|  | 猪具清洗污水 | 5 | 1825 | 4.5 | 1642.5 | 新鲜水 |
|  | 消毒配比 | 1.1 | 400 | 0 | 0 | 新鲜水 |
|  | 微生物菌剂溶解水 | 1.2 | 438 | 0 | 0 | 新鲜水 |
|  | 沼气脱水 | 0 | 0 | 0.1 | 36.5 | / |
| 生活办公区 | 食堂用水 | 1.2 | 438 | 0.96 | 350.4 | 新鲜水 |
|  | 生活用水 | 4.8 | 1752 | 3.84 | 1401.6 | 新鲜水 |
| 绿化 | 绿化用水 | 18 | 4410 | 0 | 0 | 新鲜水 |
| 小计 | 263.89 | 94090.1 | 105.39 | 38463.88 | / |

本项目污水处理站处理废水量为105.39m3/d，38463.88m3/a，不考虑废水损耗，其经污水处理站处理废水全部回用于项目种植区农牧草地灌溉用水。即回用于种植区灌溉用水量为105.39m3/d（折算后），38463.88m3/a；则种植区灌溉用水还需补充新鲜水量为2268.61m3/d（折算后），408575.12m3/a。本项目回用水量情况见表3.4-9。

表3.4-9  项目用排水情况一览表

| 用水单元 | 用水量 | 排水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |  |
| 种植区 | 农牧草种植 | 105.39 | 38463.88 | 0 | 0 | 回用水 |
|  |  | 2250.61 | 399755.12 | 0 | 0 | 新鲜水 |
| 小计 | 2356 | 438219 | 0 | 0 | / |

综上所述，本项目新鲜水用水为2514.5m3/d，408575.12m3/a，其中养殖区新鲜用水量为257.89m3/d，91900.1m3/a；生活用水量为6m3/d，2190m3/a；农牧草种植新鲜用水量为2250.61m3/d，399755.12m3/a。

（4）水量平衡

项目猪只尿液及猪舍冲洗水通过猪舍一侧的漏缝地板下落至猪舍下方的V形水泥斜坡沟最低处再通过排污管道排入储液池，再由专门设置的输送管道送至污水处理站处理，污水处理站设计规模为300m3/d，处理工艺“UASB+两级AO+次氯酸钠消毒”，统一收集经污水处理站达标后回用于项目区绿化及种植区牧草灌溉。本项目非雨天水量平衡见图3.4-1、雨天水量平衡见图3.4-2。

图3.4-1  非雨天水量平衡图

图3.4-2  雨天水量平衡图

（5）废水汇总

本项目运营期间，废水产生总量为105.39m3/d、38463.88m3/a，统一收集经污水处理站达标后回用于种植区农牧草地灌溉用水，综合利用，不外排。

项目废水主要污染物产生量汇总见表3.4-10。

表3.4-10  本项目废水产生汇总一览表

| 废水名称 | 水量 | 指标 | 水质（mg/L） | 年产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（生猪尿液、猪舍清洗废水及堆粪棚渗滤液等） | 100.59m3/d，36711.88m3/a | COD | 2640 | 96.92 |
|  |  | BOD5 | 1000 | 36.71 |
|  |  | NH3-N | 261 | 9.58 |
|  |  | 悬浮物 | 800 | 29.37 |
|  |  | TP | 43.5 | 1.60 |
|  |  | pH | 6.3~7.5 | — |
| 生活污水 | 4.8m3/d，1752m3/a | COD | 350 | 0.61 |
|  |  | BOD5 | 180 | 0.32 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.05 |
|  |  | 悬浮物 | 300 | 0.53 |
|  |  | 动植物油 | 25 | 0.01 |
| 合计 | 105.39m3/d、38463.88m3/a | COD | 2535.6 | 97.53 |
|  |  | BOD5 | 962.7 | 37.03 |
|  |  | NH3-N | 250.4 | 9.63 |
|  |  | 悬浮物 | 777.4 | 29.9 |
|  |  | TP | 41.6 | 1.6 |
|  |  | 动植物油 | 0.3 | 0.01 |

本项目产生的综合废水的浓度为：COD：2535.6mg/L、BOD5：962.7mg/L、SS：777.4mg/L、NH3-N：250.4mg/L、TP：41.6mg/L；项目污水处理站规模拟设计为300m3/d，污水处理站工艺为“格栅集污池+固液分离+水解酸化+厌氧+二级A/O+消毒”工艺，类比采取同类处理工艺的养殖废水数据，通过污水处理站处理（UASB+两级AO+次氯酸钠消毒），本项目各单元设计进出水质详见下表3.4-11、综合废水经污水处理站处理后排放情况见表3.4-12。

表3.4-11  本项目污水处理站各环节处理效率一览表

| 序号 | 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | TP | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合废水进水口浓度（mg/L） | 2535.6 | 962.7 | 250.4 | 41.5 | 772.7 |
| 2 | 综合废水中污染物量（t/a） | 97.53 | 37.03 | 9.63 | 1.6 | 29.9 |
| 3 | 各单元去除效率（%） | 储液池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  |  | 固液分离 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|  |  | 反应初沉 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
|  |  | 水解酸化及厌氧反应池 | 80 | 80 | -10 | 20 | 20 |
|  |  | 一级AO | 75 | 75 | 80 | 40 | 10 |
|  |  | 二级AO | 75 | 75 | 70 | 40 | 10 |
|  |  | 芬顿反应 | 15 | 20 | 35 | 0 | 15 |
|  |  | 反应终沉 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 消毒、清水池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 综合去除效率（%） | 98.9 | 99.0 | 95.7 | 79.3 | 96.3 |
| 5 | 出水浓度（mg/L） | 26.9 | 9.6 | 10.7 | 8.6 | 2.9 |
|  | 污水处理站污染物削减量（t/a） | 96.46 | 36.66 | 9.22 | 1.27 | 28.79 |
| 5 | 污水处理站处理后尾水中污染物量（t/a） | 1.07 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 1.11 |
|  | 种植区农牧草地灌溉执行标准 | / | 20 | 20 | / | / |
|  | 达标情况分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：废水回用标准执行《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准。 |

表3.4-12  本项目废水产生排情况一览表

| 水量 | 指标 | 产生情况 | 排放情况 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 105.39m3/d、38463.88m3/a | COD | 2535.6 | 97.53 | 0 | 0 | 经自建污水处理站处理达到行《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准用于项目种植区农牧草灌溉 |
|  | BOD5 | 962.7 | 37.03 | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N | 250.4 | 9.63 | 0 | 0 |  |
|  | 悬浮物 | 777.4 | 29.9 | 0 | 0 |  |
|  | TP | 41.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |
|  | 动植物油 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 |  |

（6）废水事故排放的应对措施

本项目污水处理设施设计处理能力为300m3/d，而项目的实际废水产生量为105.39m3/d，日最大废水产生量为208.34m3/d。其中COD浓度约为2535.6mg/L。根据设计资料及工程分析核算最大1天废水产生量（扣除猪舍冲洗废水产生量0.95m3/d，进行猪舍冲洗时最大废水产生量约为103.9m3/d（考虑最不利的情况，取所有猪舍一次最大清洗废水量），考虑最不利的情况下208.34m3/d，若本项目污水处理站出现故障不能正常运行时，出水水质即为污染物产生浓度，不能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。在事故情况下，若污水直接灌溉将对作物生长具有负面影响，同时对地表水、地下水及土壤环境均会造成污染。由此可见，废水事故排放会加大污染负荷，会对外环境造成一定的影响。发生非正常排放时，事故废水排入事故池中，待设备运转正常后，再抽到污水处理站处理，禁止废水超标外排，环评要求场区建设容积为420m3的事故池，至少能满足储存因故障2天不能处理的废水，保证事故废水不会对周边地表水产生污染影响。

#### 3.4.2.2运营期废气污染源分析

本项目运营期的废气主要有猪舍及堆粪棚产生的恶臭污染物、污水处理站运行过程中产生的恶臭及沼气、食堂油烟废气、柴油发电机废气。

（1）恶臭污染物

本项目臭气主要来自猪舍、储液池、堆粪棚、污水处理站等。猪舍散发的臭气主要来自含蛋白质废弃物的厌氧分解，这些废弃物包括畜禽粪尿、皮肤、毛、饲料和垫料。而大部分臭气是由粪尿厌氧分解产生。猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等恶臭污染物，恶臭污染物使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降，恶臭排放属无组织排放形式，需通过加强管理措施与绿化等防护手段进行减免与防护。养猪场臭气污染属于复合型污染，污染物成份较多，而且恶臭污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中主要成分为H2S、NH3。

1）猪舍恶臭源强分析

本次环评主要进行本项目NH3、H2S排放量的预测，计算得年、日平均排放量。参考《中国环境科学学会学术年会论文集2010》中天津市环境影响评价中心孙艳青等人《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》：猪舍NH3和H2S的排放轻度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积情况等。根据各猪舍浓度、空间大小及排风强度，经对小猪仔和大猪的NH3、H2S排放量统计，仔猪NH3排放量为0.6~0.8g/（头•d），保育猪NH3排放量为0.8~1.1g/（头•d），中猪NH3排放量为1.9~2.1g/（头•d），大猪的NH3排放量为5.6~5.7g/（头•d），母猪NH3排放量为5.3g/（头•d）。

经对猪舍气体排放强度统计，仔猪H2S排放量为0.2g/（头•d），保育猪的H2S排放量为0.25g/（头•d），中猪的H2S排放量为0.3g/（头•d），大猪的H2S排放量为0.5g/（头•d），母猪的H2S排放量为0.8g/（头•d）。具体排放源强见表3.4-13。

表3.4-13  本项目猪舍NH3、H2S源强统计一览表

根据本项目养殖方案，经由正邦农牧集团其他种猪场引进仔猪，育肥后出售。根据表3.1-3猪群结构及常年存栏数及上述猪舍恶臭污染物源强统计情况核算，本项目猪舍恶臭污染物产生情况如下，见表3.4-14。

表3.4-14  猪舍NH3、H2S产生情况一览表

| 猪群结构 | 常年存栏量（头） | 源强g/（头•d） | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 保育猪 | 11538 | 0.95 | 0.25 | 4.00 | 1.05 | 0.46 | 0.12 |
| 育肥猪 | 37691 | 5.65 | 0.5 | 77.73 | 6.88 | 8.87 | 0.79 |
| 合计 | 49229 | / | / | 81.73 | 7.93 | 9.33 | 0.91 |

由上可知，猪舍臭气NH3产生量为81.73t/a，9.33kg/h，H2S产生量为7.93t/a，0.91kg/h。根据相关资料及建设单位提供的资料，本项目拟采用以下方式降低猪舍恶臭污染物产生量，具体如下：

①通过文献《养猪生产对环境的污染和防治对策》，Kerr和Easter(1995)综述后得出结论：猪的生产性能未受影响情况下，日粮蛋白质每降低1个百分点，氨排出量可减少84%左右。建设单位在饲料中一般补充赖氨酸和蛋氨酸等氢基酸，配制成符合营养需要的平衡日粮（从市场上直接购买配好的氢基酸），从而减少日常饲料中的蛋白质，而每降低日常饲料中的蛋白质1个百分点，总氮（粪氮和尿氮）排出量会降低约8%，排尿量减少11%，还可降低尿氮含量、猪舍中氨气浓度及释放速度。建设单位在合理搭配饲料，并在饲料中添加EM提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量，预计项目总氮、总硫转化成NH3、H2S量可控制在5%左右。综上，通过合理搭配饲料氨氮的排出量将降低约8%。

②根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）—编制说明》，养猪场大部分臭气是由粪尿厌氧分解产生，合理设计的猪舍可对67%的氨产生影响，清除粪便可影响另外25%的氨。项目猪舍设置通风系统，污水沟全部加盖，猪尿一旦产生即可经污水沟进入沉淀池，不会在猪舍长期滞留，猪粪日产日清，可大幅度减少粪尿的厌氧发酵，降低猪舍臭气产生量。猪舍内的猪粪采用干清粪方式，及时清理猪舍内的粪便，圈舍在出栏或挪圈过程中冲洗1次，按照各阶段生长周期对各猪舍进行冲洗，其中保育猪舍年冲洗9次，育肥猪舍年冲洗3次。在很大程度上减少了粪便散发出的大量臭气，恶臭去除率以产生量的70%计。综上，通过清理猪粪，加强猪舍通风，恶臭去除率约70%。

③日常管理中杀菌消毒，在消毒时加些生物除臭剂，根据《自然科学》现代化农业，2011年第6（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。

综上，项目通过合理搭配饲料，及时清理猪粪，加强猪舍通风，在猪舍外种植净化能力强的植物，喷洒除臭剂等措施，对NH3和H2S的排放量分别可减少约99%。在采取除臭措施后，项目猪舍恶臭污染物排放强度详见表3.4-15。

表3.4-15  猪舍NH3、H2S排放情况一览表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率 （kg/h） | 去除效率（%） | 拟处理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 81.73 | 9.33 | 99 | 合理搭配饲料，及时清理猪粪，加强猪舍通风，在猪舍外种植净化能力强的植物，喷洒除臭剂等措施 | 0.082 | 0.0094 |
| H2S | 7.93 | 0.91 | 99 |  | 0.008 | 0.00091 |

猪舍中NH3的排放量为0.082t/a，排放速率0.0094kg/h；H2S的排放量为0.008t/a，排放速率0.00091kg/h。恶臭污染物由排风扇排出猪舍外，呈无组织排放。

2）堆粪棚臭气源强分析

根据设计资料，堆粪棚的建筑积面积为840m2（长60m，宽14m），平均堆高2.0m，堆粪棚容积为1680m3，设置为半封闭式，三面设置围墙，设置有顶棚。

根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心孙艳青、张潞、李万庆）中根据养猪场粪堆场监测的相关统计资料，NH3的平均排放量是4.35g/（m2·d），且排放量随处置方式的改变而改变，在没有任何遮盖以及猪粪没有结皮情况下，排放强度为猪粪堆场的5.2gNH3/（m2·d），H2S排放强度1.0g/（m2·d）。则堆粪棚中NH3的产生量为4.37kg/d、1.60t/a；H2S的产生量为0.84kg/d、0.31t/a。NH3、H2S的产生速率分别为0.18kg/h、0.035kg/h。因本项目产生的粪便、饲料残渣经及时清运至同一堆粪棚经添加微生物菌剂堆粪处理生产粪肥，因此本次环评不再对堆粪过程恶臭污染物进行重复分析。

目前堆肥发酵场采用结皮+稻草遮盖粪堆，同时堆肥时使用腐熟剂和微生物菌进行调节发酵，腐熟剂可以杀害物料里面的病害微生物，抑制产氨菌、产硫化氢菌的生长，并于堆粪棚四周种植绿化，通过采取上述措施，参考《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）的研究可知，NH3和H2S的排放量可分别降低92.6%和89%。在采取除臭措施后，项目猪舍恶臭污染物排放强度详见表3.4-16。

表3.4-16  堆粪棚NH3、H2S排放情况一览表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率 （kg/h） | 去除效率（%） | 拟处理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1.60 | 0.18 | 92.6 | 堆肥发酵场采用结皮+稻草遮盖粪堆，喷洒除臭剂等措施 | 0.118 | 0.0133 |
| H2S | 0.31 | 0.035 | 89 |  | 0.034 | 0.0039 |

堆粪棚恶臭污染物呈无组织排放，其NH3的排放量为0.118t/a，排放速率0.0133kg/h；H2S的排放量为0.034t/a，排放速率0.0039kg/h。

3）污水处理站恶臭

项目污水处理站生化处理单元在运行过程中会产生一定量的臭气。污水处理站主要恶臭的构筑物有：进水口、沉淀池、生物反应池、污泥池等。由于各污水处理站采用的工艺不一样，产生的恶臭污染物浓度也有很大的差距。一般，生物处理过程产生的恶臭污染物浓度较高，物化处理过程产生的恶臭污染物浓度次之。污水处理站恶臭源强产生量受到处理工艺、处理规模及处理污水来源等诸多因素有关，由于具有可比性的相关的污染源数据较为缺乏，因此，本项目污染源强核算采用美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1gBOD5可产生0.0031g的NH3，0.00012g的H2S。其污水处理厂进水BOD5浓度约为200mg/L，本项目综合废水BOD5浓度为962.7 mg/L，污水处理站进水中BOD5浓度值约为污水处理厂进水浓度5倍。因此，本项目污水处理站恶臭污染物产生浓度按上述源强5倍考虑，则每去除1gBOD5可产生0.0155g的NH3、0.0006g的H2S。项目废水经污水处理站处理后去除BOD536.66t/a（0.1t/d），则本项目NH3产生量为0.57 t/a（1.55kg/d），H2S产生量为0.022 t/a（0.06kg/d）；NH3、H2S的产生速率分别为0.065kg/h、0.002kg/h。

项目污水处理站产生的恶臭属于无组织排放，产生量较少，污水处理站周边地面种植绿化带，污水处理池体设置加盖设施，可减少80%的NH3和H2S的排放。则本项目污水处理系统恶臭产生及排放情况见表3.4-17。

表3.4-17  项目污水处理系统恶臭产生源强结果一览表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率 （kg/h） | 去除效率（%） | 拟处理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.57 | 0.065 | 80 | 堆肥发酵场采用结皮+稻草遮盖粪堆，喷洒除臭剂等措施 | 0.114 | 0.013 |
| H2S | 0.022 | 0.0025 | 80 |  | 0.0044 | 0.0005 |

污水处理站恶臭污染物呈无组织排放，其NH3的排放量为0.114t/a，排放速率0.013kg/h；H2S的排放量为0.0044t/a，排放速率0.0005kg/h。

4）项目灌区恶臭污染物

项目灌区恶臭污染物主要来源于达标废水的浇灌和粪肥施肥产生，由于项目废水经污水处理系统处理达标后，污染物浓度较低，且项目废水的产生量能被灌区完全消纳，经合理浇灌，灌区恶臭污染物的产生量较少；项目堆粪发酵的粪肥满足《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）中表1堆肥产物质量要求，生产达标后的粪肥恶臭污染物产生量较小，经对项目灌区进行合理施肥，灌区产生的恶臭污染物较小。项目灌区地势平坦、宽广，经大气扩散后灌区恶臭对环境影响不大。

5）项目恶臭污染物产生及排放情况汇总

综上所述，项目运营期通过及时清理猪粪、猪舍及堆粪棚采用生物除臭剂除臭；污水处理站集水池、厌氧反应器、污泥池采用封闭式；无组织废气排放量很小，厂界无组织NH3及H2S排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求，臭气浓度排放浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。经过采取以上措施后，项目NH3和H2S气体排放情况见表3.4-18。

表3.4-18  本项目恶臭产生及排放结果汇总一览表

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率 （kg/h） | 去除效率（%） | 拟处理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3 | 81.73 | 9.33 | 99 | 合理搭配饲料，及时清理猪粪，加强猪舍通风，在猪舍外种植净化能力强的植物，喷洒除臭剂等措施 | 0.817 | 0.094 | 无组织 |
|  | H2S | 7.93 | 0.91 | 99 |  | 0.079 | 0.0091 |  |
| 堆粪棚 | NH3 | 1.60 | 0.18 | 92.6 | 堆肥发酵场采用结皮+稻草遮盖粪堆，喷洒除臭剂等措施 | 0.118 | 0.0133 | 无组织 |
|  | H2S | 0.31 | 0.035 | 89 |  | 0.034 | 0.0039 |  |
| 污水处理站 | NH3 | 0.57 | 0.065 | 80 | 堆肥发酵场采用结皮+稻草遮盖粪堆，喷洒除臭剂等措施 | 0.114 | 0.013 | 无组织 |
|  | H2S | 0.022 | 0.002 | 80 |  | 0.0044 | 0.0005 |  |
| 合计 | NH3 | 83.9 | 9.575 | / | / | 1.049 | 0.120 | / |
|  | H2S | 8.262 | 0.947 | / |  | 0.117 | 0.0134 | / |

（2）污水处理站沼气

1）沼气产生情况

厌氧发酵产生的沼气经气水分离和脱硫处理后，进入贮气柜暂存，作为燃气使用，沼气中主要成分为CH4、NH3和H2S，沼气燃烧后最终产物为CO2、H2O属清洁能源，对环境空气质量影响小。沼气储气系统根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）“8.3.5 厌氧消化器沼气量的计算”，理论上每去除1kgCOD可产生0.35m3沼气，本项目厌氧反应去除COD的量为96.46t/a，则沼气产生量约为33761m3/a，92.5m3/d。项目废水处理过程中产生的沼气经脱水脱硫处理后，进入贮气柜暂存，项目污水处理站建设1座容积为300m3沼气贮气柜暂，沼气用于场区食堂和员工洗浴用水燃料，多余的沼气进行燃烧处理。其中沼气贮气柜最大贮气量按容积90%计，则沼气贮气柜最大沼气贮存量为240m3。沼气中甲烷的含量在65%左右，则污水处理站产生的沼气中甲烷量约为21944.7m3/a，每天产生沼气中甲烷量为60.1m3/d。常温常压下甲烷密度为0.717g/L（0.717kg/m3），则产生的沼气中甲烷质量约为15.7t/a，43.1kg/d。沼气贮气柜最大贮存量中甲烷含量为172.08kg。

2）沼气脱硫

由于沼气所含水分为饱和蒸汽压，在遇温度变化时会重新凝结为液态水阻塞沼气输送管路；同时由于原沼气含硫化物量较大，且以H2S为主，易形成酸腐蚀管路。因此，《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）要求，沼气在进入沼气储柜前必须经脱水和脱硫。沼气是高湿度气体，H2S含量通常为0.05%～0.1%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响，净化后的沼气中H2S含量应不高于20mg/m3。

项目配套设置有沼气净化装置，采用干法脱硫净化沼气，根据《常温氧化铁脱硫剂在沼气脱硫中的应用》（山西省汾阳催化剂厂霍保根、田凤军），好的常温氧化铁脱硫剂硫容可达30%-40%以上，脱硫效率均在99%以上。根据沼气成分分析，100m3沼气中，H2S约占0.05-0.1m3,，项目沼气产生量约为33761m3/a，92.5m3/d；H2S以0.08%计，则沼气中H2S含量约为27.0m3/a，0.074m3/d，硫化氢相对空气密度为1.189kg/m3，则沼气中硫化氢以质量计为32.11kg/a，0.088kg/d。则经过上述措施脱硫处理后硫化氢含量为0.32kg/a，0.88g/d，则脱硫后沼气中硫化氢浓度为9.51mg/m3。

3）沼气燃烧废气

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》规定厌氧处理产生的沼气必须完全利用，不得直接向环境排放。本项目沼气日产量为92.5m3/d，可完全用于本项目日常食堂燃烧利用，不会向环境排放。

项目污水处理站厌氧罐反应产生的沼气经汽水分离、脱硫等净化工序后用做厨房燃料、员工生活用气。沼气是一种混合气体，它的主要成分是甲烷，其次有二氧化碳、硫化氢(H2S)、氮及其他一些成分。本项目产生的沼气成分见上表3.4-6。

①沼气燃烧烟气量

根据沼气燃烧反应方程式：CH4+2O2=CO2+2H2O可知，在CH4充分燃烧时，气体的总体积不变，即尾气量等于CH4与所需的空气里总和，所需理论空气里体积为CH4体积的10倍。本次评价取沼气中CH4的含量约为65%，燃烧产生的尾气量计算如下式所示：

式中：V尾气——单位时间内燃气燃烧产生尾气体积，Nm3/h；

V沼气——单位时间沼气燃烧产生沼气体积，Nm3/h；

V空气——单位时间沼气充分燃烧所需空气量，Nm3/h；

CCH4——沼气中CH4的含量，本项目取65%。

α——空气过剩系数，本项目取1.15。

项目沼气燃烧按照平均每天工作4h计，则沼气燃烧量为23.1m3/h，则尾气排放量为：

V尾气=23.1×8.475=195.98Nm3/h

因此，项目沼气燃烧烟气排放量为195.98Nm3/h，年排放量为7.15万Nm3/a。

②沼气燃烧污染物产生量

项目沼气量为33761m3/a，根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和本项目沼气的含硫量知：沼气燃烧时会产生SO2与NOx，燃烧1m3沼气SO2产生量为0.002g，NOX产生量为0.67kg/万m3沼气。因此，项目平均每年燃烧沼气产生的SO2产生量为0.066kg/a，排放速率为0.000045g/h；NOX产生量为2.21kg/a，排放速率为0.0015g/h。本项目沼气燃烧产生的污染产生排放情况如表3.4-19。

表3.4-19  本项目沼气燃烧废气排放情况一览表

| 废气来源 | 废气量 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 产生量（kg/a） | 排放速率（kg/h） | 产生量（kg/a） |
| 沼气燃烧废气 | 7.15万Nm3/a | SO2 | 0.000046 | 0.068 | 0.000046 | 0.068 |
|  |  | NOX | 0.00155 | 2.262 | 0.00155 | 2.262 |
| 备注：沼气每天燃烧4h，年燃烧1460h。 |

沼气的主要成份是甲烷，燃烧后的主要产物为CO2和水，属于清洁能源，且用作燃料之前已经通过脱硫处理，硫成份的含量较低，燃烧后产生的SO2、NOx、烟尘等产生量很少。同时根据表3.4-19核算，沼气燃烧产生计排放的SO2、NOx量极少，经扩散后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织标准限值要求。

（3）病死猪无害化处理废气

项目设有1台处理能力为1t/d的无害化降解机（11FDJQ1000型），其综合利用微生物降解有机物的特性、持续发酵高温杀灭病原微生物的原理和技术，经过分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多重工艺，24小时自动把病死猪快速降解，最终与添加的垫料经过混合、搅拌、分装等程序。

无害化降解机采用电加热，不使用锅炉，在降解过程中会产生一定量的臭气，无害化降解机内部配套安装臭气处理装置（海蓝之星除臭装置GCC-320型），其原理为：在紫外光解催化氧化除臭设备内，高能紫外线光束与空气反应产生的臭氧、·OH（羟基自由基）对恶臭气体进行协同分解氧化反应，同时大分子恶臭气体在紫外线作用下使其链结构断裂，使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成水（气态）和CO2，废气经排风扇排出无害化间，呈无组织排放，对周边环境影响较小。

（4）柴油发电机废气

项目拟安装1台功率为500kW应急备用发电机。确保其在外电停电及故障的情况下，能正常运行。柴油发电机燃油废气中含有烟尘、SO2、NOx 等有害污染物。柴油发电机燃油产生燃油废气，废气中主要含有烟尘、SO2、NOx等污染物。项目以0＃柴油为燃料，含硫率为0.2%，根据当地市政用电情况，每月使用柴油发电机的时间一般不超过4小时，全年工作时间不超48小时，耗油率为0.114kg/kW·h，则备用发电机工作时耗油量54.72kg/h，即年耗油2.63t/a。

根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg 柴油产生的烟气量为11×1.8=19.8Nm3，则项目每年产生的烟气量为52006Nm3。NOx产生系数为3.36（kg/t 油）；SO2的产污系数为 20S*（kg/t 油），S*为硫的百分含量%，烟尘产生系数为2.2（kg/t油）。

项目柴油发电机燃油废气经抽风机收集后通至发电机房屋顶排放，经计算，项目应急柴油发电机污染物产生及排放情况见下表3.4-20。

表3.4-20  项目柴油发电机产排污情况一览表

| 污染物 | 颗粒物 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生及排放量（t/a） | 0.012 | 0.022 | 0.018 |
| 排放速率（kg/h） | 0.25 | 0.46 | 0.38 |

根据国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350 号），应急柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。本项目备用发电机废气产生量较少，经扩散稀释后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。且柴油发电机使用频率较低，因此备用柴油发电机烟气对周围环境影响较小。

（5）食堂油烟废气

本项目食堂采用脱硫净化处理后的沼气或电能。食堂厨房在烹饪过程中产生的油烟主要是指动植物油过热裂解、挥发与水蒸气一起挥发出来的烟气，烟气中的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸气等。本项目食堂就餐人数按60人计算，厨房用油平均耗油系数为20g/人·d，烹饪过程中食油的挥发损失率3%，则项目油烟日产生量为0.036kg，年产生的油烟量为0.013t。项目设有基准灶头2个，每个灶头抽油烟机风量以2000m3/h计，每天烹饪以4小时计，每年工作365天，产生油烟浓度4.5mg/m3。抽油烟机的油烟废气去除效率为70%，项目油烟的排放量为0.004t/a，排放浓度为1.35mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型餐饮业的要求（≤2mg/m3）后由烟道引至层顶排放。

本项目废气排放情况汇总见表3.4-21。

表3.4-21  废气排放情况汇总一览表

| 污染物 | 产生场所 | 产生量 | 去除效率（%） | 排放量 | 排放量合计 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 猪舍 | 81.73t/a | 99 | 0.817t/a | 1.049t/a | 无组织 |
|  | 粪渣堆粪棚 | 1.60t/at/a | 92.6 | 0.118t/a |  |  |
|  | 污水处理站 | 0.57t/a | 80 | 0.114t/a |  |  |
| H2S | 猪舍 | 7.93t/a | 99 | 0.079t/a | 0.117t/a | 无组织 |
|  | 粪渣堆粪棚 | 0.31t/a | 89 | 0.034t/a |  |  |
|  | 污水处理站 | 0.022t/a | 80 | 0.0044t/a |  |  |
| 沼气 | 污水处理站 | 33761m3/a | / | 0 | 0 | / |
| 废气量 | 沼气燃烧 | 7.15万Nm3/a | 0 | 7.15万Nm3/a | 7.15万Nm3/a | 无组织 |
| SO2 |  | 0.068kg/a | 0 | 0.068kg/a | 0.068kg/a |  |
| NOX |  | 2.262kg/a | 0 | 2.262kg/a | 2.262kg/a |  |
| NH3 | 无害化处理废气 | 少量 | / | 少量 | 少量 | 无组织 |
| H2S |  | 少量 | / | 少量 | 少量 |  |
| 颗粒物 | 柴油发电机 | 0.012t/a | 0 | 0.012t/a | 0.012t/a | 无组织 |
| SO2 |  | 0.022t/a | 0 | 0.022t/a | 0.022t/a |  |
| NOX |  | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | 0.018t/a |  |
| 油烟废气 | 食堂 | 0.013t/a | 0 | 0.004t/a | 0.004t/a | 专用烟道 |

#### 3.4.2.3运营期固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要包括病死猪、污泥、粪便沼渣及污泥（猪舍及污水处理站，主要来自于猪粪及饲料残渣）、除臭固废以及员工的生活垃圾、废药品、废脱硫剂及饲料包装袋。

（1）猪粪

根据本项目养殖方案，经由正邦农牧集团其他种猪场引进仔猪，育肥后出售。参照《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009年2月）表畜禽养殖产污系数，取西南地区的保育猪和妊娠猪的粪便量，其中保育猪平均体重按21kg计，产生的粪便量为0.47kg/头·d；育肥猪平均体重按71kg计，产生的粪便量为1.34kg/头·d（71kg）。

表3.4-22  项目运营期猪粪产生量计算结果表

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量（头） | 粪便产生系数（kg/头·d） | 粪便产生量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |  |
| 1 | 存栏量 | 保育猪 | 11538 | 0.47 | 5.42 | 1979.34 | 平均21kg |
| 2 |  | 育肥猪 | 37691 | 1.34 | 50.51 | 18434.67 | 平均71kg |
| 3 | 合计 | 49229 | / | 55.93 | 20414.01 | / |

从上表可知，本项目猪粪产生量约55.93t/d，20414.01t/a（其含水率为 75%）。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），新建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪便及时清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥。根据本项目漏缝式地板设计，项目80%的猪粪由刮粪板自低地势刮向高地势，由绞龙输送至单元外部出口，再由粪便运输车运至有堆粪棚，清出猪粪量为44.74t/d，16331.21t/a；其随20%未经清粪处理的粪便随猪尿经猪舍下面导尿排污管道排入格栅集污池再经固液分离后粪渣运往堆粪棚经堆粪及发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥，则干清粪清理粪便量为污水处理站固液分离粪渣量为11.19t/d，4082.80t/a。即养殖过程产生的粪便按全部清至堆粪棚考虑。堆粪棚为半封闭，三面为围墙，砖混结构并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面强化防渗处理，粪渣堆粪棚配套有渗滤液导排系统，导排的渗滤液进入污水处理站，防止污染地下水。

（2）饲料残渣

项目猪饲料用量为36573t/a（100.2t/d），项目采用机械自动喂养的饲养方式， 动物根据需求自由采食，食槽残余饲料产生量较小，按供给量的1%计，则猪饲料残渣为1.0t/d，36.57t/a。产生的饲料参照随着猪粪运至堆粪棚经堆粪及发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥。

（3）污水处理站污泥

本项目建有“厌氧发酵+A/O组合池”的污水处理系统，项目污水经该工艺处理后，将产生一定量的污泥。参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年修订）中城镇污水处理厂和工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，取含水60%污泥产生系数为4.53t/万t-废水处理量。拟建项目污水处理系统需处理污水共49247.828m3/a，则预计经脱水至含水率为60%的污泥产生量约为22t/a。脱水处理后的污泥运至堆粪棚经经堆粪及发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥。

（4）病死猪只

一般而言，哺乳期后的猪抗病、抗寒能力比哺乳期的仔猪要强得多，因此死亡的猪主要来自处于哺乳期的猪仔。本项目不哺育仔猪，直接外购保育猪仔，其病死数量大大减少。根据正邦集团养殖经验，保育仔猪成活率97%，育成猪成活率98%。参考《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，西南地区生猪保育阶段参考体重21kg，育肥阶段参考体重71kg，则项目病死猪产生情况见表3.4-23。

表3.4-23  项目运营期猪粪产生量计算结果表

| 猪群结构 | 常年存栏数（头） | 死淘率 | 死淘数量（头） | 平均体重（kg） | 病死猪产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 11538 | 3% | 346 | 21 | 7.27 |
| 育肥猪 | 37691 | 2% | 754 | 71 | 53.53 |
| 合计 | 49229 | / | 1100 | / | 60.8 |

综上，项目病死猪产生量为60.8t/a，根据环境保护部《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号），病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，不宜再认定为危险废物集中处置项目。项目产生的病死猪统一收集送往所在区病死猪无害化处理间进行无害化处理，进一步加工成粪肥，达到灭菌，减量，环保和资源循环利用的目的。病死猪不在项目区暂存，直接运至一体化无害化处理设备进行无害化处理。病死猪应按《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号要求进行收集和转运。

（5）无害化处理车间废发酵垫料

根据业主提供资料，项目每处理100kg的病死猪需要在1m3发酵垫料，项目病死猪产生量为60.8t/a，则无害化处理车间垫料用量为608m³发酵垫料，折算为152t/a（1m³垫料约为0.25t），垫料与病死猪在无害化处理设备内一起发酵后制成粪肥。病死猪含水率一般在70%左右，经过一体化设备高温发酵后肥料含水率约为20%，则无害化处理车间产出的粪肥为228t/a（0.62t/d），粪肥全部用作项目种植区农牧草及周边种植农作物施肥，综合利用。

（6）医疗废物

项目在进行猪疫病防治等过程中使用一定量的兽药、疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生废包装材料和容器等废物。其中猪只防疫、诊疗会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、一次性医疗用具等废物，产生量约为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该部分废物属于医疗废物（HW01医疗废物），废物代码为831-001-01，主要危险特性为感染性；过期的废兽药属《国家危险废物名录》（2021年版）中的危险废物（HW03废药品、废药），废物代码为900-002-03，主要危险特性为毒性，产生量约为0.2t/a。须交由有医疗垃圾处理资质的专业机构进行处置。此类危险废物的处置需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》进行收集处置，禁止随意丢弃。

项目拟在环保综合房内设置1个危险废物暂存间，医疗废物暂存于危险废物暂存间。危废暂存间进行防风、风雨、防晒、防漏设计，收集的医疗废物定期交由有资质的单位处理。

（7）废脱硫剂

项目沼气产生总量约为171.64m3/d，合计约62650m3/a。沼气中 H2S平均含量约1.14g/m3，为防止沼气中的 H2S腐蚀设备和燃烧后产生的SO2污染环境空气，需将沼气进行脱硫处理。项目沼气脱硫采用干法脱硫，脱硫剂主要成分为Fe2O3，脱硫原理是采用Fe2O3将H2S转换成Fe2S3。查阅《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社 2017.4 版），采用干法脱硫（氧化铁法）净化H2S，脱硫效率可达99%，可将H2S浓度脱到 20mg/m3以下。

其脱硫过程反应化学方程式如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

Fe2O3·H2O +3H2S=2FeS+S+4H2O

综上，可估算脱硫剂的用量约为112.03kg/a，脱硫后的含硫脱硫剂废料约为 145.64kg/a。含硫脱硫剂废料属于一般Ⅱ类固废，由脱硫剂供应商回收处理。

（8）废弃包装材料

主要来自于塑料包装材料，包括废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋。据建设单位提供，每年产生的废弃包装袋约1.2t，统一收集后定期外卖给废品收购商。

（9）生活垃圾

本项目劳动定员600人，均在项目区食宿，人均产生垃圾量1.00kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为60kg/d，21.9t/a。

综合上述，本项目固体废物产生情况见表3.4-24。

表3.4-24  本项目运营期固体废物产生情况汇总

| 序号 | 固废种类 | 性状 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 干清粪 | 一般固废 | 16331.21 | 及时运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
|  |  | 粪渣 |  | 4082.80 |  |
| 2 | 饲料残渣 | 一般固废 | 36.57 |  |
| 3 | 污泥 | 一般固废 | 22 | 脱水处理后的污泥运至堆粪棚经经堆粪及发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
| 4 | 病死猪只 | 一般固废 | 60.8 | 一体化无害化处理设备处理，用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
| 5 | 无害化处理车间废发酵垫料 | 一般固废 | 228 | 及时运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
| 6 | 医疗废物 | 危险固废 | 0.2 | 集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托具有医疗废物集中处置资质单位处置 |
| 7 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.15 | 废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用 |
| 8 | 废包装袋 | 一般固废 | 1.2 | 统一收集后定期外卖给废品收购商 |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 21.9 | 统一收集、分拣回收可利用部分后，定期清运至当地生活垃圾收集点 |

#### 3.4.2.4运营期噪声

本项目噪声源主要为圈舍排风扇、运输车辆噪声以及猪只叫声、污水处理设施在运行时产生的机械噪声等，噪声级在75～90dB（A）。猪只受惊吓、刺激会发出尖锐的叫声，随机性较大，主要发生在喂食时。猪只及饲料运输过程中会产生交通噪声，噪声源情况详见表3.4-25。

表3.4-25  噪声源情况表

| 排放单元 | 声源 | 数量 | 源强（距离1m处）dB（A） | 防治措施 | 排放特征 | 降噪后声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | / | 70~80 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 | 突发性 | 65 |
|  | 排风扇 | 300 | 80 | 选低噪声设备、隔声 | 连续 | 65 |
|  | 刮粪机 | 48 | 80 |  | 间断 | 65 |
|  | 喂料系统 | 60 | 75 |  | 间断 | 60 |
| 污水处理站 | 泵类 | 8 | 90 | 选低噪声设备，减震 | 连续 | 75 |
|  | 固液分离机 | 1 | 80 |  | 连续 | 65 |
|  | 鼓风机 | 2 | 90 |  | 连续 | 75 |
| 堆粪棚 | 压滤机 | 4 | 85 | 选低噪声设备、隔声 | 间断 | 70 |
|  | 翻抛机 | 8 | 85 |  | 间断 | 70 |
|  | 一体化无害化处理设备 | 1 | 75 |  | 间断 | 60 |
| 发电棚 | 备用柴油发电机 | 1 | 90 | 选低噪声设备，减震 | 间断 | 75 |
|  | 变压器 | 1 | 80 |  | 连续 | 65 |
| 厂区道路 | 厂区车辆 | / | 65~75 | 控速、禁止鸣笛 | 间断 | 60 |

#### 3.4.2.5生态环境

为进一步降低工程建设对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

（1）生活区应以绿化美化为主。根据现场勘查，项目区内绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。

（2）项目区内植物物种以适宜当地生长的土生物钟，乔木类包括油衫、云南松、百栎等。

（3）对工程涉及的各类行为所造成的生态影响应严格按照评价生态评价章节制定的工程措施、恢复措施和绿化方案实施控制。

（4）从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

#### 3.4.2.6污染物产生及排放情况汇总

经上述工程分析，本项目运营期主要“三废”污染物产生、排放汇总见表3.4-26。

表3.4-26  项目运营期主要污染物产生、排放一览表

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | NH3 | 83.9 | 加强通风、料添加活菌剂、使用低氮饲料、喷洒除臭剂、猪舍、堆粪棚及污水处理站周围植树绿化 | 1.985 |
|  |  | H2S | 8.262 |  | 0.139 |
|  | 沼气 | / | 33761m3/a | 脱硫处理后用作燃料 | 0 |
|  | 油烟 | 油烟 | 0.013（4.5mg/m3） | 安装净化率为70%的油烟净化器 | 0.004 （1.35mg/m3） |
| 废水 | 废水量 | 38463.88 | 收集后通过污水处理站处理达标全部综合利用 | 0 |
|  | COD | 97.53 |  | 0 |
|  | BOD5 | 37.03 |  | 0 |
|  | NH3-N | 9.63 |  | 0 |
|  | 悬浮物 | 29.9 |  | 0 |
|  | TP | 1.6 |  | 0 |
|  | 动植物油 | 0.01 |  | 0 |
| 固废 | 猪粪 | 干清粪 | 16331.21 | 运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 | 0 |
|  |  | 粪渣 | 4082.80 |  |  |
|  | 饲料残渣 | 36.57 |  |  |
|  | 污泥 | 22 | 脱水后的污泥运至堆粪棚经经堆粪及发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |  |
|  | 病死猪只 | 60.8 | 一体化无害化处理设备处理，用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |  |
|  | 无害化处理车间废发酵垫料 | 228 | 运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |  |
|  | 医疗废物 | 0.2 | 集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托具有医疗废物集中处置资质单位处置 |  |
|  | 废脱硫剂 | 0.15 | 废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用 |  |
|  | 废包装袋 | 1.2 | 收集后定期外卖给废品收购商 |  |
|  | 生活垃圾 | 21.9 | 收集、分拣回收可利用部分后，定期清运至当地生活垃圾收集点 |  |
| 噪声 | 水泵、风机等机械噪声 | 70~80dB（A） | 厂房隔声、合理布局、距离衰减、绿化 | 60~70dB（A） |
|  | 猪叫声 | 80dB（A） |  | 75dB（A） |
|  | 铲车 | 70dB（A） |  | 65dB（A） |

## 3.5工艺先进性及清洁生产分析

2020年2月29日修订的《中华人民共和国清洁生产促进法》第二条指出：“本法所称清洁生产，是指不断采用改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。”

本评价结合本工程特点将对项目产品及养殖技术及设备、原料能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等进行分析，确定其清洁生产水平，提出清洁生产的环境管理要求。

### 3.5.1养殖工艺及设备先进性分析

拟建工程在生产工艺和设备水平上力求达到国内同行的领先水平，通过选择清洁生产工艺，控制厂内用水量，节约资源，减少污染物的排放，主要有：

①采用干清粪工艺，使得冲洗废水等消耗量较传统工艺大大减少。

②采用自动食箱，吃多少落多少，不会浪费饲料，干净卫生。

③各类猪群全部采用饮水器自动饮水，确保各类猪只能随时喝到干净、新鲜的饮水。

### 3.5.2原材料指标

项目主要以饲料、水作为生产原料。饲料采用标准的全价饲料，主要成分为豆粕、玉米、益生素等均不具毒性，符合清洁生产低毒无毒的原则。

### 3.5.3能源利用指标

建设项目使用的能源主要为电能和污水处理过程产生的沼气。沼气的利用既解决了污染，又改善了能源结构。

（1）电力

本项目的耗能设备均选用国家颁布的节能型设备，以降低能耗。照明采用国家推荐使用的节能型灯具，对供热设备及管道应进行有效的绝热保温，减少能耗，杜绝长明灯。

（2）用水

项目采用干清粪工艺，猪含粪便采用干湿分离技术，以减少猪舍用水量。根据农业部农村经济研究中心的调查，干清粪工艺是清粪工艺中耗水量最少的一种工艺。该工艺符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）清粪工艺，即：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺的要求。

项目废水经采用“格栅集污池+固液分离+水解酸化池+厌氧罐+二级A/O处理系统+消毒”工艺处理达到《城市污水再生利用  绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准全部回用于项目种植区农牧草地灌溉用水。根据工程分析，回用水量为38463.88m3/a，因此减少种植区使用新鲜水量38463.88m3/a，从而减少水资源浪费。

（3）沼气

项目设置沼气生产利用系统，利用项目本身的资源，变废为宝，产生的沼气可以供给项目职工生活使用。

本项目通过采取以上方案及措施达到节能降耗的目的。

### 3.5.4污染物产生指标（处理后）

本工程污染物产生指标清洁生产水平见表3.4-27。

表3.4-27  污染物产生指标一览表

| 指 标 | 本工程实际指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 1.985t/a | 《恶臭污染物排放标准》标准要求 |
|  | H2S | 0.139t/a |  |
| 废 水 | 养殖废水 生活污水 | 养殖废水经收集进行固液分离后废水进入污水处理站处理，处理后形成粪渣及废水；粪渣运至堆粪棚堆放，粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥；养殖废水及生活污水经污水处理站处理达标后全部用于种植区农牧草地灌溉，综合利用。 | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T19820-2002）中绿化标准要求 |
| 固体废物 | 猪粪、饲料残渣及污泥等 | 运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥，处置率及综合利用率100% | 无害化、资源化处理 |
|  | 病死猪只 | 一体化无害化处理设备处理，用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 | 无害化、资源化处理 |
|  | 废药品 | 委托有资质的单位处置 | 安全处置 |
|  | 废脱硫剂 | 供货厂家带走 | 资源化处理 |
|  | 废饲料袋 | 外卖给废品回收站 | 资源化处置 |
|  | 生活垃圾 | 统一收集、定期清运至当地垃圾收集点，由环卫部门处置 | 无害化处置 |

由表3.4-27可知，本工程产生的废气主要是恶臭，通过合理的措施可以保证达到大气环境保护要求及防护距离的要求；废水自建污水处理站处理达标后全部回用于项目区配套种植区农牧草地浇灌，100%综合利用，不外排；粪便、饲料残渣及污水处理站污泥沼渣运至运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥；废饲料袋统一收集后外售给废品回收站；职工生活垃圾经过分拣回收可利用部分，不可利用部分定期运至指定垃圾堆放点；防疫过程中产生废药品集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置；沼气脱硫过程中产生废脱硫剂有供货商更换后带走。从总体上看，本工程使用污染物产生量小，大部分可以进行资源化利用，符合清洁生产的要求。

### 3.5. 5废物综合利用

对养殖产生的猪粪按照“减量化、无害化、资源化”处理原则和“自然生态还田”方式，将废水处理与生产工艺及种植区草地节水相结合，废水经处理达标后全部回用于项目区配套种植区农牧草地浇灌，实现废水全部消纳；运营期间以电和沼气为生活生产能源，有效节能的同时减少污染物排放；同时用储液池固液分离+污水处理站方式，有效的降低废水污染源的排放量。符合清洁生产的原则。

污水处理站出水、沼气、沼渣、粪肥回收利用工程措施及装备表见表3.4-28。

表3.4-28   沼气、污水处理站出水、粪渣回收利用工程措施及装备表

| 内容 | 回收利用工程措施 | 回收利用装置 |
| --- | --- | --- |
| 沼气 | 回用项目生活及生产辅助供热 | 输气管、沼气储柜、沼气燃烧设施 |
| 废水 | 全部回用于项目区配套种植区农牧草地浇灌 | 污水处理站、沼液塘 |
| 粪便、饲料残渣及污泥沼渣 | 在堆粪棚内堆肥，回用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 | 排污管道（导尿）、运粪车、固液分离机、粪渣堆粪棚 |

### 3.5. 6产品指标

本项目进行猪只育肥，在猪的饲养过程中补充益生菌和含氨基酸的低蛋白饲料。虫肽蛋白饲料、益生菌可加强猪的抗病力，降低猪生病率和死亡率，含氨基酸的低蛋白饲料可减少猪氨氮的排泻量，降低废水中氨氮含量。产品是无公害生猪，保障居民日常生活所需，属于相关部门检验合格食品，符合清洁生产要求。

### 3.5. 7环境管理要求

本工程为新建项目，为保证工程在建设和运行过程中符合环境保护的要求，评价在环境管理监测方案章节中制定了严格的环境管理计划，以下根据清洁生产环境管理的要求提出具体的措施：

（1）要求企业应尽快健全环保科室，首先办理有关环保手续、制定运营期的环境保护方案和措施，防止工程对环境产生明显不利影响；

（2）要求企业制定培训计划，以保证污染治理措施的正常运行；

（3）项目运营期间采取干清粪工艺，即将粪便及废水在猪舍中分别清出，避免粪尿混合，大大降低猪舍废水的浓度，有利于污水的治理和猪粪的综合利用。

（4）猪粪经干清粪清出后暂存堆粪棚堆肥。养殖废水统一引入污水处理站处理后，全部回用于项目区配套种植区农牧草地浇灌。

### 3.5. 8小结

通过本项目各清洁生产指标的分析，本项目属畜禽养殖项目，生产过程中使用的各种原辅材料均为无毒材料，所用能源属清洁能源，产品在使用过程中产生的污染物很少，企业也通过采用节能设备、合理调配猪只的饲料、加强对猪只的日常管理，采用干清粪工艺，粪污资源化利用等措施合理利用资源，变废为宝，降低生产运营过程对环境的污染，处于国内同类型企业中较先进水平。

# 4 区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

古敢水族乡地处东经104°43'，北纬25°9'～25°17'之间，位于富源县东南部的云贵交界处，西面与该县的黄泥河镇毗邻，东、南、北三面与贵州省黔西南州兴义市的坪东、乌沙、清水河、威舍镇接壤，是贵州省黔西南州进入富源、盘县的必经之路，素有“滇黔锁钥”之称，是云南省富源县的东大门。乡政府驻地古敢村，距富源县城135km，距贵州省黔西南州州府驻地兴义市城区27km，距黄泥河镇17km，距南昆铁路国家二级编组站威舍站火车站13km，距国家级风景名胜区兴义市马岭河峡谷31km，距罗平县城80km。

拟建项目位于富源县古敢乡沙营村西北侧，北临黄泥河镇和威舍镇，南临古敢乡，东邻212省道。项目中心区域地理位置坐标：东经104°45′35.58″，北纬25°15′56.58″。

### 4.1.2地形地貌

古敢乡属低热谷槽区，海拔在1190～1409m。根据本项目《岩土勘察报告》拟建场地地处云贵高原向广西低山丘陵过渡的斜坡地带，工程区场地属低山丘陵地貌，属碳酸盐岩溶发育区，地势总体由东向西呈缓坡逐级下降，整体地形东南高西北低，山脉多呈东西向展布，与构造线方向基本一致。

勘察时场地已进行场平开挖工作，地面钻孔高程在1311.1～1363.5m，高差约52.4m左右，总体地形起伏不大。项目所在区域东南部海拔较高、西北部海拔较低，最高点海拔为1334m，最低点海拔为1322m，海拔差为12m。项目中心点海拔为1327m。

### 4.1.3气象、气候

场地属亚热带山地季风湿润气候，具有低纬度，高海拔气候特点，雨热同季，雨旱季明显。属冬春干燥夏季湿润型。根据气象站多年观察数据统计分析，年平均气温16.1℃，最冷月一月平均气温7.1℃，最热月七月平均气温22.2℃，极端最高气温为37.5℃（1969年5月4日），极端最低气温为-4.9℃（1991年1月2日）。平均无霜期330.3天，流域内雨量充沛，年平均降雨量1520.9mm，年平均降雨日数（日降水量≥0.1mm）192.8天，日降雨量≥5.0 mm的日数67.5天，暴雨日（日降水量≥50mm）4天，大暴雨水（日降水量≥100.0mm）0.5天，最大一日降水量为244.6mm，年平均日照时数1647.3h，占可照时数37%，以春季为较多，冬季为少。年平均风速2.7 m/s，常年主导风向为东南风。年平均相对湿度81%。本地区暴雨主要天气系统有冷锋低槽，两高切变和长江横切变。暴雨一般出现在4～10月，但大暴雨多集中在6～7月份，暴雨历时短，强度大，大暴雨24小时雨量几乎都集中12小时以内降完。

### 4.1.4地表水系

富源县境内河流属珠江流域，流域面积3251km2。主要河道有二级河块择河、黄泥河、嘉河、丕德河、水城河、篆长河、木浪河等6条，总长342.1km；三级河流有洞上、东门、西门、恩乐、白马、迤佐、补木、民家、海章、托田、补掌、古木、红岩脚、扎外、舍马、顺场、岔河、朝阳箐、社安、鲁木克、田冲、舍打沟、普冲等44条，总长427.3km，年径流量22.1亿m3。

根据现场踏勘，项目区周边无常年性地表水体分布，项目厂界南侧处有田间水沟，项目西侧约1200m处为小黄泥河。其中南侧田间水沟主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入黄泥河。

黄泥河位于云南省曲靖市罗平县与贵州省黔西南州兴义市之间，云南、贵州两省交界，系南盘江北岸主要支流之一，属珠江流域西江上源南盘江水系，发源于发源于云南省曲靖市沾益县东北部乌蒙东麓 白水镇潘家洞 。自西向东南流再折东流，至岔江注入较大支流小黄泥河后又折西南流，至贵州省兴义市三江口注入南盘江。岔江以上在云南省境内172km称块择河，岔江以下49km为滇黔界河。 河长220km，流域面积7416km2，流量172m3/s。

项目所在区域水系图见图3。

### 4.1.5土壤及动植物资源

古敢乡有耕地1.13万亩，其中水田4500亩，旱地6795亩，境内土地平整，土层深厚，日照充足，雨量充沛，具有特殊的区位优势，民族资源优势和自然资源优势，气候条件十分优越，盛产水稻、油菜和玉米，是典型的以种植为主的农业乡，也是全县主要的商品粮生产基地。根据本项目《岩土勘察报告》拟建场地覆盖层为耕植土及红粘土层，据类似工程经验，场地土主要为可塑红粘土，分布部分耕植土，故场地土的类型为中硬土；场地覆盖层厚度介于1.0～8.7m，平均厚度为5.5m之间。

评价区内无国家、省、市及县级保护珍稀动植物。项目区所在区域植被类型为半湿润常绿阔叶林，由于人类长期的破坏，场区地带性的半湿润常绿阔叶林已经荡然无存，周边以农业生态系统为主，种植玉米等，林地以桉树林、果树林为主，项目建设区域杂草覆盖。项目区基本无原始林草植被覆盖。

项目用地区域范围不属于自然保护区，无风景名胜区，无森林公园，无动物园，无植物园，无野生动植物繁育中心和基因库，项目区未涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区。

## 4.2环境质量现状调查与评价

本项目位于云南省曲靖市富源县古敢乡沙营村，针对本次环评，为了解项目区域环境质量现状，项目委托中佰科技（云南）有限公司于2021年1月1日至1月7日对评价区进行了环境空气质量现状、地表水环境质量现状、地下水环境质量现状、声环境质量现状、土壤环境质量现状进行环境监测，监测文号：ZB检字20201229004，监测点见附图4、附图5。

### 4.2.1大气环境质量现状调查与评价

#### 4.2.1.1区域环境质量达标情况分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 第6.2.1.1 条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。大气导则第6.2.1.2 条“采用评价范围内国家和地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。大气导则第6.2.2.1 条“优选采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”。

本次评价选用云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站于2021年1月4日在曲靖市生态环境局网站发布的《曲靖市中心城区2020年环境空气质量报告》进行区域达标评价。项目区域各评价因子现状如表4.2-1所示。

表4.2-1 区域空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 11 | 60 | 18.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 16 | 40 | 40 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 35 | 70 | 50 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 20 | 35 | 57.14 | 达标 |
| CO | 第95百分位数24小时平均浓度 | 1200 | 4000 | 30 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8h平均浓度 | 128 | 160 | 80 | 达标 |
| 注：①数据来源：中国环境监测总站已审核的曲靖市4个国控环境空气自动监测站实况数据； ②依据标准和规范：《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 环境保护部、国家质量监督检验检疫总局 2016年1月1日实施；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单 生态环境部、国家市场监督管理总局 2019年1月1日实施；《环境空气质量指数(aqi)技术规定 (试行) 》 （HJ633—2012）环境保护部 2016年1月1日实施；《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）2013年10月1日实施。 |

根据《曲靖市中心城区2020年环境空气质量报告》，曲靖市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5 的年均浓度，CO日均浓度，O3的8小时最大浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在区域曲靖市中心城区环境空气质量能够达到二级标准，属于达标区。

#### 4.2.1.2项目区环境空气现状补充监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第6.2.2.2条“二级评价项目调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状”。大气导则第6.3.1.1条“根据监测因子的污染特征，选择污染较重的季节进行现状监测。补充监测原则上应取得7d有效数据”。大气导则第6.3.1.2 条“对于部分无法进行连续监测的其他污染物，可监测其一次空气质量浓度，监测时次应满足所用评价标准的取值时间要求”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.3.2监测布点要求：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1-2个监测点。项目所在区域主导风向为东南风，本次评价在厂址中心及主导风向下风向西北侧1050m处的威舍镇（集镇）各设一个监测点位，共2个监测点位，设置的监测点位满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）监测布点要求。

（1）监测项目

监测项目：TSP、NH3、H2S。

（2）监测布点

本次评价在项目区在厂址中心及主导风向下风向西北侧1050m处的威舍镇（集镇）各设一个监测点位，共2个监测点，详见表4.2-2，监测布点图见附图6。

表4.2-2  补充监测点位基本信息

| 点位名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E（°） | N（°） |  |  |  |  |
| 厂址中心 | 104.760316 | 25.265667 | TSP、NH3、H2S | TSP日均值，NH3、H2S 1h平均 | 厂址中心 | / |
| 大寨村 | 104.746755 | 25.270516 |  |  | 西北 | 1050 |

（3）监测时间和频率

2021年1月1日~2021年1月7日，TSP连续7天日均值，NH3、H2S连续7天监测一次浓度（一次浓度每天监测4次，北京时间02、08、14、20时）。

（4）监测和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定进行。各污染物的监测分析方法及其最低检出限见附件监测报告ZB检字20201229004。

（5）评价标准

TSP环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；硫化氢、氨气参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

（6）评价方法

采用单因子指数法进行环境空气质量现状评价。

Pi = Ci / Si

试中： Pi——某污染物 i 的单因子标准指数；

Ci——i 污染物的监测浓度值，µg/m3；

Si——i 污染物相应的环境质量标准值，µg/m3。

（7）监测结果及评价

根据监测报告ZB检字20201229004，本项目大气环境空气质量现状TSP、NH3、H2S浓度监测结果见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气质量现状补充监测结果一览表 （单位：mg/m3）

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(mg/m3) | 监测浓度范围/（mg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址中心 | TSP | 24h平均 | 0.30 | 0.136~0.168 | 56 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1h平均 | 0.20 | 0.11~0.13 | 65 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1h平均 | 0.01 | 0.002~0.003 | 30 | 0 | 达标 |
| 威舍镇（集镇） | TSP | 24h平均 | 0.30 | 0.122~0.151 | 50.3 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1h平均 | 0.20 | 0.13~0.17 | 85 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1h平均 | 0.01 | 0.003~0.004 | 40 | 0 | 达标 |

从监测结果统计表4.2-3，评价区内2个监测点环境空气中的TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区环境质量标准的要求。H2S、NH3的小时平均浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

### 4.2.2地表水环境现状调查与评价

项目委托中佰科技（云南）有限公司于2021年1月5日至2021年1月7日对项目区周边地表水体田间小沟进行了监测，具体情况如下：

（1）监测项目

监测项目：pH（无量纲）、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群（MPN/L）。

（2）监测布点

本项目区有一条季节性河流（过山洞河）由西向东流经项目区南侧，在项目区上游500m处、雨水排放口下游1000m处各设1个监测断面，共设2个地表水监测断面。

（3）监测时间和频次

连续监测3天，每天采样1次。

（4）监测和分析方法

按照HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》的要求进行，各污染物的监测分析方法及其最低检出限见附件监测报告ZB检字20201229004。

- 评价标准

评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D水环境质量评价方法采用水质指数法。

①一般性水质（随着浓度增加水质变差的水质因子）的指数计算公式：

式中：Si，j-评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j-评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi-评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

②DO（溶解氧）的标准指数为：

式中：SDO，j-溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj-溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs-溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf-饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf= 468/(31.6+T)，对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf= (491- 2.65S)/(33.5+T)；

- 实用盐度符号，量纲一；

T-水温，°C。

③pH的标准指数为：

；

式中：SpH，j-j点的pH单因子指数；

pH j-j点的pH浓度监测值；

pHsd-地表水水质标准中规定的pH下限；

pHsu-地表水水质标准中规定的pH上限。

Si>1超标；Si＝1临界状况；Si <1满足标准要求。水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足相应环境功能要求。

（7）监测结果

根据监测报告ZB检字20201229004，地表水环境质量现状监测结果见表4.2-4。

表4.2-4  地表水监测结果一览表

| 采样 地点 | 监测日期 | 监测项目（pH值 为无量纲，粪大肠菌群单位为MPN/L，其它为mg/L，L表示低于方法最低检出限。） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 溶解氧 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 总磷 | 氨氮 | 粪大肠菌群 |
| 上游断面 | 2021/1/5 | 6.75 | 5.5 | 5 | 1.4 | 0.18 | 0.044 | 700 |
|  | 2021/1/6 | 6.71 | 5.8 | 6 | 1.5 | 0.16 | 0.033 | 490 |
|  | 2021/1/7 | 6.73 | 5.6 | 5 | 1.5 | 0.16 | 0.039 | 700 |
| 标准值 | 6~9 | 5 | 20 | 4 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
| 标准指数 | 0.25~0.29 | 0.86~0.91 | 0.25~0.3 | 0.35~0.375 | 0.8~0.9 | 0.33~0.44 | 0.049~0.07 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 下游断面 | 2021/1/5 | 6.82 | 6 | 4 | 1.3 | 0.13 | 0.05 | 790 |
|  | 2021/1/5 | 6.84 | 5.9 | 4 | 1.3 | 0.14 | 0.044 | 940 |
|  | 2021/1/5 | 6.81 | 5.7 | 5 | 1.4 | 0.15 | 0.036 | 790 |
| 标准值 | 6~9 | 5 | 20 | 4 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
| 标准指数 | 0.16~0.19 | 0.83~0.88 | 0.2~0.25 | 0.325~0.35 | 0.65~0.75 | 0.36~0.5 | 0.079~0.094 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果，田间小沟上游及下游处的各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 4.2.3声环境质量现状调查与评价

为了全面了解项目区附近声环境质量现状，根据工程环境影响特征，建设单位委托中佰科技（云南）有限公司2021年1月1日至2021年1月2日对项目区周边布置监测点进行现状监测。

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）在本项目厂界西、北、东、南各设1个监测点，共设4个厂界声环境质量监测点位。

（2）监测因子

根据本项目污染物排放特点，为昼间等效声级（Ld）和夜间等效声级（Ln）。

（3）监测频率

监测时段为连续监测2个昼间及夜间。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录B声环境功能区监测方法进行。

（5）监测结果结果及评价

根据监测报告ZB检字20201229004，声环境质量现状监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  声环境质量监测结果一览表

| 采样日期 | 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环境噪声 | 标准值 | 达标情况 | 主要声源 |
| 2021/1/1 | 项目东侧 | 昼间 | 50 | 60 | 达标 | 环境噪声 |
|  |  | 夜间 | 40 | 50 | 达标 |  |
|  | 项目南侧 | 昼间 | 53 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |  |
|  | 项目西侧 | 昼间 | 51 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |  |
|  | 项目北侧 | 昼间 | 49 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |  |
| 2021/1/2 | 项目东侧 | 昼间 | 52 | 60 | 达标 | 环境噪声 |
|  |  | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |  |
|  | 项目南侧 | 昼间 | 51 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |  |
|  | 项目西侧 | 昼间 | 54 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |  |
|  | 项目北侧 | 昼间 | 52 | 60 | 达标 |  |
|  |  | 夜间 | 40 | 50 | 达标 |  |

备注：监测时监测点周围无噪声源。

根据声现状监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法，对厂界噪声进行评价。经2021年1月1日至2021年1月2日现场监测分析，各测点昼间、夜间噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。

### 4.2.4地下水环境现状调查

#### 4.2.4.1项目区水文地质特征

本项目污水处理设施及猪舍等构筑物建在地表，位于地下水水位线以上，基本不改变地下水的径流；项目猪舍、污水处理设施及生产设施、堆粪棚等建设占地，使地表裸露地面减少，项目区的大气降雨主要通过雨水管网排入地表水体，会造成地下水的补给量减少，由于本项目绿化面积大，绿化部分以及没有进行硬化的地面部分仍然是地下水的补给区，则造成的地下水补给减少量很少，对地下水补给影响不明显；项目养殖区总面积仅占整个地下水评价范围的21%，项目所在区域地下水总体上东南往西北流，项目位于评价水文地质单元的补给径流区内，不会影响地下水的排泄。

#### 4.2.4.2水质现状及评价

为了解项目区内地下水上游及周边散户饮用水水质现状，建设单位委托中佰科技（云南）有限公司于 2021年1月5日至1月7日对项目区域的地下水进行了水质现状进行采样监测。

（1）监测因子

根据本项目生产特点及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水环境质量现状监测因子为pH值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、总大肠菌群（MPnb/100mL）、菌落总数/（CFU/mL）、氟化物、氰化物、铁、锰、砷、镉、铅、汞、六价铬，共22项

（2）监测点位

共布设3个监测点，项目区地下水东南往西北流，1#监测点位为养殖场自打水井，位于项目区内，猪舍地下水流向的上游方向（猪舍上游60m），地理位置东经104.764298°，北纬25.261641°，用于养殖场养殖人员及猪只饮用；2#监测点位为项目区东南侧1140m处沙营村水井，位于地下水流向上游方向，地理位置东经104.778396°，北纬25.253958°；3#监测点位为项目西北侧1200m处大寨村居民自打水井，位于地下水流向下游，地理位置东经104.7458659°，北纬25.270889°，用于大寨村居民1户村民饮用。

（3）监测点位代表性

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3现状监测点的布设要求：三级评价项目水质监测点位不少于3个。原则上建设项目场地上下游影响区域的地下水水质监测点各不少于1个。监测点位为项目区内、场地上游区、场地下游区水井共3个。 监测的三个点位能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3现状监测点的布设要求。

（4）分析方法及检出限

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求进行，各各污染物的监测分析方法及其最低检出限见附件监测报告ZB检字20201229004。

（5）评价标准

地下水环境质量现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对于属于GB/T14848水质指标的评价因子，应按照其规定的水质分类标准进行评价

地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式如下：

①对于评价标准为定值的水质因子

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L

②pH值的指数计算公式

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

（7）监测结果及评价分析

根据监测报告ZB检字20201229004，地下水环境质量现状监测结果见表4.2-6。

表4.2-6  项目所在区域地下水环境监测结果及评价一览表

| 监测位置 | 监测时间 | 监测项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 标准值 | 标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙营村村民自打水井 | 2021/1/5-2021/1/7 | pH（无量纲） | 7.17 | 7.15 | 7.16 | 0.01 | 6.5-8.5 | 0.10-0.113 | 达标 |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L） | 0.97 | 0.81 | 0.90 | 0.081 | 3.0 | 0.27-0.32 | 达标 |
|  |  | 氯化物（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 250 | / | / |
|  |  | 氟化物（mg/L） | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.012 | 1.0 | 0.23-0.25 | 达标 |
|  |  | 硫酸盐（mg/L） | 13 | 12 | 12.3 | 0.58 | 250 | 0.048-0.052 | 达标 |
|  |  | 总硬度（mg/L） | 100 | 89 | 95 | 5.57 | 450 | 0.198-0.222 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.036 | 0.025 | 0.031 | 0.0055 | 0.50 | 0.05-0.072 | 达标 |
|  |  | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.015 | 20.0 | 0.0055-0.007 | 达标 |
|  |  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 1.0 | / | / |
|  |  | 溶解性总固体（mg/L） | 134 | 123 | 130 | 5.86 | 1000 | 0.123-0.134 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.3 | / | / |
|  |  | 挥发酚（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.002 | / | / |
|  |  | 氰化物（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.05 | / | / |
|  |  | 铅（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.01 | / | / |
|  |  | 镉（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.005 | / | / |
|  |  | 六价铬（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.05 | / | / |
|  |  | 铁（mg/L） | 0.06 | 0.05 | 0.053 | 0.0058 | 0.3 | 0.17-0.2 | 达标 |
|  |  | 锰（mg/L） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.10 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 砷（mg/L） | 0.0009 | 0.0006 | 0.0008 | 0.00015 | 0.01 | 0.06-0.09 | 达标 |
|  |  | 汞（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.001 | / | / |
|  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 70 | 62 | 66 | 4.04 | 100 | 0.62-0.7 | 达标 |
|  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 3.0 | / | / |
| 项目区水井 | 2021/1/5-2021/1/7 | pH（无量纲） | 7.13 | 7.1 | 7.1 | 0.015 | 6.5-8.5 | 0.067-0.087 | 达标 |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L） | 1.09 | 0.91 | 1.01 | 0.093 | 3 | 0.30-0.36 | 达标 |
|  |  | 氯化物（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 250 | / | / |
|  |  | 氟化物（mg/L） | 0.5 | 0.43 | 0.47 | 0.036 | 1 | 0.43-0.5 | 达标 |
|  |  | 硫酸盐（mg/L） | 14 | 13 | 13 | 0.58 | 250 | 0.052-0.056 | 达标 |
|  |  | 总硬度（mg/L） | 325 | 317 | 320 | 4.04 | 450 | 0.70-0.72 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.5 | / | / |
|  |  | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.0153 | 20 | 0.0055-0.007 | 达标 |
|  |  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 1 | / | / |
|  |  | 溶解性总固体（mg/L） | 363 | 356 | 360 | 3.51 | 1000 | 0.356-0.363 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.3 | / | / |
|  |  | 挥发酚（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.002 | / | / |
|  |  | 氰化物（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.05 | / | / |
|  |  | 铅（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.01 | / | / |
|  |  | 镉（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.005 | / | / |
|  |  | 六价铬（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.05 | / | / |
|  |  | 铁（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.3 | / | / |
|  |  | 锰（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.1 | / | / |
|  |  | 砷（mg/L） | 0.0017 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0001 | 0.01 | 0.15-0.17 | 达标 |
|  |  | 汞（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.001 | / | / |
|  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 70 | 63 | 67 | 3.79 | 100 | 0.63-0.7 | 达标 |
|  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 3.0 | / | / |
| 威舍镇居民自打水井 | 2021/1/5-2021/1/7 | pH（无量纲） | 7.42 | 7.35 | 7.38 | 0.035 | 6.5-8.5 | 0.23-0.28 | 达标 |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L） | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 0.049 | 3 | 0.29-0.32 | 达标 |
|  |  | 氯化物（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 250 | / | / |
|  |  | 氟化物（mg/L） | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.021 | 1 | 0.42-0.46 | 达标 |
|  |  | 硫酸盐（mg/L） | 14 | 12 | 131 | 1.15 | 250 | 0.048-0.056 | 达标 |
|  |  | 总硬度（mg/L） | 377 | 370 | 373 | 3.79 | 450 | 0.82-0.84 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.5 | / | / |
|  |  | 硝酸盐氮（mg/L） | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.0058 | 20 | 0.006-0.0065 | 达标 |
|  |  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 1 | / | / |
|  |  | 溶解性总固体（mg/L） | 416 | 401 | 408 | 7.51 | 1000 | 0.401-0.416 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.3 | / | / |
|  |  | 挥发酚（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.002 | / | / |
|  |  | 氰化物（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.05 | / | / |
|  |  | 铅（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.01 | / | / |
|  |  | 镉（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.005 | / | / |
|  |  | 六价铬（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.05 | / | / |
|  |  | 铁（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.3 | / | / |
|  |  | 锰（mg/L） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | / | / |
|  |  | 砷（mg/L） | 0.001 | 0.0006 | 0.0008 | 0.00023 | 0.01 | 0.06-0.1 | 达标 |
|  |  | 汞（mg/L） | 0 | 0 | / | / | 0.001 | / | / |
|  |  | 细菌总数（CFU/mL） | 71 | 61 | 66 | 5.03 | 100 | 0.61-0.71 | 达标 |
|  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 3.0 | / | / |
| 备注：①“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限； ②标准值来源于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 |

根据现场踏勘，项目区周围无大型工业企业，且无可能污染地下水环境的工业企业存在，项目地处农村地区；同时根据监测结果显示，各监测标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 4.2.5土壤环境质量现状调查

为了解项目区土壤环境质量现状，建设单位委托中佰科技（云南）有限公司于2021年1月10日对项目区土壤环境质量现状进行监测。

（1）监测因子

监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)》中表1所列45全项基本因子及锌、pH值、含盐量共48项。

- 监测点位

根据HJ 964-2018，本项目土壤污染影响型评价等级为三级评价，共布设3个表层样，分别布置在拟建污水处理设施区S1#、拟建堆肥场S2#、拟建猪舍中部S3#。

（3）监测频次及采样深度

一期监测、一次性采样，采样深度0.2m。

（4）分析方法及检出限

按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的要求进行，各各污染物的监测分析方法及其最低检出限见附件监测报告ZB检字20201229004。

（5）评价标准

土壤环境质量评价标准执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）及）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）。

（6）土壤理化特性调查

项目区土壤理化特性调查情况见表4.2-7。

表4.2-7  项目区项目区土壤理化特性调查一览表

| 点号 | 拟建污水处理设施区S1# | 拟建堆肥场S2# | 拟建猪舍中部S3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.01.07 | 2021.01.07 | 2021.01.07 |
| 经度 | 104.7571372 | 104.7613023 | 104.7648645 |
| 纬度 | 25.2680129 | 25.2650768 | 25.2622224 |
| 层次 | 20cm | 20cm | 20cm |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 | 暗棕 | 暗棕 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 |
|  | 砂砾含量% | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他异物 | 中量 | 中量 | 中量 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 5.55 | 5.52 | 5.62 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/Kg） | 10.8 | 12.5 | 19.5 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 512 | 468 | 449 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 1.92 | 1.57 | 1.66 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.33 | 1.46 | 1.37 |
|  | 孔隙度% | 50 | 45 | 48 |
|  | 含盐量g/kg | 0.6 | 0.6 | 0.2 |

由上表可以看出：项目区土壤含盐量为0.2~0.6g/kg＜1g/kg，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D的表D.1土壤盐化分级标准，说明项目区土壤未盐化；项目区土壤pH值为5.52~5.62，介于5.5~8.5之间，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D的表D.2土壤酸化、碱化分级标准，说明项目区土壤无酸化或碱化。

（7）土壤现状监测结果及评价分析

根据监测报告ZB检字20201229004，土壤环境质量现状监测结果见表4.2-8、4.2-9。

表4.2-8  土壤环境质量现状监测结果及评价一览表

| 采样日期 | 2021/1/2 | 标准值（mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 拟建污水处理设施区S1# | 拟建堆肥场S2# | 拟建猪舍中部S3# |  |  |
| 分析项目 | 检出限 | 单位 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 |  |  |
| pH值 | / | 无量纲 | 5.55 | 5.45 | 5.62 | / | / |
| 重金属和无机物 |
| 砷 | 0.01 | mg/kg | 10.9 | 14.9 | 18.2 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.01 | mg/kg | 0.24 | 0.45 | 0.57 | 65 | 达标 |
| 铬（六价） | 0.5 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | / |
| 铜 | 1 | mg/kg | 12 | 17 | 42 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 10 | mg/kg | 26 | 35 | 50 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.02 | mg/kg | 0.030 | 0.047 | 0.044 | 33 | 达标 |
| 镍 | 3 | mg/kg | 20 | 23 | 49 | 600 | 达标 |
| 全盐量* | / | g/kg | 0.6 | 0.6 | 0.2 | / | / |
| 挥发性有机物VOCS* |
| 氯甲烷* | 1.0 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 37 | / |
| 氯乙烯* | 1.0 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.43 | / |
| 1,1-二氯乙烯* | 1.0 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 66 | / |
| 二氯甲烷* | 1.5 | µg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 616 | / |
| 反式-1,2-二氯乙烯* | 1.4 | µg/kg | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 54 | / |
| 1,1-二氯乙烷* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 9 | / |
| 顺式-1,2-二氯乙烯* | 1.3 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 596 | / |
| 氯仿* | 1.1 | mg/kg | 1.1L | 1.1L | 0.0042 | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷* | 1.3 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 840 | / |
| 四氯化碳* | 1.3 | mg/kg | 0.0059 | 0.0062 | 0.0057 | 2.8 | 达标 |
| 苯* | 1.9 | µg/kg | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 4 | / |
| 1,2-二氯乙烷* | 1.3 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 5 | / |
| 三氯乙烯* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | / |
| 1,2-二氯丙烷* | 1.1 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 5 | / |
| 甲苯* | 1.3 | µg/kg | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | / |
| 四氯乙烯* | 1.4 | µg/kg | 6.6 | 38.1 | 9.4 | 53 | 达标 |
| 氯苯* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 270 | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 10 | / |
| 乙苯* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 28 | / |
| 间二甲苯+对二甲苯* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 570 | / |
| 邻-二甲苯* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 640 | / |
| 苯乙烯* | 1.1 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1290 | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | 1.2 | µg/kg | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 6.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷* | 1.2 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.5 | / |
| 1,4-二氯苯* | 1.5 | µg/kg | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯* | 1.5 | µg/kg | 4.0 | 4.2 | 1.5L | 560 | / |
| 半挥发性有机物SVOCS* |
| 苯胺* | 0.017 | mg/kg | 0.017L | 0.017L | 0.017L | 260 | / |
| 2-氯苯酚* | 0.06 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 | / |
| 硝基苯* | 0.09 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | / |
| 萘* | 0.09 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 | / |
| 苯并[a]蒽* | 0.1 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | / |
| 䓛* | 0.1 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | / |
| 苯并[b]荧蒽* | 0.2 | mg/kg | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 | / |
| 苯并[k]荧蒽* | 0.1 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | / |
| 苯并[a]芘* | 0.1 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘* | 0.1 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | / |
| 二苯并[a,h]蒽* | 0.1 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | / |
| 备注：①“L”表示检测结果低于分析方法最低检出限； ②“*”表示分包项目，分包方为云南亚明环境监测科技有限公司, 证书编号为162512050197； ③标准值来源于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1 第二类用地筛选值）。 |

表4.2-9  畜禽养殖场土壤环境质量评价一览表

| 监测 因子 | 监测值 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）中养殖场土壤标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟建污水处理设施区S1# | 拟建堆肥场S2# | 拟建猪舍中部S3# |  |  |
| pH | 5.55 | 5.45 | 5.62 | / | / |
| 砷 | 10.9 | 14.9 | 18.2 | 40 | 达标 |
| 镉 | 0.24 | 0.45 | 0.57 | 1.0 | 达标 |
| 铬（六价） | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 300 | 达标 |
| 铜 | 12 | 17 | 42 | 400 | 达标 |
| 锌 | 71 | 82 | 103 | 500 | 达标 |
| 铅 | 26 | 35 | 50 | 500 | 达标 |
| 汞 | 0.030 | 0.047 | 0.044 | 1.5 | 达标 |
| 镍 | 20 | 23 | 49 | 200 | 达标 |

根据表4.2-8可知，项目区各指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准要求。同时根据表4.2-9可知，本项目区土壤环境质量满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）中畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值，评价区土壤环境质量能够达到项目建设要求。

### 4.2.6生态环境调查与评价

（1）土地利用现状

根据土地利用现状图（见附图8），本项目总占地面积1400亩（93.34hm2），其中养殖区约400亩，农牧草地种植区约1000亩。项目区土地利用类型为草地、林地、裸土及旱地，各占地约为124.5亩、650.8亩、235.6亩、389.1亩，项目各类型占地情况见表4.2-10。

表5.2-9  工程占地情况一览表

| 序号 | 占地类型 | 面积 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亩 | hm2 |  |
| 1 | 草地 | 124.5 | 8.30 | 8.89 |
| 2 | 林地 | 650.8 | 43.39 | 46.49 |
| 3 | 裸土 | 235.6 | 15.71 | 16.83 |
| 4 | 旱地 | 389.1 | 25.94 | 27.79 |
| 合计 | 1400 | 93.34 | 100 |

由上表可知，项目区草地占8.89%，林地占46.49%，裸土占16.83%，旱地占27.9%。项目区不涉及基本农田，也不涉及公益林。

（2）植被现状

根据现场调查，评价区内主要有自然植被及人工植被。其中，人工植被主要为当地村民的旱地，旱地主要种植玉米、烤烟等。自然植被类型为暖温性阔叶林（栓皮栎、旱冬瓜等）、稀树灌木草丛。

根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年）、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989年）等资料，结合现场调查，项目评价区内无国家级和云南省重点保护种类植物分布；据云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地走访，评价区内无古树名木分布。

（3）动物现状

受人为活动影响，区内生态环境受到一定影响，缺乏野生动物栖息生存场所，不存在大型野生动物，据走访调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种，如鼠类、蛇类等，无国家级、省级重点保护野生动物。

（4）水土流失现状

按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀强度容许值为500t/km2·a。根据“水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号）”，项目区所在地富源县不属于国家级重点预防区和重点治理区；根据《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（云南省水利厅公告 第49号），富源县古敢水族乡不属于云南省划分的“重点预防保护区”和“重点治理区”，项目区不涉及水土保持敏感区。

（5）生态环境现状评价与分析

经实地调查，评价区所有的植被类型在古敢水族乡区域内均有广泛分布，评价范围内没有发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木，也未发现规定保护的野生动物。植被多为经济林木树种及农作物植被。没有大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除在评价范围内有大型野生动物分布。本项目评价区内，由于人类活动频繁，区内内基本没有大型野生哺乳动物分布。小型兽类以啮齿类种类和数量居多；鸟类种类相对于兽类要多一些。从整体上讲，评价区的陆栖脊椎动物种类不多、数量较少、物种多样性不丰富。

### 4.2.7周边污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中 7 污染源调查 7.1.2二级评价项目，参照7.1.1.1和7.1.1.2调查本项目现有及新增污染源和拟被替代污染源。在此对评价范围的工业企业进行了简单的调查。

（1）区域大气污染源现状调查

根据调查，本项目位于农村地区，拟建项目周边 2.5km范围内无大气污染源性企业，无大气污染源。

（2）区域水污染源现状调查

根据现场踏勘，项目区周边无常年性地表水体分布，项目区南侧厂界有田间水沟，主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入小黄泥河。根据调查，本项目位于农村地区，拟建项目周边无废水污染源性企业，区域水污染源主要为地表水体沿线居民日常生活污水、农业面源废水。

（3）区域噪声污染源调查与评价

根据调查，本项目位于农村地区，拟建项目周边200m范围内无噪声污染源性企业，无噪声污染源。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目施工工序为：场地平整、地面建筑物建设、简单装修、设备安装、调试、工程验收。根据建设方提供资料，本项目2021年4月初开工，2021年12月底竣工，施工期为10个月（施工期约300天），施工人员约为60人，本项目不设置施工营地，施工人员均为周边村民，不在项目区食宿，设置临时旱厕供施工人员使用。

### 5.1.1施工期水环境影响预测分析

本项目施工期不设施工营地，施工期废水主要来自建筑施工废水、场地暴雨地表径流及生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水、各种车辆冲洗水等，其中主要是工程养护排水。建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物。据有关资料介绍，工程养护中约有70%的水流失，流失同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境。在施工中上述废水量均不大，但项目果不经处理或处理不当，同样会危害环境，因此施工期废水不应随意直排。施工废水应分类收集，建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理设施后回用于生产。根据工程分析核算，施工废水产生量约为9.0m3/d，因此在施工现场设置1座容积为10m3的废水收集池，施工废水经收集池收集及沉淀处理后回用于施工工序，综合利用，不外排，对环境影响较小。

（2）暴雨地表径流

根据工程分析核算，施工期养殖区暴雨地表径流量为964m3。施工期先在养殖区四周建设排水沟及截流沟，并先开挖污水处理站。将其雨天养殖区暴雨地表径流经排水沟及截流沟引至开挖的污水处理站池子，经沉淀处理后用于非雨天施工场地洒水降尘及施工工序，综合利用，对周边地表水环境影响较小。

（3）生活污水

本项目不设置施工营地，施工期不在项目区内食宿，项目设置临时旱厕供施工人员使用，施工期产生的生活污水主要为施工人员产生的清洗污水。根据工程分析核算本项目施工期生活污水0.54m3/d，产生的污染物主要为SS，产生生活污水收集后进入沉淀池沉淀后回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，综合利用，对周边地表水环境影响较小。

### 5.1.2施工期大气环境影响分析

施工期对大气环境的污染主要是来自新建猪舍、新建宿舍及其他基础设施时清理土地、挖土和填土操作过程中产生的扬尘污染、施工机械和车辆所排放的尾气以及装修废气。

（1）扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）；

V——汽车速度（km/h）；

W——汽车载重量（T）；

P——道路表面粉尘量（kg/m2）。

表5.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

| P（kg/m2） 车速（km/hr） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10 | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15 | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25 | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q——起尘量（kg/吨·年）；

V50——距地面50m处风速（m/s）；

V0——起尘风速（m/s）；

W——尘粒含水率（%）；。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表5.1-2   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

（2）尾气

尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。根据类比分析，在最不利条件下，平均风速3.7m/s时，建筑工地的CO、NOX以及未完全燃烧的碳氢化物非甲烷总烃为其上风向的5.4～6倍，其CO、NOx以及碳氢化物非甲烷总烃影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物非甲烷总烃浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216mg/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍。

为尽可能减少施工期扬尘对项目周围地区的污染程度，应做到：①加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输石灰、砂石料、水泥、粉煤灰等易产生扬尘的车辆上覆盖篷布。②施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70~80%，如清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。另外，石灰、黄砂等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，也能起到抑尘的效果。③临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

本项目最近的敏感点为大寨村，与项目相距均约为1050m，经采取以上措施后，本项目施工期产生的废气对周边居民生活的大气环境影响不大。

综上，项目施工期大气污染物对周边的大气环境影响不大。

### 5.1.3施工期声环境影响预测与评价

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。本项目使用的施工机械主要有推土机、挖土机、切割机、装载机、电钻、电焊机、吊车、电锯等。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。噪声源强为75~105dB（A）。

（1）噪声评价标准

项目施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）要求；周围环境敏感点处声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的2类标准要求。

（2）噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）：

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

项目施工期噪声主要由建筑施工引起。各工场的施工机械噪声可近似作为点声源处理。根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可就施工噪声对敏感点作出分析评价，预测模式如下：

式中，L1、L2——r1、r2处的噪声值，dB(A)

r1、r2——距噪声源的距离，m

ΔL——墙体、房屋、树木等对噪声影响值，dB(A)。

根据类比调查得到的参考声级，通过计算得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表5.1-3。

表5.1-3  在不同距离的噪声预测值单位：dB(A)

| 施工机械 | 距离（m） |
| --- | --- |
|  | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 挖掘机 | 86.0 | 81.6 | 75.5 | 71.5 | 69.5 | 66.0 | 63.5 |
| 装载机 | 85.0 | 80.6 | 74.5 | 70.5 | 68.5 | 65.0 | 62.5 |
| 铲土机 | 83.0 | 78.6 | 72.5 | 68.5 | 66.5 | 63.0 | 60.5 |
| 卡车 | 82.0 | 77.6 | 71.5 | 67.5 | 65.5 | 62.0 | 59.5 |
| 推土机 | 86.0 | 81.6 | 75.5 | 71.5 | 69.5 | 66.0 | 63.5 |
| 搅拌机 | 81.0 | 76.6 | 70.5 | 66.6 | 64.5 | 61.0 | 58.5 |
| 振捣器 | 74.0 | 69.6 | 63.5 | 59.5 | 57.5 | 54.0 | 51.5 |

（3）施工期机械噪声影响分析

施工期间，需要使用部分机械设备，尽管施工的噪声只发生在施工期间，由于它声级高，有的具冲击性，有的持续时间长并伴有强烈的振动，因此，对环境的危害较大。

根据表4.1-4的预测结果分析，在昼间施工中，多数机械在50m范围内超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间标准，而除了捣振器外的其余施工机械在200m范围内均超过了《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间标准。项目施工期噪声超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）。

根据调查，项目周边200m范围内无声环境保护目标，距离本项目最近的居民点为项目西北面1050m处的大寨村。因此，本项目施工噪声经距离衰减后，对周边居民点的影响较小。且随着施工期的结束，噪声的影响也随之结束。

（4）施工期交通噪声环境影响

除了施工区域的各种机械会产生噪声影响外，另外施工材料的运输车辆也会产生噪声影响，并且这部分噪声影响是不可避免了，为了能减少交通噪声对沿线及项目周围噪声敏感目标的影响，本环评要求：

①项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间时段进行；

②选择最佳的运输道路，以减少沿线的敏感目标；

③禁止运输车辆在项目区或者沿线经过敏感区时鸣喇叭，并要求在这些减速慢行。

项目交通噪声对周围环境和沿线居民有一定的影响，但采取上述措施后，影响不是很大，并且随着施工结束，施工期噪声影响将完全消失。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物包括开挖土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

（1）土石方

土石方工程量产生于场地平整、建筑物基坑开挖等，拟建项目地块自身条件较好，地势较为平坦。项目的挖方大部分在项目所在区域内即可全部消纳，无弃方产生。

（2）建筑垃圾

拟建项目施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，施工期全过程将产生约180.5t建筑垃圾。施工完成后剩余的废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废物应送至生活垃圾填埋场，运输过程中注意覆盖篷布、不随意丢弃倾倒，经采取上述措施后，项目施工期固体废物处置合理，对环境影响较小。

（3）生活垃圾

施工期间生活垃圾产生总量为9t，生活垃圾收集由统一运至沙营村生活垃圾集中堆放点，交由环卫清运，妥善处置。

综上所述，施工固体废弃物对环境影响较小。

### 5.1.5施工期生态环境影响预测与评价

施工期生态环境影响主要表现为：占用土地、土地利用功能发生变化、土石方的开挖、弃土弃渣堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被、引起水土流失以及对周围影响景观。

（1）对土地利用的影响

建设单位承包当地村民土地建设养殖场，项目用地不涉及拆迁、移民等工作。

项目建设扰动区域占地类型为草地、林地、裸土及旱地。项目占用草地、林地会使其生态价值降低，对局部生态环境会产生一定影响。项目总占地面积1400亩，但其中养殖区仅占400亩，占总用地28.57%，其余1000亩为农牧草种植区，不会影响区域土地利用格局，且项目建成后将在养殖区建设12000m2的人工绿化用地，在一定程度上减少项目占地的生态影响。

（2）对植物植被的影响

项目工程扰动植被类型为旱地植被，占用自然植被将使其生态价值降低，对当地生态环境造成一定程度的负面影响，通过项目区绿化等措施，生态影响将有所降低。

项目占地范围内的植被类型简单，群落结构不复杂，主要为暖温性阔叶林、稀树灌木草丛。工程占用土地、扰动地表等将对评价区的这些植物造成影响，主要体现在导致评价区以上植物物种数量上的减少或生长不良，但不会对受影响的物种造成毁灭性影响，也不会对区域植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区任何植物物种的消失。

因此，项目建设对评价区植物、植被影响不大。

（3）对陆栖脊椎动物的影响

项目建设植被破坏的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上施工机械噪声、人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活收到威胁而迁徙，远离项目施工区域。在直接影响区，动物将不复存在。但项目施工扰动面积不大，且周围有大范围的与项目占地区相似的生境，项目施工过程中，项目区内动物可以迁徙到附近生境，由于其生态环境、气候等与项目区类似，迁徙动物能很快适应新的生存环境。因此，项目建设对评价区小型野生动物的类型及数量会产生一定负面影响，但影响不大。

（4）水土流失影响

项目在建设过程中，占地区内的地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，如不采取任何防治措施，将造成水土流失。

为了减轻施工期水土流失对环境的影响，项目施工过程应采取如下措施：

①平整土地及建筑物基础开挖等施工作业避开雨季，表土层的土壤定点堆存，及时用于后期绿化用土；

②尽量缩短土石方的堆放时间，减少新增的水土流失产生；

③施工中加强对临时排水沟、沉砂池进行检查、清理，避免排水沟堵塞造成新增水土流失；

④严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，合理安排施工时序，不对施工范围以外区域造成破坏。

在采取上述水土保持措施后，可将项目施工过程中水土流失影响降至最低。

## 5.2运营期环境影响预测于评价

### 5.2.1运营期水环境影响分析

项目采用干清粪工艺、雨污、清污分流。项目产生的废水主要包括猪只尿液、猪舍清洗废水、堆粪棚渗滤液、员工办公生活污水。由于本项目营运期间养殖废水及生活污水全部进入污水处理站处理达标后全部回用于项目种植区农牧草灌溉。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.1.2.2表1注10“建设项目生产工艺中有废水产生，但全部回用，不排放到外环境的，按三级B评价”。

根据7.1.2要求水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，因此本次评价仅做地表水环境影响分析。

#### 5.2.1.1项目废水排放方案

本项目运营期间，产生的污水主要为养殖废水和生活污水，其中，养殖废水包含猪只尿液、猪舍冲洗废水及堆粪棚渗滤液，产生总量为100.59m3/d，36711.88m3/a，日最大养殖废水产生量为203.54m3/d；生活污水产生总量为4.8m3/d，1752m3/a。本项目运营期间，废水产生总量为105.39m3/d、38463.88m3/a，日最大养殖废水产生量为208.34m3/d；统一收集经污水处理站达标后回用于种植区农牧草地灌溉用水，综合利用，无废水不外排。

#### 5.2.1.2污水处理设施可行性分析

（1）项目污水处理工艺及规模

①污水处理站工艺可行性

根据《畜禽养殖业污染防治工程技术规范》（HJ497-2009）6.2.1.工艺选择原则：养殖规模在存栏（以猪计）10000头以上的，宜采用6.2.4模式Ⅲ处理工艺。本项目年存栏量约4.9万头，根据建设单位环保设计方案，污水处理站拟采用“格栅集污池+固液分离+水解酸化+厌氧+二级A/O+消毒+沼液塘”工艺，该工艺属于HJ497-2009模式Ⅲ推荐工艺，因此本项目拟采用的污水处理站工艺满足相关技术规范要求。

项目废水处理符合《畜禽养殖业污染防治工程技术规范》（HJ497-2009）中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”以及“污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理，并须符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求”。本项目采用种养结合方式，总占地面积1400亩，其中养殖区400亩，种植区1000亩，同时根据工程分析表3.4-11分析，本项目废水经污水处理站处理后出水水质能达到《城市污水再生利用  绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准要求，回用于项目种植区农牧草地灌溉用水。由此可知，本项目废水处理符合HJ497-2009相关要求。

②污水处理站规模可行性

根据建设单位提供的本项目环保设计方案，污水处理站设计规模为300m3/d。同时根据工程分析核算，本项目经外购仔猪，育肥外售，年出栏9.8万头育肥猪，产生的废水产生总量为105.39m3/d、38463.88m3/a，日最大养殖废水产生量为208.34m3/d，由此可知，本项目设置的污水处理站处理能力为300m3/d，能满足本项目废水处理要求。

（2）污水达标可行性

项目清粪方式为干清粪工艺，可以参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A表A.1中干清粪工艺污染物浓度核算以及同类猪场污水水质监测结果的类比分析。具体分析见表5.2-1。

表5.2-1  本项目废水经污水处理站出水水质情况分析一览表

| 序号 | 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | TP | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合废水进水口浓度（mg/L） | 2535.6 | 962.7 | 250.4 | 41.5 | 772.7 |
| 2 | 综合废水中污染物量（t/a） | 97.53 | 37.03 | 9.63 | 1.6 | 29.9 |
| 3 | 综合去除效率（%） | 98.9 | 99.0 | 95.7 | 79.3 | 96.3 |
| 4 | 出水浓度（mg/L） | 26.9 | 9.6 | 10.7 | 8.6 | 2.9 |
| 5 | 污水处理站污染物削减量（t/a） | 96.46 | 36.66 | 9.22 | 1.27 | 28.79 |
| 6 | 污水处理站处理后尾水中污染物量（t/a） | 1.07 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 1.11 |
| 7 | 种植区农牧草地灌溉执行标准 | / | 20 | 20 | / | / |
| 8 | 达标情况分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：废水回用标准执行《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准。 |

本项目废水经污水处理站处理后出水水质能达到《城市污水再生利用  绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准要求，回用于项目种植区农牧草地灌溉用水。

#### 5.2.1.3项目废水不外排的可行性分析

本项目为种养结合项目，配套种植农牧草1000亩，本项目牧草种植周期为3次/a，其中分别种植于春季、夏季、秋季。本项目种植牧草1000亩，即66.7hm2，则本项目种植区牧草灌溉用水量为146073m3/季，则每年种植区灌溉用水量为438219m3/a。本项目拟采用喷灌系统灌溉，非雨天3d/次，每年种植区约270d，根据富源县气象资料，富源县雨季多集中在夏季，约占全年雨天70%。富源县全年雨天约为120d/a，则本项目种植区雨天约84d，非雨天186d。则种植区牧草灌溉用水量为7068m3/次（折合约为2356m3/d）。

本项目废水产生总量为105.39m3/d、38463.88m3/a，日最大养殖废水产生量为208.34m3/d，即本项目污水处理站处理废水量为105.39m3/d，38463.88m3/a，日最大处理废水量为208.34m3/d，不考虑废水损耗，其经污水处理站处理废水全部回用于项目种植区农牧草地灌溉用水。即回用于种植区灌溉用水量为105.39m3/d（折算后），38463.88m3/a，日最大回用量208.34m3/d。由此可知，本项目种植区农牧草灌溉需水量远远大于污水处理站出水量，即本项目废水经自建污水处理站处理达标后能够完全消纳。

同时根据项目设计资料，项目设置1个沼液塘，容积为47000m3，能够满足项目区全年存水要求。

#### 5.2.1.4项目非正常排放对周围环境的影响分析

根据本项目生产特点及污染物产生情况，可能发生非正常排放的情况为废水未经污水处理站处理直接排放。废水排放量按1天最大污水量估算约208.34m3/d。非正常排放浓度即为废水处理站进水浓度，COD：2535.6mg/L、BOD5：962.7mg/L、SS：777.4mg/L、NH3-N：250.4mg/L、TP：41.6mg/L。

本项目非正常情况主要是指由于污水处理设施发生故障，废水未经处理收集直接外排，排放量按2天污水量考虑，废水排放情况见表5.2-2。

表5.2-2  废水非正常排放情况一览表

| 废水水质 | 污染物排放浓度（mg/L） |
| --- | --- |
|  | COD | BOD5 | 悬浮物 | 氨氮 |
|  | 2535.6 | 962.7 | 777.4 | 250.4 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 400 | 150 | 200 | 80 |
| 达标与否 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 |

非正常情况下，考虑废水直接排入周围环境，废水中高浓度有机物污染附近土壤、河流及地下水。因项目周边无常年流动性地表河流，周边主要水体为人工建造的农灌水沟，旱季沟渠无水，且区域主要汇水水体小黄泥河距离项目区较远，约在西侧1200m以外，项目事故外排主要影响为周边农田，因此本次评价不采用预测模式对其进行预测影响分析，重点对防止废水非正常排放的措施可靠性进行分析。

根据表5.2-2废水排污参数可知，废水中各种污染物质含量较高，污水如果直接外排，将会对项目所在区域及地表水体环境造成一定的污染。因此，要杜绝非正常排放。发生非正常排放时，事故废水排入事故池中，待设备运转正常后，再抽到污水处理站处理，禁止废水超标外排，环评要求场区建设容积为420m3的事故池，至少能满足储存因故障2天不能处理的废水，保证事故废水不会对周边地表水产生污染影响。过此项措施，可有效防止猪场废水在污水处理站发生故障非正常情况下的外排。

#### 5.2.1.5饲料添加剂中铜、锌等重金属污染物对地表水水体的影响分析

一般猪饲料会添加铜、锌等微量元素来促进猪的生长，其除提供猪的生长外还有一部分随粪便排出，污染周围环境。根据业主提供的资料，本项目猪饲料添加剂中的微量元素主要为铜和锌，类比《南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目》的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，本项目配套的灌区可完全消纳项目的污水，可见项目废水中的铜、锌等微量元素对地表水体影响很小。

#### 5.2.1.6结论

项目无废水外排，对地表水环境影响很小，不会改变的水域功能，环境可接受。

### 5.2.2地下水环境影响分析

#### 5.2.2.1工程地质条件

建设单位于2020年12 月委托贵州凯达岩土工程有限公司对拟建项目场址内进行地勘并编制的《云南省富源县古敢乡沙营村4.0D版4.9W育肥场项目岩土工程勘察报告》，根据本项目岩土工程勘察报告，本项目场址地质情况如下：

（1）地质构造

项目所在地区地质构造比较复杂，褶皱、断层较多，主要受北西-南东走向的梅家井-巴骨山平移大断层所控制，通过断层形成后无复活现象，此断层为稳定断层。经地表地质调查及本次钻探证实，场地内地层连续，岩体完整性主要受裂隙、层面的控制以及地质构造影响。下伏基岩主要为三叠系中统法郎组（地层代号为T2f）薄至中厚层状泥灰岩，含泥质较重。地层产状为75°∠19°，岩层呈单斜产出。

场地内未发现规模较大的区域性活断层，岩体中构造节理及风化裂隙发育，节理裂隙中方解石脉及泥质胶结。除了岩体中的节理裂隙外，在岩石露头上，局部可见褶曲及微小错动构造。场地相对较平缓，区域构造稳定性较好。拟建工程区区域地质图见图5.2-1。

图5.2-1  拟建场地区域地质构造图

据工程地质调查及本次勘察结果，场地范围内上覆土层为耕植土和红粘土，基岩为三叠系中统法郎组（T2f）泥灰岩，各岩土层整体层面起伏较小，岩层产状基本正常，呈单斜产出，呈单斜构造状。中风化层岩体节理裂隙较发育，岩体较完整，场地内及附近无断裂通过。

（2）岩土构成

据本次勘察钻探揭露，场地内覆盖土层为耕植土（Q4m1）、红粘土（Q4el+dl）及泥灰岩（T2f），对场地综合评述如下：

①耕植土（Q4ml）：褐黄色，稍湿，松散状，土质不均，含植物根系，该层全场地分布，其分布厚度薄（详见地层统计表）。

②红粘土（Q4el+dl）：褐黄色，土质均匀，结构稍密，切面光滑，呈可塑状。该层全场地分布，其分布厚度较厚（详见地层统计表）。

③强风化泥灰岩（T2y）：灰黄色、灰黑色，强风化层岩质软，节理裂隙发育，岩体破碎，岩芯呈砂状、碎块状，岩块锤击声不清脆，无回弹，较易击碎，岩石质量差。强风化泥灰岩岩体破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类；强风化泥灰岩场地ZK47分布（详见地层统计表）。

④中风化泥灰岩（T2y）：黄褐色～青灰色，泥质结构，薄至中厚层状构造，节理裂隙发育，闭合无填充，岩芯呈块状～短柱状，个别较长，可达15cm左右，锤击声不清脆，较易击碎，岩体较破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ级。

（3）不良地质作用及地下障碍物

拟建场地内下伏基岩为泥灰岩为主，具溶蚀条件；场地内无崩塌、泥石流等不良地质作用。场地及附近无活动性断裂通过。

经勘察数据综合分析，场地基岩为薄至中厚层状泥灰岩，属可溶岩，根据12个钻孔统计，遇溶洞（隙）钻孔0个，场地岩溶发育程度属岩溶微发育。

本勘察场地属岩溶地区，在勘察钻孔中见到的仅是岩层的一个点，十分局限，远不能反映该岩层的全面情况，必须在施工勘察阶段配合基础施工进一步探查。

拟建场地范围内无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程建设不利的埋藏物。

#### 5.2.2.2水文地质条件

（1）水文地质条件

场地地下水类型包括第四系松散岩类孔隙水及岩溶裂隙水：

①孔隙水

为上层滞水，受大气降水补给，在降雨时地表水在场地内汇集下渗形成，向场地外低洼处径流排泄，属于临时性地下水，水量小，受季节性控制，主要分布于上覆土层中及强风化节理裂隙中。

②岩溶裂隙水

赋存于三叠系中统法郎组（T2f）泥灰岩的裂隙中。地下水接受大气降水及上部孔隙水的补给，沿节理裂隙渗入地下，再沿岩层层间裂隙及节理裂隙向场地外径流。

根据调查、钻探、钻孔水位观测成果及区域水文地质资料，场区地下水埋藏较深，钻探结束24小时后，对所施工的钻孔水位进行观测，均未观测到地下水稳定水位，地下水位低于本次勘察钻探的深度范围， 拟建场地地下水埋藏较深，大于本次勘察钻孔深度。

（2）岩土单元划分

1）土质单元的划分

根据场地土层的成因，物质组分及其物理力学性质的差异性，将场地土层划分为：①耕植土层、②红粘土层，两个土质单元。

2）岩质单元的划分

根据场地岩层的物理力学性质差异，将场地岩层划分为：①强风化泥灰岩；②中风化泥灰岩两个岩质单元。

3）岩土单元的物理力学指标

①耕植土：发育于表层，均匀性差，厚度薄，不能作地基持力层。

②红粘土：根据岩土勘察阶段土工试验报告，红粘土理力学性质参数统计表5.2-3。

表5.2-3  红粘土物理力学性质参数统计表

| 指标 | 统计个数 | 最小值 | 最大值 | 标准差 | 变异系数 | 修正系数 | 平均值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重度(g/cm3) | 6 | 1.69 | 1.73 | 0.1 | 0.1 | / | 1.71 | 17.0 |
| 比重G |  | 2.71 | 2.73 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 2.72 | 2.71 |
| 天然含水率W (%) |  | 47.30 | 53.10 | / | / | / | 50.04 | 47.78 |
| 孔隙比ｅ |  | 1.35 | 1.48 | / | / | / | 1.40 | 1.36 |
| 含水比aw |  | 0.74 | 0.83 |  |  |  | 0.79 | 0.76 |

③中风化泥灰岩：重度为2.61-2.67g/cm3，平均值为2.63g/cm3。

#### 5.2.2.3评价区地下水补、径、排条件

地下水补给靠大气降水及地层互补，以潜水的形式向低洼处径流排泄，地表排水条件一般。根据《中华人民共和国水文地质图 曲靖幅（7-40-20）》，项目区周边地下水整体由东南向西北流动。拟建项目区域东南高、西北低，浅层地下水接受大气降水后，会随地形向西较低处形成地面径流，逐步向地下下渗补充地下水，所以初步判定浅层地下水的流向随着地形的方向，由东南向西北较低的方向流动。

#### 5.2.2.4项目区及周边水井情况调查

根据调查，项目区域地下水主径流方向为东南～西北。目前该区域地下水开发利用的主要形式为分散式的水井取水，调查区不涉及饮用水源地保护区或准保护区，不涉及矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及准保护区。本次地下水环境保护目标为项目评价范围内的分散式水井。根据现场调查，项目区周边分布的沙营村、威舍镇等村庄居民饮用水为自来水，最近饮用水井为项目区自打水井，人畜饮用。

#### 5.2.2.5污染源调查

（1）工业、农业污染源调查

由于地下水评价范围主要为林地及农田，基本都是使用有机肥，无大型污染性的工业企业和农业污染源，无相应的废水污染物产生。

- 生活污染源调查

根据调查，评价范围的村庄暂无污水处理站，生活污染源主要来源于平均范围内周边居民生活污水。

#### 5.2.2.6地下水环境影响评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、运移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：畜禽养殖舍、格栅集污池、污水处理站、沼液塘、堆粪棚地等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）地下水补径排的影响

本项目污水处理设施及猪舍等构筑物建在地表，位于地下水水位线以上，基本不改变地下水的径流；项目猪舍、污水处理设施及生产设施、堆粪棚等建设占地，使地表裸露地面减少，项目区的大气降雨主要通过雨水管网排入地表水体，会造成地下水的补给量减少，由于本项目绿化面积大，绿化部分以及没有进行硬化的地面部分仍然是地下水的补给区，则造成的地下水补给减少量很少，对地下水补给影响不明显；项目所在区域地下水总体上东南往西北流，项目位于评价水文地质单元的补给径流区内，不会影响地下水的排泄。

（3）正常工况下地下水污染影响

根据工程情况，本项目为标准化养猪场项目，地下水污染源主要来自猪舍和污水处理站、堆粪棚、沼液塘等，运行过程中产生废水主要为猪只尿液、猪舍及场地冲洗废水、堆粪棚渗滤液以及员工生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮等有机物，废水经收集处理后全部回用于项目种植区农牧草灌溉。正常情况下，项目区采取分区防渗措施。重点防渗区：猪舍、事故池、医疗废物暂存间、堆粪棚、粪污收集管道、废水收集管道、污水处理站系统，采用6m厚的夯实黏土层+HDPE人工合成衬层+混凝土防渗，满足重点防渗等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。

一般防渗区：烘消棚、消毒间、沼液塘、化粪池、隔油池，采用1.5m厚的黏土层＋混凝土进行了防渗，满足等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。

简单防渗区：生活区构筑物、饲料料塔、发电机棚、道理等场区除绿化外的空地，采用混凝土进行硬化处理。

按照以上技术要求对项目区实施分区防渗后能够满足地下水防渗要求，具有较好的防渗效果，产生的渗漏量极少。运行期通过加强维护和管理运行期通过加强维护和管理，污废水发生渗漏的可能性极小，建设项目运营对地下水环境的影响是可控的。

（4）非正常状况下对地下水污染的影响分析

根据项目水文地质资料，项目所在区域地下水类型主要为岩溶水。项目废水主要集中于格栅集污池、污水处理站及沼液塘。项目运行期间要求做到粪污及时清运至堆粪棚进行发酵堆粪处理，堆粪处理后的粪肥及时用于项目种植区及周边种植户施肥，不在养殖区内蓄积。此外，堆粪棚渗滤液通过导管直接导入污水处理站，且堆粪棚及导液管道均具有防渗功能，堆粪棚渗滤液发生渗漏造成地下水污染的情况很少。

污水处理站内污水处理设施贮存和处理废水过程中，可能存在废水处理设施破损废水泄漏污染地下水的情况。因此，本次评价重点针对废水处理设施渗漏对地下水的影响进行预测评价。考虑污水处理设施为整体布置，且污水处理站地势较低，管线输送过程中发生渗漏的废水绝大部分会进入污水处理设施各池子，且及时关闭阀门等，泄漏的量很少。而污水处理设施各池子池体发生损坏时，不易发现，含有污染物质的废水直接渗漏到含水层，存在地下水污染的风险较大，故本次评价预测选择污水处理站池体发生损坏泄漏对地下水的影响。根据废水的水质及水量情况，项目集污池体容积大、污染物浓度高，而且池底损坏泄漏不易发现，存在地下水污染的风险较大，因此选择集污池池体损坏发生泄漏事故进行预测评价。本项目属于Ⅲ类项目，区域地下水环境敏感性属于较敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为三级评价，因此，本次评价选择采用解析法进行预测评价。

根据项目区污染源分布情况和污染物性质，主要考虑污水处理站中格栅集污池的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时污废水发生渗漏对地下水环境可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算。因此本次环评非正常状况下地下水预测时段为100d、1年（365d）、1000d、10年（3650d）后的污染物的超标扩散距离和最大运移距离。

1）预测模型及相关参数

根据本项目岩土勘察报告分析，项目所在区域水文地质条件简单，因此地下水环境影响预测采用解析法对下渗后地下水中污染物的运移情况进行计算，采用《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016 公式 D.2 表示污染物的运移规律，即一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。

①预测模型

式中：x—预测点距污染源的距离，m；

t—预测时间，d；

C(x，t)—t 时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—地下水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

π—圆周率。

②预测参数

I、地下水流速

地下水流速按下列公式计算：

u=KI/ne

式中：I—水力梯度；

K—渗透系数；

ne—有效孔隙度。

i、有效孔隙度（ne）

根据《中华人民共和国水文地质图 曲靖幅（7-40-20）》及《云南省富源县古敢乡沙营村4.0D版4.9W育肥场项目岩土工程勘察报告》，项目区孔隙比（e）为1.40。其孔隙比为孔隙的体积与土粒的体积之比，即孔隙度（n）=e/（1+e），则孔隙度n为0.42。根据岩土勘察报告，其有效孔隙度约为孔隙度20%，则有效孔隙度为0.084。

ii、渗透系数（K）

勘察揭露分为 3 个主层： 第①层耕植土、第②层：红粘土、第③层：强风化、中风化石灰岩。

其中第①层耕植土较薄，且直接挥发至大气中，所以横向扩散以第②层红粘土、第③层强风化、中风化石灰岩为主，查阅《环境影响评价技术 地下水环境》（HJ610-2016）中附录B渗透系数经验值表，其渗透系数经验值表见表5.2-4。

表5.2-4  渗透系数经验值表

根据上表，本项目所在场地红粘土、灰岩的渗透系数K为0.1-0.5m/d，取最大值为0.5m/d。

iii、水力坡度（I）

根据相关资料潜水含水层水力坡度与地形走向基本一致，项目厂区东南侧水井和项目区地下水井的地形坡降约为(1378-1327)/14200=0.036，计算时地下水水力坡度近似取为地下水井间的地形坡降，即计算时地下水水力坡度近似取为0.036。

根据地下水流速公式计算，u=KI/n=0.5*0.036/0.084m/d=0.21m/d。

II、弥散系数

根据《水文地质手册》（刘正峰主编），纵向弥散系数可按下式计算：

为纵向弥散度，根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。场区岩性主要为红黏土，粒径范围为0.5~2mm。根据表5.2-5，拟建项目纵向弥散度取8.3m。

根据上述公式及参数计算DL=8.3*0.21=1.74m2/d。

表5.2-5  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m 指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

2）预测情景

预测情景为污水处理收集或处理系统池体发生破裂造成的渗漏事故，因管理不当等可能会造成底部的防渗层破坏，造成污水持续的渗漏情况发生。污水处理站处理前综合污水主要污染因子为COD、NH3-N等，本项目养殖废水COD的平均浓度约为2535.6mg/L，通过对同类项目的数据分析表明CODMn一般来说是耗氧量的2~5倍，取最最大值2倍，则本项目模拟预测时耗氧量浓度取1267.8mg/L，氨氮的平均浓度约为250.4mg/L。

3）污染物预测结果分析

考虑到非正常状况下格栅集污池、事故应急池等破损发生污水渗漏，在持续一段时间内难以发现，一直发生持续性渗漏，则可采用一端为定浓度边界数学模型公式进行计算，预测污水渗漏对保护目标含水层地下水水质的影响范围。

综上，根据上述核算，本项目所在区域渗透系数、水力坡度、有效孔隙度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数及污染源强统计见表5.2-6、CODMn预测结果见5.2-7、不同模拟时间情景下地下水中污染物运移情况见表5.2-8。

表5.2-6  计算参数一览表

| 渗透系数K(m/d) | 水力坡度I | 有效孔隙度ne | 水流速度u(m/d) | 纵向弥散度aL(m) | 纵向弥散系数DL(m2/d) | 污染源强C0(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CODMn | 氨氮 |
| 0.5 | 0.036 | 0.084 | 0.21 | 8.3 | 1.74 | 1267.8 | 250.4 |

表5.2-7  事故状况下对下游地下水污染物浓度贡献值变化情况表（单位：mg/L）

| 距离 | 耗氧量（CODMn） | 氨氮（NH3-N） |
| --- | --- | --- |
|  | 100d | 365d | 1000d | 3650d | 100d | 365d | 1000d | 3650d |
| 0 | 1267.8 | 1267.8 | 1267.8 | 1267.8 | 250.4 | 250.4 | 250.40 | 250.40 |
| 10 | 1120.35 | 1260.72 | 1267.76 | 1267.8 | 221.28 | 249.00 | 250.39 | 250.40 |
| 20 | 859.09 | 1244.24 | 1267.68 | 1267.8 | 169.68 | 245.747 | 250.38 | 250.40 |
| 30 | 547.28 | 1212.56 | 1267.48 | 1267.8 | 108.09 | 239.49 | 250.34 | 250.40 |
| 40 | 280.70 | 1159.49 | 1267.08 | 1267.8 | 55.44 | 229.01 | 250.26 | 250.40 |
| 50 | 113.50 | 1080.239 | 1266.34 | 1267.8 | 22.42 | 213.35 | 250.11 | 250.40 |
| 60 | 35.68 | 973.39 | 1265.01 | 1267.8 | 7.05 | 192.25 | 249.85 | 250.40 |
| 70 | 8.69 | 842.45 | 1262.75 | 1267.8 | 1.71 | 166.39 | 249.40 | 250.40 |
| 80 | 1.60 | 695.89 | 1259.09 | 1267.8 | 0.32 | 137.44 | 248.68 | 250.40 |
| 90 | 0.23 | 545.64 | 1253.36 | 1267.8 | 0.045 | 107.77 | 247.55 | 250.40 |
| 100 | 0.024 | 404.23 | 1244.75 | 1267.8 | 0.0048 | 79.84 | 245.85 | 250.40 |
| 110 | 0 | 281.88 | 1232.25 | 1267.8 | 0 | 55.67 | 243.38 | 250.40 |
| 120 | 0 | 184.44 | 1214.71 | 1267.8 | 0 | 36.43 | 239.92 | 250.40 |
| 130 | 0 | 112.96 | 1190.95 | 1267.8 | 0 | 22.31 | 235.22 | 250.40 |
| 140 | 0 | 64.62 | 1159.79 | 1267.8 | 0 | 12.76 | 229.07 | 250.40 |
| 150 | 0 | 34.48 | 1120.22 | 1267.8 | 0 | 6.81 | 221.25 | 250.40 |
| 160 | 0 | 17.13 | 1071.56 | 1267.8 | 0 | 3.38 | 211.64 | 250.40 |
| 170 | 0 | 7.92 | 1013.56 | 1267.8 | 0 | 1.56 | 200.19 | 250.40 |
| 180 | 0 | 3.48 | 946.57 | 1267.8 | 0 | 0.688 | 186.95 | 250.40 |
| 190 | 0 | 1.39 | 871.53 | 1267.8 | 0 | 0.274 | 172.13 | 250.40 |
| 200 | 0 | 0.51 | 790.00 | 1267.8 | 0 | 0.101 | 156.03 | 250.40 |
| 250 | 0 | 0.00073 | 370.02 | 1267.8 | 0 | 0.00014 | 73.08 | 250.40 |
| 300 | 0 | 0 | 80.57 | 1267.8 | 0 | 0 | 15.91 | 250.40 |
| 350 | 0 | 0 | 11.18 | 1267.66 | 0 | 0 | 2.21 | 250.37 |
| 400 | 0 | 0 | 0.81 | 1267.07 | 0 | 0 | 0.16 | 250.26 |
| 450 | 0 | 0 | 0.03 | 1264.64 | 0 | 0 | 0.0059 | 249.78 |
| 500 | 0 | 0 | 0.00056 | 1256.36 | 0 | 0 | 0.00011 | 248.14 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 1179.32 | 0 | 0 | 0 | 232.92 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 0 | 180.89 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 0 | 0 | 0 | 95.94 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 149.73 | 0 | 0 | 0 | 29.57 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.386 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.0150 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2-8  不同模拟时间情景下地下水中污染物运移情况

| 污染物 | 评价标准 | 超标最大距离（m） | 运移最大距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100d | 365d | 1000d | 3650d | 100d | 365d | 1000d | 3650d |
| 耗氧量 | 3mg/L | 77 | 182 | 377 | 1085 | 120 | 275 | 520 | 1356 |
| 氨氮 | 0.5mg/L | 78 | 184 | 380 | 1091 | 124 | 279 | 525 | 1369 |
| 备注：地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 |

根据项目占地范围及养殖场布置情况，项目集污池距离下游厂界约420m，通过对式中各参数代入地下水溶质运移解析模型中，计算出污染物泄漏运移至下游420m超标所需时间如下表5.2-9。

5.2-9  运移至下游420m处超标所需时间

| 污染物 | 评价标准 | 下游420m处超标所需时间 |
| --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 3mg/L | 1150d |
| 氨氮 | 0.5mg/L | 1138d |

图5.2-2  非正常状况下耗氧量（CODMn）对下游地下水污染物浓度贡献值变化曲线图

图5.2-3  非正常状况下氨氮对下游地下水污染物浓度贡献值变化曲线图

根据预测结果可知，区域地下水流动缓慢，如污染物渗透到地下水中，污染物运移速度较慢，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值:

耗氧量：100d后污染物的超标扩散最远距离为77m，影响距离为120m；1年（365d）后污染物的超标扩散最远距离为182m，影响距离为275m；1000d后污染物的超标扩散最远距离为377m，影响距离为520m；10年（3650d）后污染物的超标扩散最远距离为285m，影响距离为311m；10年后污染物的超标扩散最远距离为1085m，影响距离为1356m；污染物泄漏运移至下游420m（厂界）自1150d开始超标，对区域地下水环境的影响较小。

氨氮：100d后污染物的超标扩散最远距离为78m，影响距离为124m；1年（365d）后污染物的超标扩散最远距离为184m，影响距离为279m；1000d后污染物的超标扩散最远距离为189m，影响距离为219m；5年后污染物的超标扩散最远距离为380m，影响距离为525m；10年后污染物的超标扩散最远距离为1091m，影响距离为1369m；污染物泄漏运移至下游420m（厂界），自1138d开始超标，对区域地下水环境的影响较小。

污废水发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，污废水通过防渗层发生渗漏的量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的运移扩散距离越来越远。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

#### 5.2.2.7周边村庄饮用水影响

项目厂区地下水流向为东南向西北，项目下游居民点主要为大寨村，饮水方式主要为集镇集中供水。正常情况下，项目采取有效的防渗措施的前提下，项目营运期废水或固体废物等不会对周围饮用水环境造成二次污染影响。若建设项目的防渗设施或破裂，发生废水泄漏，外泄废水往低洼处漫流，可能会对区域低洼地区产生一定的影响。根据评价区域地下水环境水文地质特征及补给、排泄条件，项目地下水评价区域土质均为粘土层，为相对隔水层，其包气带防污性能强，废水对地下水的影响程度相对较小。

#### 5.2.2.8采取措施及影响分析

项目运行期污废水的有效收集、无渗漏输送，固体废物的有效收集、暂存和无害化处置，以及保育舍、育肥猪、出猪房、车辆洗消中心、生活垃圾收集点、无害化处理房、堆粪棚、污水处理站、事故池、沼液塘等区域无渗漏成为污废水和固废治理的重要环节，地下水污染防控措施如下：

（1）清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即猪尿、猪舍冲洗废水、堆粪棚渗滤液等生产废水，生活污水，要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

（2）厂区污染防渗分区及防渗要求

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目厂区污染防渗分区图见附图8。

①重点防渗区：无害化处理车间、堆粪棚、格栅集污池、猪舍、污水处理站、事故池、医废暂存间、尿液导排管道采用了6m厚的夯实黏土层+HDPE人工合成衬层+混凝土防渗，满足重点防渗等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。

②一般防渗区：出入口消毒池、生活区总消毒间、车辆消毒通道、生产区消毒间、猪舍消毒间、清水储存池采用1.5m厚的黏土层＋混凝土进行了防渗，满足等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。

③简单防渗区：生活区、高位水池、发电机房、厂区道路，采用混凝土进行硬化处理。

通过采取以上防渗措施可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响，同时经粘土层的阻隔和过滤作用，对地下水的影响很小。

项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求见表5.2-10。

表5.2-10  项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表

| 污染防渗区类别 | 防渗区名称 | 防渗标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 无害化处理车间、堆粪棚、格栅集污池、猪舍、污水处理站、事故池、医废暂存间、尿液导排管道 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s |
| 一般防渗区 | 出入口消毒池、生活区总消毒间、车辆消毒通道、生产区消毒间、猪舍消毒间、清水储存池 | 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 生活区、高位水池、发电机房、厂区道路 | 地面采用混凝土硬化 |
| 备注：厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到环评提出的防渗标准及要求。 |

（3）设置了事故池

在废水非正常排放的情况下，即污水处理站出现故障不能正常运行的情况下，废水未经处理不能直接回用和灌溉，一旦发生事故废水可排入污水处理站事故池储存。环评提出，设1座事故池，容积为420m3，可存贮日最大2天的废水。污水处理设施出现故障时，废水进入该污水事故池暂存，待污水处理站恢复正常运转后，再引入污水处理站进行处理。设置事故池，可避免在事故状态下，废水未经处理排放或回用，导致渗漏，污染地下水。

（4）工程地质勘察及风险管控措施

在项目施工过程中应做好厂区的地基处理措施，优化防渗设计，做好防渗措施，若遇到溶洞、溶槽、岩溶管道等岩溶现象时应进行回填压实，避免厂区由于溶洞或溶槽的存在造成大面积塌陷，造成污废水发生泄漏沿溶洞、溶槽、岩溶管道等快速进入地下水环境等风险事故状况的发生。在施工阶段，对在开挖过程中发现的溶洞、溶槽、岩溶管道、节理和裂隙等进行封闭处理；在运行阶段，应定期对监测井进行水质监测，以监控地下水受污染情况。

（5）跟踪监测计划

建立运营期地下水污染监控计划，根据预测分析，当项目废水发生泄漏污染地下水，污染物将最先会迁移到下游。通过跟建设单位沟通和咨询，在污水处理站地下水流向的下游，即西北面场界外自打一个地下水污染跟踪监测井作为跟踪监测井。建立地下水污染监控计划能及时掌握地下水水质情况，以便及时发现问题，采取措施，防止地下水受到污染。

#### 5.2.2.9地下水环境影响评价小结

项目养殖废水中富含氮、磷等物质。运营期对地下水环境的影响主要是养殖废水事故性排放渗入地下可造成地下水中的有机污染物含量过高。

企业只要加强管理，废水经污水处理站处理达标后全部综合利用于场区绿化、种植区农牧草地浇灌，各污水处理及储存设施均进行防渗处理，只要建设单位严格落实防渗措施，正常情况下项目建设对地下水影响可接受，杜绝废水的事故性排放，运营期对地下水的影响很小。

### 5.2.3运营期大气环境影响分析

本项目运营期的废气主要有猪舍及堆粪棚产生的恶臭污染物、污水处理站运行过程中产生的恶臭及沼气、食堂油烟废气、柴油发电机废气。其中猪舍、堆粪棚、污水处理站恶臭污染物主要为NH3、H2S；沼气主要来自污水处理站厌氧单元，为清洁能源，通过脱硫处理后燃烧后产生沼气燃烧后产生极少量的SO2、NO2、烟尘。项目废气均为无组织排放。本项目废气排放情况汇总见工程分析表3.4-21。根据工程分析，项目运营后能源采用沼气作燃料，且沼气燃烧前已进行脱硫处理，对环境空气主要不利影响集中在猪舍、堆粪棚及污水处理站的恶臭，本次环评集中对NH3、H2S进行估算。

#### 5.2.3.1恶臭污染物环境影响预测与评价

（1）恶臭污染物污染源强

根据项目平面布局，项目猪舍、堆粪棚和污水处理站分布比较集中，本次评价将猪舍、堆粪棚和污水处理站作为一个面源进行影响分析。根据工程分析核算，本项目养殖区NH3排放量为1.049t/a，排放速率为0.12kg/h；H2S排放量为0.117t/a、排放速率为0.0134kg/h。

项目恶臭污染物源强参数详见下表5.2-11。

表5.2-11  拟建项目主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标（°） | 海拔高度/m | 矩形面源（m） | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 | 名称 | 排放速率 | 单位 |
| 猪舍、堆粪棚、污水处理站 | 104°45′28.0″ | 25°16′02.6″ | 1327 | 1212 | 220 | 8 | NH3 | 0.23 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.016 | kg/h |

（2）估算模式

①估算模式所选参数

项目所在地为环境空气质量二类区，结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，并取评价级别最高者作为项目的评价等级，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按判据进行分级。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2－2018中推荐的AERSCREEN估算模式对各无组织排放点的NH3、H2S的最大落地浓度及其落地距离进行估算。

本次大气污染物估算模式所选参数见表5.2-12。

表5.2-12  估算模式所选参数一览表（面源）

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 37.5 |
| 最低环境温度/℃ | -4.9 |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

②估算内容

下风向最大落地浓度（Cmax）、最大浓度距离（Dmax）、最大浓度占标率Pmax(%)。

③评价标准

估算模式中评价标准采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D进行评价，具体标准植见表5.2-13。

表5.2-13  环境空气污染物预测结果评价标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 1h平均浓度限值（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D | 200 |
| H2S |  | 10 |

④大气估算计算结果

采用估算模式预测矩形面源最大Pmax和D10%结果表5.2-14。

表5.2-14  矩形面源最大Pmax和D10%预测结果表

| 下方向距离(m) | 矩形面源（猪舍、堆粪棚、污水处理站） |
| --- | --- |
|  | NH3浓度（μg/m3） | NH3占标率（%） | H2S浓度 （μg/m3） | H2S占标率（%） |
| 1.0 | 6.5234 | 3.2617 | 0.3956 | 3.9561 |
| 50.0 | 8.2844 | 4.1422 | 0.5983 | 5.9828 |
| 100.0 | 8.7507 | 4.3754 | 0.6320 | 6.3195 |
| 200.0 | 9.7049 | 4.8525 | 0.7009 | 7.0086 |
| 300.0 | 10.5860 | 5.2930 | 0.7645 | 7.6447 |
| 400.0 | 11.3930 | 5.6965 | 0.8227 | 8.2274 |
| 500.0 | 12.1500 | 6.0750 | 0.8774 | 8.7744 |
| 600.0 | 12.8640 | 6.4320 | 0.9290 | 9.2897 |
| 700.0 | 12.8340 | 6.4170 | 0.9268 | 9.2684 |
| 800.0 | 12.2930 | 6.1465 | 0.8877 | 8.8774 |
| 900.0 | 11.6150 | 5.8075 | 0.8388 | 8.3882 |
| 1000.0 | 10.6890 | 5.3445 | 0.7719 | 7.7192 |
| 1200.0 | 9.0685 | 4.5343 | 0.6549 | 6.5490 |
| 1400.0 | 7.7665 | 3.8832 | 0.5609 | 5.6087 |
| 1600.0 | 6.7435 | 3.3717 | 0.4870 | 4.8700 |
| 1800.0 | 5.9234 | 2.9617 | 0.4278 | 4.2777 |
| 2000.0 | 5.2570 | 2.6285 | 0.3796 | 3.7964 |
| 2500.0 | 4.0569 | 2.0284 | 0.2930 | 2.9298 |
| 下风向最大浓度 | 12.9330 | 6.4665 | 0.9340 | 9.3399 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 638.0 | 638.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

本次估算无组织污染源对厂界的影响取厂界外1m处的浓度值，由表5.2-14可以看出，项目厂界无组织NH3浓度值为0.006mg/m3，H2S浓度值为0.00039mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新建项目标准值，即NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3要求。

根据表5.3-4的估算结果，项目排放NH3下风向最大落地浓度12.9330μg/m3，H2S下风向最大落地浓度0.9340μg/m3，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D氨、硫化氢的浓度参考限值要求，即NH3≤200μg/m3、H2S≤10μg/m3。

（3）大气污染物排放量核算

根据估算结果，本项目Pmax最大值出现为矩形面源（猪舍、堆粪棚、污水处理站）排放的H2S，Pmax值为9.3399%，Cmax为0.934μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目污染物均为无组织排放，年排放量核算见表5.2-15。

表5.2-15  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 猪舍 | NH3 | 采用干清粪工艺，理搭配饲料，及时清理猪粪，加强猪舍通风，在猪舍外种植净化能力强的植物，喷洒除臭剂等措施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.817 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.079 |
| 2 | 堆粪棚 | NH3 | 堆粪棚半封闭，堆粪棚外植树绿化，采用生物除臭剂去除堆粪棚的恶臭等措施 |  | 1.5 | 0.118 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.034 |
| 3 | 污水处理站 | NH3 | 污水处理池体设置加盖设施，周边地面种植绿化带 |  | 1.5 | 0.114 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0044 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 1.049 |
|  | H2S | 0.117 |

（4）恶臭污染物环境影响分析

项目运营期恶臭气体来源于猪舍、堆粪棚及污水处理站。项目通过在饲料中添加活菌剂减少猪粪中的含氮量，从源头减少臭气产生；强化猪舍消毒措施，堆粪棚、无害化降解间通过喷洒除臭剂，减少臭气产生；及时清理猪舍粪便，加强通风，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量；污水收集输送系统设计有合理的密闭措施，以减少恶臭气体无组织排放；在无害化降解间安装1套臭气处理装置（海蓝之星除臭装置GCC-320型）处理降解废气；养猪场四周应种植高大常绿的乔木，在场界形成能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，减小臭气对环境影响。

类比沾益温氏畜牧有限公司的“沾益温氏一体化生猪养殖项目一期”验收监测报告，该项目年出栏25万头仔猪，该养猪场通过合理搭配饲料、在饲料中添加活菌剂，及时清理猪舍猪粪、对猪舍保持清洁、通风，定期喷洒除臭剂，对项目区加强绿化等措施，降低无组织臭气的排放浓度。通过这些措施，场界处臭气浓度（无量纲）值为13~17。本项目养殖规模比“沾益温氏一体化生猪养殖项目一期”，采取的恶臭污染物防治措施类似，故类比该项目场界污染物浓度值，本项目采取措施后场界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求，即臭气浓度（无量纲）≤70。

综上，在采取措施后，本项目NH3及H2S排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求，臭气排放浓度能否达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。项目排放恶臭对周边环境的影响较小。

（5）环境保护目标影响分析

本项目所在区域属于达标区，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中8.8平均方法中8.8.1.1达标区环境影响叠加分析“预测评价项目建成后各污染物对预测范围的环境影响，应用本项目的贡献浓度，叠加（减去）区域削减污染源以及其他在建、拟建项目污染源环境影响，并叠加环境质量现状浓度”。根据调查分析，本项目大气环境评价范围内无削减污染源、无其他在建及拟建项目污染物，因此本项目环境影响叠加为项目排放污染物贡献浓度值与环境质量现状浓度叠加。

项目区常年主导风向为东南风，最近保护目标为位于项目区西侧（主导风向侧下风向）1050m处的大寨村，项目排放NH3在该敏感点处的落地浓度贡献值为10.6890μg/m3、环境现状背景浓度值为0.17mg/m3（170μg/m3），叠加浓度值为180.6890μg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D氨200μg/m3标准限值，对环境影响较小。项目排放H2S在该敏感点处的落地浓度贡献值为0.7719μg/m3、环境现状背景浓度值为0.004mg/m3（4μg/m3），叠加浓度值为4.7719μg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D氨10μg/m3标准限值，对环境影响较小。

环境保护目标污染物预测值见表5.2-16。

表5.2-16  项目敏感点无组织排放大气污染物预测值一览表

| 污染物 | NH3（μg/m3） | H2S（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 |
| 大寨村 | 170 | 10.689 | 180.689 | 4 | 0.7719 | 4.7719 |
| 标准值 | 200 | 10 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

（7）大气环境防护距离

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定 8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，结合表5.3-4的估算预测结果，本项目无组织排放的NH3、H2S 最大落地浓度处及厂界处浓度叠加值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求（氨200µg/m3，硫化氢10µg/m3），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）无需计算大气环境防护距离。

（8）卫生防护距离

①卫生防护距离的确定方法

本项目所在区域，属于简单地形，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的卫生防护距离公式计算各无组织源的卫生防护距离。

②计算模式

各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

Cm—标准浓度限值（mg/m3）；

γ—无组织排放源所在单元的等效半径，m；

A、B、C、D-系数，按GB/T 13201-91 中的有关规定选取；

L-卫生防护距离，m。

卫生防护距离计算系数见表5.2-17。

表5.2-17  卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s） | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L≥2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | Ⅰ Ⅱ Ⅲ | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
| A | ＜2 2～4 ＞4 | 400 400 400 700 470 350 530 350 260 | 400 400 400 700 470 350 530 350 260 | 80 80 80 380 250 190 290 190 140 |
| B | ＜2 ＞2 | 0.01 0.021 | 0.015 0.036 | 0.015 0.036 |
| C | ＜2 ＞2 | 1.85 1.85 | 1.79 1.77 | 1.70 1.77 |
| D | ＜2 ＞2 | 0.78 0.84 | 0.78 0.84 | 0.57 0.76 |

项目所在区域多年平均风速为2.8m/s，并且本项目恶臭物质无排气筒呈无组织排放，因此A取350，B取0.021、C取1.85、D取0.84。

③计算参数

具体的卫生防护距离的计算参数见表5.2-18。

表5.2-18  卫生防护距离计算参数

| 面源名称 | 污染物 | QC（kg/h） | Cm （mg/m3） | S（m2） | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、堆粪棚、污水处理站 | NH3 | 0.12 | 0.2 | 58079 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |
|  | H2S | 0.0134 | 0.01 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |

④计算结果

具体的卫生防护距离详见表5.2-19。

表5.2-19  卫生防护距离确定表

| 面源名称 | 产生的有害物质 | 卫生防护距离计算值（m） | 执行距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、堆粪棚、污水处理站 | NH3 | 10.284 | 50 |
|  | H2S | 12.589 | 50 |

根据计算可知，拟建项目的计算结果都不足50m，按照级差取整为50m。但《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级，因此，确定本项目卫生防护距离为生产区（猪舍、堆粪棚、污水处理站）外延100m范围。

本评价建议本项目设置以生产区（猪舍、堆粪棚、污水处理站）外扩100m的距离为卫生防护距离（详见附图10）。根据现场勘查，本项目周边主要为耕地和林地，距离项目厂界最近的敏感点为其西北侧约1050m处的大寨村，卫生防护距离内无敏感目标。项目建成后应严格执行卫生防护距离要求，在厂界外卫生防护距离内不得允许新建居民住宅、医院、学校等设施，不引进医药、食品等企业。

#### 5.2.3.2其他大气污染物影响分析

（1）污水处理站沼气影响分析

项目污水处理站厌氧反应器运行过程中会产生沼气，沼气产生量约92.5m3/d，项目配套有沼气收集系统，污水厌氧处理过程中产生的沼气经设置的脱水脱硫罐净化后，浓度为9.51mg/m3，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》（NY/T1220-2006）中的规定，通入设有的1个300m3的贮气柜，而后用于生活区供能。

沼气的主要成份是甲烷，燃烧后的主要产物为CO2和水，属于清洁能源，且用作燃料之前已经通过脱硫处理，硫成份的含量较低，燃烧后产生的SO2、NOx、烟尘等产生量很少。同时根据表3.4-19核算，沼气燃烧产生计排放的SO2、NOx量极少，经扩散后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织标准限值要求。经大气扩散、植物吸收、空气自净后对环境影响较小。

（3）无害化降解间废气影响分析

无害化降解机对病死猪及分娩废物进行降解过程中会产生少量臭气，项目配套建设有1套臭气处理装置（海蓝之星除臭装置GCC-320型），通过紫外光解催化氧化对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成水（气态）和CO2，废气经排风扇排出无害化间，呈无组织排放，对周围环境影响小。

（4）柴油发电机废气环境影响分析

项目拟安装1台功率为500kW应急备用发电机。确保其在外电停电及故障的情况下，能正常运行。使用频率较低，产生污染物浓度较低，且根据国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350 号），应急柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。本项目备用发电机废气产生量较少，经扩散稀释后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。且柴油发电机使用频率较低，因此备用柴油发电机烟气对周围环境影响较小。

（5）食堂油烟影响分析

根据工程分析核算，食堂年产生的油烟量为0.013t。项目设有基准灶头2个，每个灶头抽油烟机风量以2000m3/h计，每天烹饪以4小时计，每年工作365天，产生油烟浓度4.5mg/m3。抽油烟机的油烟废气去除效率为70%，项目油烟的排放量为0.004t/a，排放浓度为1.35mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型餐饮业的要求（≤2mg/m3）后由烟道引至层顶排放，对环境影响较小。

#### 5.2.3.3大气环境影响评价结论

综上所述本工程投产后在采取环评规定的污染治理措施的情况下，各大气污染物排放均可达到相应污染物排放标准要求。评价认为从环境空气角度出发，工程的建设是可行的。

### 5.2.4运营期固体废弃物影响分析

#### 5.2.4.1固体废物产排情况

本项目运营期产生的固体废物主要包括病死猪、污泥、粪便沼渣及污泥（猪舍及污水处理站，主要来自于猪粪及饲料残渣）、除臭固废以及员工的生活垃圾、废药品、废脱硫剂及饲料包装袋。根据本项目工程分析，固体废物产生及处置情况见表5.2-20。

表5.2-20  本项目运营期固体废物产生情况汇总

| 序号 | 固废种类 | 性状 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 干清粪 | 一般固废 | 16331.21 | 及时运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
|  |  | 粪渣 |  | 4082.80 |  |
| 2 | 饲料残渣 | 一般固废 | 36.57 |  |
| 3 | 污泥 | 一般固废 | 22 | 脱水处理后的污泥运至堆粪棚经经堆粪及发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
| 4 | 病死猪只 | 一般固废 | 60.8 | 一体化无害化处理设备处理，用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
| 5 | 无害化处理车间废发酵垫料 | 一般固废 | 228 | 及时运至堆粪棚发酵粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥 |
| 6 | 医疗废物 | 危险固废 | 0.2 | 集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托具有医疗废物集中处置资质单位处置 |
| 7 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.15 | 废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用 |
| 8 | 废包装袋 | 一般固废 | 1.2 | 统一收集后定期外卖给废品收购商 |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 21.9 | 统一收集、分拣回收可利用部分后，定期清运至当地生活垃圾收集点 |

#### 5.2.4.2固废废物环境影响分析

（1）猪粪环境影响分析

项目采用干清粪工艺清出粪便，清出的粪便经堆肥进一步熟化制成有机肥料。在适宜的温度、湿度、碳氮比及有氧的条件下，利用在堆肥过程中中生长繁殖的发酵菌，使粪污中的有机物质得到充分的分解和转化，从而降解、消化粪污。堆肥中水分大部分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖质，粪便中病原体也在长时间的高温环境中失活，处理达标的有机肥料用于还田，达到养殖场无废物排放及粪污无害化、资源化的目的。

①使水质下降；粪便中的氮、磷及其它有毒有害成分，可随雨水通过土壤进入地下水，使其溶氧量减少，降低了饮用水的质量。

②使空气质量下降；排出后的猪粪在微生物的作用下，其中的含氮物质迅速降解，产生大量挥发性脂肪酸和氨。另外，在粪中还发现了多种含氮化合物，其中二氧化氮、乙硫醇、甲硫醇、硫化氢等是产生恶臭的重要原因，这些有害气体散布到空气中，使空气的污浊度升高，降低了空气质量，严重时可对人的眼睛、皮肤等器官产生不良影响或引发呼吸系统疾病。

③导致疾病传播，粪便中大量的病原微生物和寄生虫卵使环境中的病原种类增多，粪便堆积使蚊蝇、病原菌和寄生虫大量繁殖，加快了人畜传染病和寄生虫病的传播蔓延。

④影响畜产品安全，未经无害化处理的粪便，会导致畜禽生产环境的恶化，一方面直接影响畜产品的质量，另—方面引起畜禽应激和疫病的发生，为防治疾病和净化环境而使用的各类药物进一步对畜产品进行污染。

粪便中含有大量的氮、磷等物质。根据《畜禽养殖业污染控制技术规范》（HJ/T81-2001）中规定“畜禽粪便必须经过无害化处理并且须符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-1987）后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田”。本项目粪便全部运至堆粪棚，通过高温好氧发酵，进行灭菌、消毒和无害化处理，满足《畜禽粪便堆肥技术规范》（NT/Y3442-2019）工艺要求，达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）要求后回用于场内种植区施肥、外售周边农户或有机肥厂，对周边环境不会造成二次污染影响。

（2）饲料残渣影响分析

项目所使用饲料由正邦集团统一供给，饲料的主要成分为饲料主要为玉米、豆粕、麸皮等，清出的饲料残渣随猪粪运往有堆肥场发酵，通过高温好氧发酵进行无害化处理后作为肥料回用或外卖，不会对环境产生不利影响。

- 病死猪影响分析

病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。由于法律位阶高于部门规章，因此项目病害动物无害化处理执行《中华人民共和国动物防疫法》，病害动物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号进行无害化处理，不再认定为危险废物集中处置项目。项目配套建设的病死猪无害化处理间，病死猪采用专用运输车辆车运输至无害化处理间，无害化设施为一体化设备，将病死猪通过切碎机分切、绞碎后，输送至高温高压灭菌器内，经高温杀菌、干燥后制成有机肥料。根据工程分析，项目无害化处理车间需要垫料作为发酵辅料，最终产出的有机肥为有机肥用于还田、外卖周边农户或有机肥厂，对环境影响小。

（4）医疗废物影响分析

本项目猪只在生长过程接种免疫和常规检测或发病期接受治疗过程中产生的针头、药品、消毒水容器及其包装物等医疗废物暂存于危废暂存间，位于项目兽医室内，委托有资质的单位处理。根据《国家危险废物名录》（2021），其中的猪只防疫、诊疗会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、一次性医疗用具等废物，属于医疗废物（HW01医疗废物），废物代码为831-001-01，主要危险特性为感染性；过期的废兽药属《国家危险废物名录》（2021年版）中的危险废物（HW03废药品、废药），废物代码为900-002-03，主要危险特性为毒性。项目位于环保综合房内建设一座医疗废物暂存间，面积为10m2，采用砖混结构，混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层。医疗废物产生后暂存于医疗废物暂存间，并及时委托有资质单位运输、处置。

①危险废物贮存场所环境影响分析

项目厂年产生的动物防疫废弃物（废注射器、药瓶）及过期药品、疫苗约0.2t/a，危险废物产生后暂存于项目建设的医疗废物暂存间内，委托有资质的单位进行处置。项目能满足1年以上的暂存需要，具体见下表5.2-21。

表5.2-21  项目医疗废物贮存场所基本情况

| 贮存场所 | 名称 | 危废类别 | 危废代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物暂存间 | 注射器、药瓶 | HW01 | 831-001-01 | 环保综合房 | 10m2 | 高密度聚乙烯桶（加盖） | 1年 |
|  | 过期药品、疫苗 | HW03 | 900-002-03 |  |  |  |  |

项目医废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能），设置截流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，按照医疗废物的性质分开或混合存放，不得将不相容的废物混合或合并存放，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。医疗废物的转运严格遵照《危险废物转移联单管理办法》规定执行。按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

②运输过程的环境影响分析

项目医疗废物主要产生于药房或猪舍，至医疗废物暂存间之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线不涉及环境敏感点。项目危险废物从厂区内产生环节及时收集后，采用密封桶进行包装，并转运至医疗废物暂存间，正常情况下发生危废泄漏的几率大。项目医疗废物转运所经路线厂区内道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置，能够避免污染物对周围环境造成污染。

（5）污泥影响分析

栅污泥及沼渣是很好的天然肥料和饲料，其具有如下特点：①营养成分的多样性及均衡性；②沼渣中的腐殖酸在一定浓度下可促进植物的生理活性；③沼渣对盐碱化土壤有较好的改良作用；④沼渣肥料中含有的腐殖质输送多孔又是亲水胶体，能吸持大量水分，故能大大提高土壤的保水能力。项目格栅污泥及污水处理系统产生的污泥经压滤脱水后运往堆肥场发酵，通过高温好氧发酵进行处理后作为肥料回用或外卖，不会对环境产生不利影响。

（6）废脱硫剂影响分析

沼气净化阶段产生的脱硫剂废弃后全部返回供货厂家进行统一处置，不外排，不对环境造成二次影响。

（7）生活垃圾影响分析

本项目生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门处置，对环境影响不大。

通过以上分析，本项目营运期产生的固体废物采取各项处置措施后，对环境造成的影响不大。

### 5.2.5声环境影响预测评价

#### 5.2.5.1噪声源情况

本项目噪声源主要为圈舍排风扇、运输车辆噪声以及猪只叫声、污水处理设施在运行时产生的机械噪声等，噪声级在70～90dB（A）。噪声源情况详见表3-22。工程运营主要噪声经采取降噪措施后噪声源情况见表5.2-22。

表5.2-22  噪声源情况表

| 排放单元 | 声源 | 数量 | 源强（距离1m处）dB（A） | 防治措施 | 排放特征 | 降噪后声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | / | 70~80 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 | 突发性 | 65 |
|  | 排风扇 | 300 | 80 | 选低噪声设备、隔声 | 连续 | 65 |
|  | 刮粪机 | 48 | 80 |  | 间断 | 65 |
|  | 喂料系统 | 60 | 75 |  | 间断 | 60 |
| 污水处理站 | 泵类 | 8 | 90 | 选低噪声设备，减震 | 连续 | 75 |
|  | 固液分离机 | 1 | 80 |  | 连续 | 65 |
|  | 鼓风机 | 2 | 90 |  | 连续 | 75 |
| 堆粪棚 | 压滤机 | 4 | 85 | 选低噪声设备、隔声 | 间断 | 70 |
|  | 翻抛机 | 8 | 85 |  | 间断 | 70 |
|  | 一体化无害化处理设备 | 1 | 75 |  | 间断 | 60 |
| 发电棚 | 备用柴油发电机 | 1 | 90 | 选低噪声设备，减震 | 间断 | 75 |
|  | 变压器 | 1 | 80 |  | 连续 | 65 |
| 厂区道路 | 厂区车辆 | / | 65~75 | 控速、禁止鸣笛 | 间断 | 60 |

#### 5.2.5.2噪声预测评价

（1）噪声预测内容

本项目声环境影响评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中二级评价的基本要求6.3.3条规定“噪声预测应覆盖全部敏感目标，给出敏感目标的预测值及厂界噪声值”。经调查，本项目周边200m范围内无声环境保护目标，因此本项目噪声预测仅需对厂界噪声值进行预测。

同时根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）9.2条规定，“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量”。本项目为新建项目，以本项目工程噪声贡献值作为评价量。

（2）噪声预测评价

①点声源预测模式

Lr =Lr0—20lg(r/r0) — △L

式中：Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；

Lr0 ——位值r0处的声级，dB（A）；

r——为预测点距声源距离，m；

r0——为参考点距声源距离，m；

②噪声合成模式

式中： Ln――评价点的合成声级，dB；

Li――某声源对评价点的声级，dB。

根据表5.3-12经采取措施降噪后，考虑所有设备全部运作的情况，采用环安科技噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）进行预测其厂界噪声预测值如下：

根据预测结果可知，经隔声、减振等降噪措施及距离衰减，项目建成后夜间不生产，厂界（东、南、西、北）四点昼间、夜间噪声均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准即满足昼间60dB（A）、夜间50dB（A）要求，对周边声环境影响较小。噪声等值线图附图11。

#### 5.2.5.3噪声预测评价结论

预测结果显示，本工程在落实了环评提出的降噪措施后，对声环境的贡献值并不高，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。根据现场踏勘，评价范围内无声环境敏感目标，距离项目区最近的环境敏感点为项目场区北侧约560m处的七孔村，经距离衰减后，项目区产生的噪声到达环境敏感点时，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，对周围环境影响较小。

### 5.2.6生态环境影响分析

根据现场踏勘，项目所在区域主要为农田及经济林地，项目场地内已平整为空地，周边区域植被种类较少，主要为农作物和灌木丛。场址附近无珍稀野生动植物，只有小型啮齿类动物和鸟类。项目建设占用了部分动物栖息地及觅食地，使其趋利性回避，远离场址区域，使场址附近的动物资源重新分配，形成新的生态结构。项目实施后场区内绿化面积约为18亩（12000m2），种植区1000亩，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，且随着绿化种植面积增加，将吸引更多的小型动物和鸟类，增加该地区动物生态系统的多样性，且绿化种植一方面起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面有利于对地表径流水的吸收、水土保持及减少土壤侵蚀。

据现场调查，项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动

物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁

动物又会回归，且随着绿化种植面积增加，将吸引更多的小型动物和鸟类，增

加该地区动物生态系统的多样性。

### 5.2.7土壤环境影响分析

拟建项目用地现状主要是旱地，适合猪场和污水处理系统建设；项目周围无工业污染源。

#### 5.2.7.1项目土壤环境影响因素识别

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，确定拟建项目土壤环境评价工作等级为三级，项目对土壤环境的影响主要发生在营运期。本项目对土壤的污染主要为：

（1）项目事故状态下养殖粪污（主要污染物为COD、NH3-N等）收集及处置过程中渗漏、泄漏，通过垂直渗入对土壤造成污染。

（2）项目排放的NH3、H2S等污染物沉降于土壤中对土壤造成污染。

（3）项目堆粪棚粪肥还田对土壤的影响。

表5.2-23  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 阶段 | 污染影响性 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 运营期 | √ | √ | √ | — | — | — | — | — |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |

表5.2-24  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植区 | 尾水灌溉 | 垂直入渗 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、盐分 | COD、BOD5、NH3-N、TP、盐分 | 连续、正常 |
|  | 堆肥施肥 | 垂直入渗 | N、P | N、P | 连续、正常 |
| 污水处理站 | 废水泄漏 | 垂直入渗 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、盐分 | COD、BOD5、NH3-N、TP、盐分 | 事故 |
| 猪舍、堆粪棚、污水处理站 | 恶臭 | 大气沉降 | H2S、NH3 | H2S、NH3 | 连续、正常 |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |

#### 5.2.7.2建设项目土壤环境影响预测和评价

根据建设项目土壤环境评价工作等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.7.4评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目评价范围内目前主要现状为一般农用地，此次评价采用定性描述的方法。

（1）项目对土壤环境的影响

正常情况，拟建项目运营过程产生的废水、固体废物在场区内不会发生渗 漏、外溢的情况，对场区周围土壤环境影响较小。

①对项目种植区土壤的影响

本项目为种养结合项目，配套种植农牧草1000亩，本项目牧草种植周期为3次/a，其中分别种植于春季、夏季、秋季。本项目种植牧草1000亩，即66.7hm2，则本项目种植区牧草灌溉用水量为146073m3/季，则每年种植区灌溉用水量为438219m3/a。

本项目废水产生总量为105.39m3/d、38463.88m3/a，日最大养殖废水产生量为208.34m3/d，即本项目污水处理站处理废水量为105.39m3/d，38463.88m3/a，日最大处理废水量为208.34m3/d，不考虑废水损耗，其经污水处理站处理废水全部回用于项目种植区农牧草地灌溉用水。即回用于种植区灌溉用水量为105.39m3/d（折算后），38463.88m3/a，日最大回用量208.34m3/d。由此可知，本项目种植区农牧草灌溉需水量远远大于污水处理站出水量，即本项目废水经自建污水处理站处理达标后能够完全消纳。回用于项目种植区综合废水的盐分会随着浇灌水进入土地，经植物吸收、雨水淋溶、地表径流排出。最后导致浇灌的农田、林地含盐量增加。

②猪粪尿处理场地、废水处理系统的防渗出现问题，其中的污染因子随粪 污、废水渗漏下渗途径进入土壤、地下水，污染土壤环境和地下水。

③项目种植区施肥采用项目堆肥，若施肥过量，造成营养过剩，堆肥中N、P过量残留于土壤，破坏土壤结构，影响作物生长。

（2）土壤承载力分析

项目堆粪棚堆肥最终部分回用于项目种植区施肥，回用不完部分外售周边农户或有机肥厂。根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，可以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算，对于设蔬菜等作物或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，可选择以磷作为基础进行测算。本项目以氮养分为基础进行测算。

①养殖场粪肥养分供给量计算

根据规模养殖场饲养畜禽存栏量、畜禽氮排泄量、养分留存率进行测算，计算公式如下：

式中：氮留存率推荐值为62%；

1个猪当量的氮排泄量为11kg；

生猪存栏量为49229头。

经计算，粪肥养分供给量为541.5t。

②单位土地粪肥养分需求量计算

根据不同土壤肥力下，单位土地养分需求量、施肥比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

式中，粪肥中氮当季利用率推荐值25%~30%，本次评价取30%；

施肥比例根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表2，选取0.9；

粪肥占施肥比例，根据实际情况，取100％（配套消纳地全部使用本项目的粪肥作为底肥和基肥）；

单位养分需求量根据区域植物养分需求量计算：

式中，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表1、3-1及3-2，人工草地单位产量养分中氮需求量2.5kg/100kg。本项目配套1000亩种植区，收割牧草为2万t/a。则所需粪肥量为500t。

③本项目需要配套土地面积

根据上述分析，本项目粪肥养分供给量为541.5t，项目配套种植区消纳粪肥养分量500t，则剩余养分量41.5t。由此可知，无法全部消耗本项目产生粪肥，因此，项目产生粪肥部分回用于项目种植区施肥，剩余无法回用部分外售周边农户或有机肥厂。

#### 5.2.7.3土壤污染防治措施

（1）源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种涉及污染的原辅材料输送及装卸、养殖过程中污水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对污染物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。从生产过程入手，在工艺、管道、构筑物结构、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，对污水、粪便等污染物贮存区采取防渗结构，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程控制措施

本项目应根据养殖区的产污特点及占地范围内的土壤特性按照相关技术要求采取过程阻断、污染削减和分区防控措施。一般主要从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

①大气沉降污染途径治理措施及效果

本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，本项目氨气及H2S产生环节主要为猪舍、堆粪棚及污水处理站，经处生物除臭后、植物吸附后达标排放，计入空气中的量较小，且项目区周边分布有大量林地，NH3及H2S的排放对土壤影响较小。

②地面漫流污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流途径须设置地面硬化、围墙以及事故收集池等措施。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水不得流出项目区。运行过程中产生废水主要为猪只尿液、猪舍及场地冲洗废水、堆粪棚渗滤液以及员工生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等有机物，不含有毒有害化学物质及重金属等特征污染物，全部回用，达到回用标准的废水中的有机物均能有效被绿化植被及农作物吸收，进入土壤中的量极小。

项目区未经建筑物覆盖的地面均设置为绿化及硬化地面；设置项目区外截洪沟减少受污染的雨水量，同时防止项目区污水漫流进入外环境；并且通过结合项目生产设施防渗措施及生产工艺：

重点防渗区：猪舍、事故池、医疗废物暂存间、堆粪棚、粪污收集管道、废水收集管道、污水处理站系统，采用6m厚的夯实黏土层+HDPE人工合成衬层+混凝土防渗，满足重点防渗等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。

一般防渗区：烘消棚、消毒间、沼液塘、化粪池、隔油池，采用1.5m厚的黏土层＋混凝土进行了防渗，满足等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。

简单防渗区：生活区构筑物、饲料料塔、发电机棚、道理等场区除绿化外的空地，采用混凝土进行硬化处理。

通过上述措施可使各单元具有较好的防渗效果，产生的渗漏量极少，能有效防止废水渗透入土壤中。运行期通过加强维护和管理，污废水发生渗漏的可能性极小，并通过设置事故应急措施防止废水事故外排。此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

③垂直入渗污染途径治理措施

生活污水和猪舍冲洗废水统一收集后进入污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T19820-2002）中绿化标准用于种植区农牧草地浇灌，废水中有机物浓度很低，均能有效被绿化植被及农作物吸收，进入土壤中的量极小，对土壤环境影响小；对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出项目区。项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。同时建设单位再管理方面应在管理方面加强管理，采取相应防渗措施可防治污染物在暂存或输送过程中对区域土壤环境造成污染。

#### 5.2.7.4土壤环境跟踪监测

项目土壤评价工作等级为三级评价，按照导则要求，在必要时可开展跟踪监测，监测点位为项目种植区的耕地，跟踪监测每5年1次，每次监测1天。

#### 5.2.7.5土壤环境评价结论

根据项目土壤环境现状检测结果，项目拟建场址土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值，评价区土壤环境质量能够达到项目建设要求。项目针对各类污染物均采取对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏及事故排放发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

# 6 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求判定：本项目大气环境及地表水、地下水风险评价等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录A知：环境风险简单分析的基本内容为1）评价依据；2）环境敏感目标概况；3）环境风险识别；4）环境风险分析；5）环境风险防范措施及应急要求；6）分析结论。

## 6.1评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录A.1评价依据包括风险调查、风险潜势初判、评价等级。

### 6.1.1建设项目风险源调查

根据现场调查及建设单位提供资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》，本项目涉及的危险物质及其Q值见下表6.1-1。

表6.1-1  养殖场主要危险物质一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 产、存、用部位 | 最大储存量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（60%的甲烷） | 74-82-8 | 污水处理站、储气柜及管线 | 0.172 |
| 2 | 油类物质 （柴油） | / | 柴油储罐 | 1.0 |
| 3 | 二氯异腈脲酸钠 | 2893-78-9 | 药房 | 0.25 |
| 4 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 药房 |  |

### 6.1.2风险潜势初判

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）附录C计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

式中q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，QN—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100.

项目所涉及的危险物质为沼气、柴油、二氯异腈脲酸钠、过氧乙酸。根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）附录B确定本本项目涉及危险物质及其临界量如表6.1-2。

表6.1-2 养殖场主要危险物质及Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 产、存、用部位 | 最大存在总量qn/t | 临界量 Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（65%的甲烷） | 74-82-8 | 污水处理站、储气柜及管线 | 0.172 | 10 | 0.0172 |
| 2 | 油类物质 （柴油） | / | 柴油储罐 | 1 | 2500 | 0.0004 |
| 3 | 二氯异腈脲酸钠 | 2893-78-9 | 药房 | 0.25 | 5 | 0.05 |
| 4 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 药房 |  |  |  |
| 项目Q值Σ | 0.0676 |

由表6-3可见，本项目涉及的各种危险物质存量极低，合计Q值仅0.0676＜1根据导则附录C.1.1条，本项目环境风险潜势直接根据Q值判定为I，不再进行M值和P值评估判断。

本项目环境风险潜势直接根据Q值判定为I。

### 6.1.3评价等级

根据表6.1-3进行评价工作等级划分。

表6.1-3 评价等级工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性说明，见附录A |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。

## 6.2环境敏感目标概况

周边环境敏感目标见下表6.2-1。

表6.2-1  环境风险敏感目标调查一览表（环境空气、地表水、地下水）

| 类别 | 名称 | 与风险源的方位、距离 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 0人 |
|  | 厂址周边5 km范围内人口数小计 | 约2560人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E3 |
| 地表水 | 名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 距离 |
|  | 七孔水库 | 低度敏感 | Ⅳ类 | 北面1200m |
|  | 田间小沟 | 低度敏感 | III类 | 南面10m |
|  | 小黄泥河 | 中度敏感 | III类 | 西面1200m |
|  | 地表水敏感程度E值 | E2 |
| 地下水 | 名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 防污性能 |
|  | 沙营村水井 | G2 | Ⅲ类 | D1 |
|  | 养殖场内水井 | G2 | Ⅲ类 | D1 |
|  | 威舍镇居民水井 | G2 | Ⅲ类 | D1 |
|  | 地下水敏感程度E值 | E1 |

## 6.3环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录A.3环境风险识别主要识别：主要危险物质及分布情况，可能环境影响的途径。

### 6.3.1物质风险识别

拟建项目涉及的危险物质主要为甲烷、二氯异腈脲酸钠、过氧乙酸和柴油。甲烷储存于容积为300m3沼气存储柜内，消毒剂贮存于药房内，柴油储存于发电机油箱内。风险物质主要危险特性见表6.3-1。

表6.3-1  项目风险物质危险特性一览表

| 名称 | 理化性质 | 危险特性 | 毒性、危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 稍有粘性的浅黄至棕色液体，与水混溶，可混溶于乙醇。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | 对皮肤粘膜有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。 |
| 甲烷 | 无色无臭气体，微溶于水，溶于醇、乙醚。 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 二氯异腈脲酸钠 | 具有强氧化性，在常温下外观为白色粉末状晶体或颗粒状固体， | 本品助燃，具强刺激性。强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。与含氮化合物（如氨、尿素等）反应生成易爆炸的三氯化氮。受热或遇潮易分解释出剧毒的烟气。 | 粉尘对鼻、喉有刺激性。高浓度吸入引起支气管痉挛，呼吸困难和喘息。极高浓度吸入可引起肺水肿，甚至死亡。对眼和皮肤有刺激性。口服灼伤消化道。 |
| 过氧乙酸 | 无色液体，具有强烈刺激性气味，溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸 | 易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。 | 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐。 |

### 6.3.2生产设施危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。根据项目生产特征，并结合物质危险性识别，项目存在的生产系统危险性见表6.3-2。

表6.3-2  生产系统危险性识别一览表

| 分布 | 危险单元 | 危险物质 | 最大存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机棚 | 柴油储油桶 | 柴油 | 1 |
| 储气柜 | 储气柜、沼气输送管道 | 沼气（甲烷） | 0.172 |
| 药房 | 药房 | 消毒剂 | 0.25 |

### 6.3.3风险途径识别

根据工程特点，本项目可能发生的风险扩散途径见表6.3-3。

表6.3-3  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险 单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能影响的目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气储存使用 | 污水处理站、储气柜及管线 | 甲烷 | 泄漏及火灾爆炸 | 大气溢散 | 居住区 地表水 土壤环境 地下水 |
| 2 | 消毒剂 | 药房 | 二氯异腈脲酸钠、过氧乙酸 | 火灾爆炸 | 下渗扩散 径流扩散 | 居住区 地表水 土壤环境 地下水 |
| 3 | 备用柴油发电机 | 柴油箱 | 柴油 | 泄漏及火灾爆炸 | 下渗扩散 径流扩散 | 居住区 地表水 土壤环境 地下水 |

由表6.3-3可知，本项目发生事故后，可通过大气溢散、下渗和径流扩散，进而对周围空气、土壤、地下水和地表水造成危害。

## 6.4环境风险分析

### 6.4.1沼气环境风险分析

项目贮气柜容积为300m3，沼气最大释放量以300m3计，沼气储柜最大风险为爆炸，具体分析如下：

（1）发生爆炸造成沼气（含甲烷）外泄风险

管道、储罐发生爆炸，储罐及管道内沼气（含甲烷）全部外泄，沼气中CH4爆炸浓度范围5～16％，在这个浓度范围内遇火会发生燃烧爆炸，对周围的建筑物将构成威胁。由于CH4密度较轻，外泄时在地面的浓度不大，主要向空中扩散。沼气柜周围100m范围内的主要建构筑物为污水处理设施及养殖区。

（2）爆炸产生的热扩散风险影响

爆炸时，沼气充分燃烧，生成CO2和H2O，并产生大量的热急剧扩散，扩散半径可达100m，因此，发生爆炸时对场地内的猪舍、污水处理设施等有一定的影响。由于储气柜距离周边最近居民点在1000m以上，发生火灾爆炸主要影响为场内工作人员，对场区外的居民点影响较小。

（3）沼气柜发生爆炸生成CO风险影响

沼气柜发生爆炸时，由于空气供氧不足，产生的有害气体主要是CO，CO对人类的危害主要是与血红素作用生成羧基血红素，血红素与CO的结合能力与O2的结合能力强200～300倍，从而使血液携带氧的能力降低，引起缺氧，症状有头痛、晕眩等，导致心脏易疲劳、心血管工作困难直至死亡。由于CO密度和空气密度相当，其扩散较慢，且CO为无味气体，人畜不易察觉，因此，爆炸产生CO对环境的影响较大。由于储气柜距离周边最近居民点在1000m以上，发货所能事故可能对猪只、职工等有一定的影响，对场区外的居民基本无影响。

### 6.4.2柴油环境风险分析

柴油储存过程中若泄漏或渗漏的油品若进入地表河流，会造成地表河流的污染，油品进入土壤与地下水也会造成不利影响。项目柴油储量很小，备用发电机仅在停电时用其作燃料，，泄漏后影响主要集中在房间内，设备房间地坪为水泥硬化地坪，不会对环境空气、地表水、土壤和地下水产生较大影响。

柴油的另一风险即为火灾爆炸，柴油放置房间必须禁火，柴油油箱一旦燃烧或爆炸炸可能引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

油气发生火灾爆炸时，事故不完全燃烧，同时伴随大量烟尘、CO、SO2 等污染物的产生。若柴油油箱发生着火或爆炸应马上启动环境应急预案，按应急预案疏散周边人群，距项目场区边界最近的敏感点为约东侧1000m处的瓦窑村，火灾爆炸对其影响较小，主要考虑火灾过程中产生的次生污染物对保护目标有一定影响。

### 6.4.3消毒剂泄漏事故风险分析

本项目采用二氯异腈脲酸钠、过氧乙酸消毒，全年用量少，存储量小。消毒剂储存罐破裂泄漏使含有物料废水进入水体或土壤，则会引发土壤和地下水环境污染事故。

## 6.5环境风险防范措施及应急要求

### 6.5.1环境风险防范措施

#### 6.5.1.1沼气环境风险防范措施

（1）贮气柜与其他建筑、构筑物的防火间距应不小于表6.5-1的规定。罐区周围设有消防通道。项目安全距离设置为20m。

表6.5-1  贮气柜与建筑物的防火间距一览表

| 名称 | 总容积（m3） |
| --- | --- |
|  | <1000 | 1001-10000 |
| 明火或散发火花的地点，在用建筑物甲、乙、丙类液体储罐、易燃材料堆场、甲类物品库房 | 25 | 30 |
| 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 12 | 15 |
|  |  | 三级 | 15 | 20 |
|  |  | 四级 | 20 | 25 |

（2）贮气柜外建围墙，区域内严禁火种。

（3）贮气柜上安装避雷针，其接地电阻应小于10欧姆。安装沼气泄漏检测仪。

（4）经常检查水槽和水封中的水位高度，定期检查柜体表面和涂刷油漆。

（5）施工由经过技术培训的施工人员安装。

（6）制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。

（7）强化安全管理，强化职工风险意识。

（8）针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

#### 6.5.1.2消毒剂环境风险防范措施

由于消毒剂具有强腐蚀性，因此必须采用专门的防腐蚀容器存放，同时设置于专门的区域，储区备有泄漏应急处理设施和泄漏液体收集容器，加强房间排风换气。对操作人员定期进行培训，严格按照操作规程进行操作，严禁违章作业，在储存区显眼处贴标识牌，做好防火设施，坚持巡回检查，发现泄漏及时处置。一旦发生泄漏，项目泄漏的消毒剂及时用土进行覆盖和装于容器中，委托有资质的单位进行处理。通过采取相关措施，且本项目风险物质存放量小，总体而言，本项目存在的环境风险小，为环境可接受水平。项目的风险防范措施可行。

#### 6.5.1.3柴油环境风险防范措施

本项目备用发电机使用的柴油为危险化学品，遇明火容易发生火灾，一旦发生泄漏也会对外环境造成不利影响。因此，本环评要求在柴油箱放置房间内设置灭火器和砂石，地面必须进行硬化防渗，须确保油箱外壁任何部位出现渗漏均能被发现，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。在使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第 344 号令）要求，需要做好柴油的贮存、使用和储存设备房间内基建设计，防止火灾风险事故的发生。在显眼处贴标识牌，做好防火设施，坚持巡回检查及用电线路检查，不得出现明火。另柴油储存过程中一旦发生泄漏，项目泄漏的柴油也应及时用沙土进行覆盖和装于容器中，委托有资质的单位进行处理。通过采取相关措施，且本项目风险物质存放量小，总体而言，本项目存在的环境风险小，为环境可接受水平。项目的风险防范措施可行。

### 6.5.2风险应急预案

本项目各化学物质均不属于重大危险源，其危害性较小，但消毒剂具有强腐蚀性和沼气、柴油具易燃易爆性，根据建设项目风险事故防范原则，制定突发环境事故应急预案，便于对其安全运行和安全管理做到全面的风险控制，发现隐患，及时整改。

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：

（1）确定指挥机构，公司成立重大危险源事故应急救援“指挥领导小组”，发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立重大危险源事故应急救援指挥部。

（2）确定救援组织、队伍和联络方式。

（3）制定事故类型、队伍和联络方式。

（4）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（5）对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及自动报警连锁保护程序。

（6）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（7）灭火措施：发生火灾后，使用厂内的灭火器和砂石灭火。

为保证项目周边人民生命财产的安全，防止突发性重大灾害事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应编制相关的应急预案。根据环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，应急预案内容见表6.5-2，供项目决策人参考。

表6.5-2  环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 2 | 应急计划区 | 本预案适用于年出栏98000头生猪标准化养殖项目沼气产生区、储存区、使用区以及柴油、消毒剂储存场所。 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救护组、后勤保障组，同时必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。事故发生时，马上通知本厂员工，并组织撤离事故现场人员，对受伤人员进行紧急救护，然后立即启动突发性应急预案进行事故处理。 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急救援保障 | 配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物质和设备。沼气装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防燃气泄漏、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 制定向消防部门和环保部门报警的应急办法，设置专人负责。应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大事故者应立即向厂调度室报警，厂调度室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、侦检抢救队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时关闭出入口，禁止无关人员入内围观。 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度及所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。 求援：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 8 | 防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场污染物，降低危害；相应的设施器材配备；如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 专业队抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、设备的生产状态，组织生产。 |
| 11 | 应急培训计划 | 每半年组织一次应急救援演练。在演练前，应编制应急救援演练计划；演练后，应根据演练的实际情况，对应急预案进行补充完善。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 除了对职工进行应急救援、自我防护学习和演练外，还应对储罐区、柴油发电机棚、药房所临近的社区、村、镇、乡的应急指挥人员进行沼气化学性质、物理性质、安全防护等方面知识的讲座教育，使这些指挥人员熟悉实施应急措施和方案，如何指挥疏导群众撤离，并向群众宣传、讲解防范知识。 |

据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。综上所述，项目运营过程中存在着泄漏和爆裂的风险，鉴于项目危险物品的贮存和使用量不大，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。

养殖场应按照环发[2015]4号文《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中第二、三章的要求编制应急预案，报曲靖市生态环境局富源分局备案。

## 6.6风险评价结论

本项目涉及涉及的风险物质主要是沼气、柴油消毒剂，在采取本环评提出的防范、减缓及应急措施和突发事故应急预案后，风险事故率可降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，项目环境风险为可控的。

风险评价内容总结见表6.6-1，环境风险评价自查表见附件。

表6.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 富源县正邦古敢种养一体农业循环项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 富源县古敢水族乡沙营村委会沙营村 |
| 地理坐标 | 东经104°45′35.58″，北纬25°15′56.58″ |
| 主要危险物质及分布 | 主要风险物质是沼气（甲烷）、柴油及消毒剂，沼气存储于储气柜内，柴油储存于发电机棚储油桶内，消毒剂储存于药房内。 |
| 环境影响途径及危险后果 | 存储罐破裂泄漏使含有物料废水进入大气环境、水体或土壤，则会引发环境空气、土壤和地下水环境污染事故。 |
| 风险防范措施要求 | 柴油箱放置房间内设置灭火器和砂石，地面必须进行硬化防渗； 柴油储罐区、沼气贮存区严禁火种； 对操作人员定期进行培训，严格按照操作规程进行操作，严禁违章作业，在储存区显眼处贴标识牌，做好防火设施，坚持巡回检查，发现泄漏及时处置。一旦发生泄漏，项目泄漏的消毒剂及时用土进行覆盖和装于容器中，委托有资质的单位进行处理； 应急措施须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。 |

# 7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期污染防治措施及其可行性论证

项目施工影响范围主要为项目建设区及邻近区域，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放的影响。根据项目施工建设内容，对施工期间可能产生的环境污染问题提出以下针对措施：

### 7.1.1施工期水污染防治措施

本项目施工期不设施工营地，施工期废水主要来自建筑施工废水、场地暴雨地表径流及生活污水。

（1）施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般为500～2000mg/L。施工废水采用沉淀池收集，回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，综合利用，不外排。

（2）施工期养殖区暴雨地表径流量为964m3。施工期先在养殖区四周建设排水沟及截流沟，并先开挖污水处理站。将其雨天养殖区暴雨地表径流经排水沟及截流沟引至开挖的污水处理站池子，经沉淀处理后用于非雨天施工场地洒水降尘及施工工序，综合利用。

（3）本项目不设置施工营地，施工期不在项目区内食宿，项目设置临时旱厕供施工人员使用，施工期产生的生活污水主要为施工人员产生的清洗污水。根据工程分析核算本项目施工期生活污水0.54m3/d，产生的污染物主要为SS，产生生活污水收集后进入沉淀池沉淀后回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，综合利用。

综上，施工期产生的施工废水和生活污水全部回用不外排，采取的措施是合理可行的。

### 7.1.2施工期大气污染防治措施

为减小施工期对环境空气的影响，应采取如下防治措施：

#### 7.1.2.1施工扬尘

（1）建设单位必须严格按照《大气污染防治行动计划》、HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》的要求，将施工扬尘污染的防治工作纳入施工组织设计中，并在施工过程中按照相关规定严格要求。

（2）要在施工前做好施工道路的规划和设置，尽量利用厂内已有道路，减少新道路的开辟，减少土工作业，减少施工扬尘点。

（3）在基础开挖作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度，避免开挖作业产生的扬尘；对施工场地内裸露的地面，应经常洒水防止扬尘，在晴天施工时，还需增加场地洒水的频率，大风天气不宜施工，尽量避免施工区域的风蚀扬尘；基础施工完成后的土方回填要注意随时压实、撒水和覆盖，少量的临时堆土场要及时覆盖或绿化固土。

（4）建筑施工垃圾清理，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时应适量洒水减少扬尘。

（5）施工使用商品混凝土，不设混凝土搅拌站，减少粉料的使用和储运。

（6）尽量采用预制件，减少现场浇筑作业。

（7）各建、构筑物施工时要在四周设置防护网，防护网采用密目网，且需采用材料和质地密实的防护网。

（8）散装粉质物料和其他易飞扬的细颗粒散体材料必须在室内存放，如露天存放应严密遮盖、减少扬尘。

（9）建筑施工现场必须在四周设置连续围挡，施行封闭施工，不能随意开口。

（10）在模板、围挡拆除过程中，应当组织力量集中拆除，尽量缩短拆除时间；在拆除前应先浇水，拆除过程中如有粉尘产生，应当边拆除边浇水控制粉尘。

#### 7.1.2.2运输扬尘

（1）拟建项目土石方可厂内平衡，确需外运弃方或运入粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者加盖苫布，并配置防洒落装置，车辆装载粉质材料高度应低于车帮 15~20cm，保证运输过程中不散落。

（2）散落在路面上的泥土要及时清扫，减少道路积尘量，以减少风蚀扬尘和交通扬尘。

（3）运输车辆禁止随意抛洒和倾倒建筑垃圾，必须运至指定市政消纳场处理，严禁超高超载超速

#### 7.1.2.3施工机械废气

施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，严禁使用报废车辆和淘汰设备。施工机械设备宜采用优质柴油，机械尾气通过空气的稀释扩散及自净作用可大大降低对环境的影响。

采取以上措施后，可将建设期大气污染物排放降低到最低程度，可确保施工周界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2“颗粒物”无组织排放限值≤1.0mg/m3的要求，可尽量减轻建设期大气污染物对周边环境空气质量的影响。

根据其它施工场地的经验表明，以上措施均是在建设施工中常用的施工扬尘污染措施，施工扬尘污染防治措施可达性好，防治措施经济可行。

### 7.1.3施工期噪声防治措施

项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周围环境的影响，必须采取如下具体污染防治措施：

（1）依法施工，施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在12：00至14：30和22：00至次日6：00期间施工；因生产工艺要求或者特殊情况需要连续施工作业的，应当提前5日向覃塘区环境保护行政主管部门申报，持有覃塘区环境保护行政主管部门的证明，并提前2日公告周围居民；

（2）加强声源噪声控制：尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。施工中必须使用商品预拌混凝土，避免在场地内现场搅拌混凝土产生搅拌噪声对施工场地周边居民造成影响。

（3）选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械；

（4）过往车辆在途经居民区敏感目标时应尽量减少鸣笛；

（5）施工管理部门应合理安排，使物料的运输尽量避开在休息时间经过环境敏感目标，以减小车辆噪声对沿途敏感目标的影响；

（6）严禁运输车辆超载行驶。

### 7.1.4施工期固体废物防治措施

针对拟建项目的工程特征，本次环评提出以下施工期固废污染控制措施。

（1）拆除旧宿舍产生的建筑垃圾应分类收集、妥善堆存，对有价材料应提供给物质回收单位进行综合利用，不能利用的部分运至市政指定建筑垃圾消纳场。

（2）合理安排施工时序和工程布置，尽量减轻土石方和建筑垃圾的污染。由于拟建项目挖填方量较小，挖方应及时直接进入填方区域回填。

（3）建筑垃圾、石渣和土方应分层压实回填，建筑垃圾和石渣应回填在底部，压实后再回填土方，不仅可将土方作为绿化用土、提供绿化植被的立地条件，同时由于泥土的含湿量较大、不易飞扬，还可起到一定的抑尘作用。

（4）回填的土、石应及时压实，并通过适时洒水和绿化固土措施尽量减少施工扬尘的产生。

（5）在回填区外围设置截排水沟，避免因回填区造成的水土污染。

（6）生活垃圾做到日产日清，委托当地环卫部门及时清运处理。同时做好防鼠、防蚊蝇措施，避免疾病传播。施工期应设专人负责施工区生活垃圾收集、交运工作。

通过以上简单易行的管理措施和工程措施后，可以有效避免或减轻施工期固废的污染。

### 7.1.5施工期生态环境防治措施

（1）项目各项工程施工过程中，应加强施工队伍的组织与管理，严格禁止乱砍草木和乱毁作物，尽量避免发生施工区外围植被破坏。

（2）强化对用地及其周边生态的保护，最大限度减少占用、铲除及破坏力度。施工期采取如洒水、覆盖及隔离等措施减缓施工扬尘及水土流失对周边生态的影响。

（3）项目施工应制定合理的施工计划，努力减少施工占地面积，降低人为干扰对自然的破坏，避免因项目建设对视觉景观造成不良影响。

（4）施工时注意保护自然植被，施工后在附近补种一定数量的本地物种，并减少人为活动的痕迹，使杂草、灌木尽早恢复其自然景观

（5）项目开发过程中尽可能减少人为干扰，在维持生态系统的原生状态，使区域的景观和生态系统功能保持较好的稳定性。

### 7.1.6施工期环境保护措施技术经济可行性结论

本评价中推荐的施工期环保措施为现有工程建设中采用的相关环境保护措施，技术成熟、实施较为简单，投资较少，是可行有效的。

## 7.2运营期污染防治措施及其可行性论证

### 7.2.1运营期地表水污染防治措施及其可行性

#### 7.2.1.1主要防治措施

本项目废水进入自建污水处理站处理并采取以下主要防止措施：

- 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81—2001），本项目采用干清粪养殖技术的猪舍，产生的生产废水坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分回用，实现污水资源化利用。本项目养殖废水和生活污水经自建污水处理站处理后全部回用于项目配套设置的种植区农牧草地灌溉，综合利用，项目综合利用，不外排。

（2）确保沼气池的正常运行，要注意防止原料过浓引起发酸。辨别是否发酸的方法是，若产沼气量反而减少，且沼气燃烧火焰偏黄，表明过酸，需投入草木灰来调节，使其pH值在7~7.5之间，以适应发酵细菌保持正常活性要求。另外在冬季利用沼气燃烧余热进行保温，保证沼气微生物的正常活性。

（3）猪舍采用全封闭负压设计，种猪粪尿均有专门的排污管及转运车，道路全部采用水泥硬底化，故雨水受养殖产生的粪污影响甚微。

#### 7.2.1.2拟采取的污水处理工艺

污水处理站工艺为“格栅集污池+固液分离+水解酸化+厌氧+二级A/O+消毒”，工艺污水处理工艺流程图详见图3.3-5。

#### 7.2.1.3污水处理站处理规模可行性分析

项目的实际废水产生量为105.39m3/d，日最大废水产生量为208.34m3/d，本项目污水处理设施设计处理能力为300m3/d，可满足项目污水处理要求，因此处理规模设置可行。

#### 7.2.1.4处理达标可行性分析

（1）污水处理站尾水水质要求及达标可行性分析

本项目产生的综合废水的浓度为：COD：2535.6mg/L、BOD5：962.7mg/L、SS：777.4mg/L、NH3-N：250.4mg/L、TP：41.6mg/L；项目污水处理站规模拟设计为300m3/d，污水处理站工艺为“格栅集污池+固液分离+水解酸化+厌氧+二级A/O+消毒”工艺，类比采取同类处理工艺的养殖废水数据，通过污水处理站处理（UASB+两级AO+次氯酸钠消毒），本项目各单元设计进出水质详见工程分析表3.4-11、综合废水经污水处理站处理后排放情况见表3.4-12。

通过类比分析，污水处理站出水水质满足回用标准中《城市污水再生利用  绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准绿地灌溉标准，全部回用于项目种植区农牧草灌溉。因此，项目拟采取的废水处理技术合理可行。

#### 7.2.1.5事故池设置

本项目污水处理设施设计处理能力为300m3/d，而项目的实际废水产生量为105.39m3/d，日最大废水产生量为208.34m3/d。其中COD浓度约为2535.6mg/L。根据设计资料及工程分析核算最大1天废水产生量（扣除猪舍冲洗废水产生量0.95m3/d，进行猪舍冲洗时最大废水产生量约为103.9m3/d（考虑最不利的情况，取所有猪舍一次最大清洗废水量），考虑最不利的情况下208.34m3/d，若本项目污水处理站出现故障不能正常运行时，出水水质即为污染物产生浓度，不能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。在事故情况下，若污水直接灌溉将对作物生长具有负面影响，同时对地表水、地下水及土壤环境均会造成污染。由此可见，废水事故排放会加大污染负荷，会对外环境造成一定的影响。发生非正常排放时，事故废水排入事故池中，待设备运转正常后，再抽到污水处理站处理，禁止废水超标外排，环评要求场区建设容积为420m3的事故池，至少能满足储存因故障2天不能处理的废水，保证事故废水不会对周边地表水产生污染影响。

同时根据项目设计资料，项目设置1个沼液塘，容积为47000m3，能够满足项目区全年存水要求。满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求。

污水处理设施出现故障时，废水进入该沼液塘和事故池暂存，待污水处理站恢复正常运转后，再引入污水处理站进行处理。废水处理后的回用措施与正常运行情况时的一致。

#### 7.2.1.6废水回用可行性论证

本项目通过水面蒸发、灌溉等途径去实现废水零排放。

（1）消纳场地消纳项目尾水水量可行性分析

项目尾水消纳场地主要为项目区农牧草地，本项目为种养结合项目，配套种植农牧草1000亩，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中6.3草场灌溉用水定额2910m3/hm2，其中全省草场灌溉用水定额按统一标准执行，不再分区。其项目区种植区农牧草灌溉用水来源于污水处理站处理后出水，其余由新鲜水补充。本项目牧草种植周期为3次/a，其中分别种植于春季、夏季、秋季。本项目种植牧草1000亩，即66.7hm2，则本项目种植区牧草灌溉用水量为146073m3/季，则每年种植区灌溉用水量为438219m3/a。本项目拟采用喷灌系统灌溉，非雨天3d/次，每年种植区约270d，根据富源县气象资料，富源县雨季多集中在夏季，约占全年雨天70%。富源县全年雨天约为120d/a，则本项目种植区雨天约84d，非雨天186d。则种植区牧草灌溉用水量为7068m3/次（折合约为2356m3/d）。综上，本项目综合废水经污水处理站处理后尾水能全部回用于种植区农牧草地灌溉。

（2）灌溉方式可行性分析

项目尾水储存池与灌溉区之间建立污水输送管道，并配套自动化浇灌设备对作物进行喷灌。在睛朗天气的上午，采用自动化喷灌的方式对作物进行灌溉，有助于增加作物与水的接触量，增加作物更多的吸收水份及营养成份。当太阳升起后，作物表面湿润，蒸发损耗后还能保持作物体内水份，有助于作物生长。另一方面，采用喷灌可以有效避免漫灌渗入地下污染地下水。

（3）非灌溉期尾水储存的可行性分析

项目灌溉区主要作物为生产饲料用牧草，因气候、土壤等不同，灌溉的时间不同。雨季和非灌溉期，牧草地不需要灌溉，废水需暂存在废水暂存池中。

拟建项目设置一个47000m3的沼液池，本项目废水产生总量为38463.88m3/a，暂存池正常可以储存全年的尾水量。

#### 7.2.1.7雨污分流措施及可行性分析

雨污分流，是一种排水体制，是指将雨水和污水分开，各用一条管道输送，进行排放或后续处理的排污方式。为了避免雨水污水混合，减少污染物的排放，降低对外环境的影响，本养殖场进行了雨污分流设置。

本项目按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定，养殖场的排水系统实行雨污分流（雨水走明渠，污水走暗渠），猪舍全部采用房舍式密封设计，不设露天养殖，每个种猪猪舍中铺设导水暗渠，暗渠上方用混凝土块封闭，避免雨水进入废水输送渠道中，雨水管道另外铺设，采用明渠直接排放。本项目在养殖区外四周设有雨水导排沟，并在排水口处设置沉沙井进行处理。场内的地表雨水经雨水管收集后进入初期雨水沉淀池中。

综上所述，本项目的管道设置能达到雨污分流的要求。由于设置了不同的管道，且污水（生产区内部）、雨水（建筑外围）收集的位置不同，在加强管理，加强做好管网的防渗、防漏措施并定期检修、维护，避免防渗层破损的情况发生情况下。则在本项目雨水和污水不会进行混合，可以做到雨污的分离。

### 7.2.2运营期地下水污染防治措施

本项目养殖场可能会对地下水有一定的影响，因此，建设单位采取了以下地下水污染防治措施：

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151 号）的要求，项目的猪舍、污水处理站、堆肥场、无害化处理区等必须进行防渗处理，防止地下水污染。

项目营运期产生的废水主要为猪舍产生的猪尿、冲洗废水和员工生活污水等，废水经污水管道收集后经污水处理站处理后用于农灌，项目废水不直接外排。项目营运期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍、污水处理站、堆肥场、污水管道等以上污染因素如不加以管理，可能对地下水造成污染。根据项目特点，项目地下水采取的保护措施如下：

（1）源头控制措施

针对源头控制，主要包括在装置、管道、设备、污水存储及源头控制措施，主要包括在装置、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。拟建项目建议采用以下措施：

①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深为 20~30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤泥以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

③贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨（水）进入的措施。

（2）分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将污染防渗区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区，根据不同区域采取相应的防渗要求。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“表5中控制难易划分原则”，拟建项目埋地污水处理构筑物、管道为难控制区，其它区域为易控制区。根据区域水文地质资料、并结合野外实地调查成果，结合包气带岩土层总体特征，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“表6包气带防污性能分级原则”，建设项目场区包气带防污性能等级为中等。

依照上述原则，拟建项目防渗区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区，分区情况详见表7.2-1。建设单位在采取以上地下水污染防治措施后，本项目对周边地下水环境影响不大。

表7.2-1  项目防渗工程污染防治分区一览表

| 序号 | 位置 | 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无害化处理车间、堆粪棚、格栅集污池、猪舍、污水处理站、事故池、医废暂存间、尿液导排管道 | 重点防渗区 | 易 | 难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10 -7 cm/s |
| 2 | 出入口消毒池、生活区总消毒间、车辆消毒通道、生产区消毒间、猪舍消毒间、清水储存池 | 一般防渗 | 易 | 易 | 其他类型 | 1.5m厚的黏土层＋混凝土，K≤1×10 -7 cm/s |
| 3 | 生活区、高位水池、发电机房、厂区道路 | 简单防渗区 | 易 | 易 | 其他类型 | 混凝土进行硬化处理 |

重点防渗区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的要求进行防渗设计，除必须具备耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，表面无裂痕外，还应具备防风、防雨和防晒功能，并设计径流疏通系统，保证不受25年一遇暴雨的影响。

一般防渗区严格要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计。

简单防渗区主要包括办公生活区、厂区道路等，简单防渗区采取一般地面硬化。

（3）其他措施

为最大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响，在采取相应防渗措施的同时，建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收

集输送系统，不得采用明沟布设，同时各废水输送管道应做防跑、冒、滴、漏等。

②应充分考虑灌溉区植被间作期间影响和雨季影响，保证尾水储存池有足够的容量以容纳养殖场产生的废水，以保证雨季暂存的尾水不外溢。

③建设单位应结合天气状况，根据灌溉区消纳能力、农作物施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。防止在雨水进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

④成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水。

⑤加强日常的生产管理和维护，本次评价要求建设单位在养殖场西北面场界外自打一个地下水污染跟踪监测井，建立地下水监测预报系统，认真做好地下水日常监测，定期取水样进行分析，发现问题及时解决。

采取上述治理措施后，项目地下水污染防治措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)相关要求，污染源头得到控制，污染途径得到切断，项目对区域地下水环境有一定影响，但对地下水饮用水源地的潜在影响较小。项目地下水污染防治措施技术上可行，经济上可接受。

### 7.2.3运营期大气环境保护措施及可行性

#### 7.2.3.1恶臭污染防治措施及可行性

（1）猪舍恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

1）源头控制

①通过控制饲养密度，及时清理猪舍，猪粪应及时处理，尽量减少其在厂内的堆存时间和堆存量；

②气温高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

③项目采用节水饮水器，能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源，减少因猪只随意采水增大养殖废水量及污染猪舍干燥环境，同时一定程度削减恶臭的产生。

④根据各生长阶段猪调配日粮，添加赖氨酸、酶制剂、EM（有效生物菌群）制剂等添加剂降低恶臭排放。

2）过程整治

①猪场采用“漏缝板+机械刮板”干清粪工艺，项目采用水帘降温方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的猪粪、饲料残余物及时运至有机肥生产间，以减少污染。

②加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

3）终端处理

①产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价要求在猪舍喷洒除臭剂消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。除臭剂由人工喷洒，猪舍区域喷洒频率为前期连续喷洒3天，以后每隔5天喷洒一次。拟建项目使用养殖场专用微生物除臭剂，由用益生菌、复合酶、复合酸组合而成，处理臭气的基本原理是利用微生物把溶解水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内，通过微生物的氧化、还原、发酵等途径使其降解的一种过程。基本上分为三个过程：

I、恶臭气体的溶解过程，即由气相转变为液相的传质过程；

II、溶于水中的臭气通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收，不溶于水的臭气先附着在微生物体外，由微生物分泌的细胞外酶分解为可溶性物质，再渗入细胞；

III、臭气进入细胞后，在体内作为营养物质为微生物所分解、利用。不含氮的物质被分解为CO2 和H2O，含硫的恶臭成分可被氧化分解成S、SO32-、SO42-，含氮的恶臭成分则被分解成 NH4+、NO2-、NO3-。恶臭物质的活性基团一旦氧化，气味就消失。同时，这些微生物又可以产生无机酸，形成不利于腐败微生物生活的酸性环境，并从根本上降解分解时产生恶臭气体的物质，无二次污染，除臭效果较好，操作简便，费用低，经济技术上可行。

②每座猪舍均安装水帘式抽风机，利用抽风机对猪舍进行换气，抽出的废气经加有除臭剂的水帘处理，使得废气中NH3、H2S 部分被水吸收净化带出。

③定时喷洒消毒液杀死厌氧发酵的细菌，以达到除臭的目的。

（2）堆粪棚恶臭污染防治措施

①项目采用干清粪工艺，粪便、沼渣、污泥临时存入堆粪棚，目前堆肥发酵场采用结皮+稻草遮盖粪堆，同时堆肥时使用腐熟剂和微生物菌进行调节发酵，腐熟剂可以杀害物料里面的病害微生物，抑制产氨菌、产硫化氢菌的生长，并于堆粪棚四周种植绿化，以达到除臭的目的。

②在堆粪棚产生明显恶臭时，增加喷洒微生物除臭剂的频次，增强除臭效果。

（3）污水处理站恶臭污染防治措施

①污水处理构筑物产生恶臭浓度最高的单元为厌氧处理环节，采用密闭的厌氧塘进行二级厌氧处理，大大减少了恶臭气体外排。前端沉淀池、集水池、调节池、混凝池、初沉池、中转池等均加盖封闭，防止恶臭气体向大气中扩散。

②各构筑物功能区之间设绿化隔离带，易种植松树、桂花树、杉树等具有清香气息的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③各构筑物功能区上方喷洒养殖场专用微生物型除臭剂。采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表1中标准要求。

（4）无害化降解间废气防治措施

无害化降解机对病死猪及分娩废物进行降解过程中会产生少量臭气，项目配套建设有1套臭气处理装置（海蓝之星除臭装置GCC-320型）净化处理。通过紫外光解催化氧化对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成水（气态）和CO2，废气经排风扇排出无害化间，呈无组织排放，对周围环境影响小。

（5）恶臭污染防治措施可行性

本项目采用的臭气防治方法，是常用和成熟的处理工艺，项目猪舍拟通过采取干清粪工艺，猪粪及时清理、喷洒生物除臭剂、使用低氮并含活菌剂的饲料、在猪舍外种植净化能力强的植物等措施；项目猪舍采取及时清理猪只粪便、喷洒生物除臭剂、使用低氮并含活菌剂的饲料、在猪舍外种植净化能力强的植物，以上除臭措施均满足《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）无组织排放控制要求，因此本项目拟采取的恶臭污染防治措施是可行的。

结合同类项目运行经验，猪舍设置为封闭式，设置排风扇等措施，可以对恶臭气体起到很好的消减，对猪舍NH3和H2S的排放量可减少约99%-99.5%左右；堆粪棚通过设置三面半封闭式堆粪棚，建设单位定时在堆粪棚四周喷洒生物除臭剂，周边种植绿化，对堆粪棚NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和98%；项目污水处理站厌氧反应器、集水池及污泥池设计合理的密闭措施，对污水处理站采取喷洒除臭剂，周边设置绿化；根据了解，项目拟采用的除臭技术已在曲靖市多家生猪养殖场成熟运用，处理后场界臭气及恶臭污染物能满足要求限值。沼气经干法脱硫净化后用于职工食堂燃料。通过采取以上措施后，经过空气稀释扩散，厂界无组织NH3及H2S排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求，臭气排放浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求；根据分析，项目猪舍、堆粪棚废气除臭及排风措施投，资金约为165万元，运行维护成本低，污染防治措施易实施，具有经济技术性。

#### 7.2.3.2沼气污染防治措施及可行性

沼气经干法脱硫净化后用于职工食堂燃料，沼气干法脱硫目前较常用的则是氧化铁做脱硫剂，根据《常温氧化铁脱硫剂在沼气脱硫中的应用》（山西省汾阳催化剂厂 霍保根、田凤军）可知，好的常温氧化铁脱硫剂硫容可达30%-40%以上，脱硫效率均在99%以上。根据沼气成分分析，100m3沼气中，H2S约占0.05-0.1m3,，项目沼气产生量约为33761m3/a，92.5m3/d；H2S以0.08%计，则沼气中H2S含量约为27.0m3/a，0.074m3/d，硫化氢相对空气密度为1.189kg/m3，则沼气中硫化氢以质量计为32.11kg/a，0.088kg/d。则经过上述措施脱硫处理后硫化氢含量为0.32kg/a，0.88g/d，则脱硫后沼气中硫化氢浓度为9.51mg/m3，达到《天燃气》中民用天然气标准及满足清洁能源要求；沼气脱硫储存系统投资约为12万元，成本较低。

干法脱硫是指沼气通过氧化铁构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物的一种方法，干法脱硫结构简单、使用方便，工作中无需人员值守，技术成熟可靠，造价低，经济可行。

#### 7.2.3.3柴油发电机污染防治措施及可行性

项目拟安装1台功率为500kW应急备用发电机。按照原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350 号），应急柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。本项目备用发电机废气产生量较少，经扩散稀释后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。且柴油发电机使用频率较低，因此备用柴油发电机烟气对周围环境影响较小。

#### 7.2.3.4食堂油烟影响分析

根据工程分析核算，食堂年产生的油烟量为0.013t，食堂安装1套抽油烟机，产生的油烟废气经油烟净化器处理后经专用烟道排放。项目设有基准灶头2个，每个灶头抽油烟机风量以2000m3/h计，每天烹饪以4小时计，每年工作365天，产生油烟浓度4.5mg/m3。抽油烟机的油烟废气去除效率为70%，项目油烟的排放量为0.004t/a，排放浓度为1.35mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型餐饮业的要求（≤2mg/m3）后由烟道引至层顶排放，对环境影响较小。

项目周边主要为耕地，项目油烟废气经屋顶排放后，经大气扩散、稀释，不会对周边环境造成不良影响。

该油烟净化设备处理效率高，设备投资不大，运行成本也不高。因此，从经济和技术上分析，本项目食堂油烟的污染治理措施是可行的。

### 7.2.4噪声污染防治措施及可行性

本项目噪声源主要为圈舍排风扇、运输车辆噪声以及猪只叫声、污水处理设施在运行时产生的机械噪声等，噪声级在75～90dB（A）。针对各类噪声，建设单位采取了以下防治措施：

①为有效地控制噪声污染，减轻噪声危害，该项目在工程设计、设备选型、管线设计、隔音消声设计等方面应严格按照了《工业企业噪声控制设计规划》（GBJ87-85）的要求进行，对施工质量要求进行严格把关。

②企业在选购设备时，购置了符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备。

③针对不同的高噪声设备，分别采取针对性较强的措施，如空压机、泵、风机等采用防震垫、隔声罩、消声器和房间隔声等防噪降噪措施。

④加强场区机动车特别是货运机动车的管理，在场内不准随意鸣笛，达到预定停车位后及时熄火，场内设汽车减速缓冲带，车道两边设置绿化带。

⑤加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

⑥有序地将猪引至出猪台，避免踩压，及时处理发情期母猪，合理安排猪舍，避免猪由于拥挤相互挤压。定时喂食，避免牲动物因饥饿嚎叫。使畜类尽量做到不鸣叫、少鸣叫，降低对周围环境的影响。

⑦采取绿化美化的环保措施，专人管理，根据场地范围、地形等条件以及发展规划的要求布置。包括种树、种草和花卉、景观等，绿化具有挡风、除尘、减噪、降低恶臭污染和美化环境等诸多功能，创造良好的环境，保证绿化率达52%，是改善厂址环境的主要途径之一，厂区绿化主要在厂区内主干道两侧、四周厂界、办公区、生活区及生产区设1.0～1.5m绿化带，种植常绿乔、灌木和花草等；办公区主要种植四季花卉、景观等，起到美化厂区的作用；四周厂界应种植高大的乔木、垂柳及辅种中等高度的常绿灌木、花卉等，以形成主体结构绿化带，绿化可达到降噪的目的。

项目猪舍及污水处理站建设远离办公区及居民区，污水处理站各设备采用封闭处理，且项目建成后将在猪舍外进行大面积绿化，经过树木降噪和距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值。

项目采取的噪声防治措施使用范围广、简单易行。在技术及经济方面是可行的。

### 7.2.5运营期固体废物处置措施及其可行性论证

本项目产生的固体废物包括猪粪、病死猪只、污水站污泥以及员工办公生活垃圾等。此外，猪只防疫、诊疗会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、一次性医疗用具等废物属于医疗废物（HW01医疗废物）；过期的废兽药属危险废物（HW03废药品、废药）。

#### 7.2.5.1猪粪便、饲料残渣、无害化处理垫料、污泥处置措施及其可行性

（1）处理措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖污染防治管理办法》（2002）规定：畜禽养殖场必须设置畜禽废渣的储存设施和场所，采取对储存场所地面进行水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害；畜禽养殖场应采取将畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用。用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的无害化标准，防止病菌传播。

项目采用干清粪工艺，清出的猪粪、饲料残渣、粪渣、污泥一起进入堆肥场，经好氧发酵通过添加微生物进行发酵堆粪。生产的粪肥部分回用于项目种植区施肥，部分外卖给有机肥厂或外卖给周边农户用于施肥，不会对周围环境产生影响。

（2）好氧发酵工艺原理

本项目堆粪棚采取好氧发酵措施，好氧发酵是一种无害化、减容化、稳定化的污泥综合处理技术，亦称好氧堆肥技术。它是利用好氧嗜热菌、嗜热菌的作用，将污泥中有机物分解，形成一种类似腐殖质土壤的物质。代谢过程中产生热量，可使堆料层温度升高至 55℃以上，能有效杀灭病原体、寄生虫卵和病毒，提高污泥肥分。

（3）技术可行性分析

本项目粪便全部运至堆粪棚，通过高温好氧发酵，进行灭菌、消毒和无害化处理，采用工艺满足《畜禽粪便堆肥技术规范》（NT/Y3442-2019）要求，技术可行。

#### 7.2.5.2病死猪

本项目采用的无害化降解机，利用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24小时的高温环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解，成为有机肥。

本项目病死猪无害化处理工艺满足《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号中“化制法”工艺，属于可行技术。

#### 7.2.5.3医疗废物

项目产生的医疗废弃约为0.2t/a，医疗废物设置了专用存储容器，并暂时存放于仓库间，收集到一定数量后交由有资质单位进行处置。

（1）医疗废物暂存间设计分析

项目设置医疗废物暂存间，医疗废物暂存间设计按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）及2013年修改单的要求进行。医疗废物暂存间地面作“四防”处理，设置有警示标志，暂存间内有安全照明系统，防风、防雨、防晒、防渗，地面渗透系数小于1.0×10 -7 cm/s，不相容（相互反应）的危险废物分开收集存放，暂存间周围修建排水沟，能及时疏导地面径流，保证能防止25年一遇的暴雨流到医疗废物暂存间。

（2）危险废物运输与处置分析

①危险废物处置全过程的管理制度；转移联单管理制度；职业健康、安全、环保管理体系（HSE）；处置厂（场）的管理人员应参加环保管理部门的岗位培训，合格后上岗；档案管理制度。

②危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

③承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

④载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。

⑤组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括废物泄漏情况下的有效应急措施。

（3）危险废物处置单位可行性分析

项目在进行猪疫病防治等过程中使用一定量的兽药、疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生废包装材料和容器等废物。其中猪只防疫、诊疗会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、一次性医疗用具等废物，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该部分废物属于医疗废物（HW01医疗废物），废物代码为831-001-01，主要危险特性为感染性；过期的废兽药属《国家危险废物名录》（2021年版）中的危险废物（HW03废药品、废药），废物代码为900-002-03，主要危险特性为毒性，产生量约为0.2t/a。须交由有医疗垃圾处理资质的专业机构进行处置。此类危险废物的处置需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》进行收集处置，禁止随意丢弃。

综上所述，项目医疗废物暂存间安全可靠，不会受到风雨侵蚀，有效地防止暂存过程中产生二次污染。企业通过加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实，项目危险废物得到妥善处理，技术可行，且执行较容易，经济上可行。

#### 7.2.5.4废脱硫剂

沼气净化阶段产生的脱硫剂废弃后全部返回供货厂家进行统一处置，不外排，不对环境造成二次影响。

#### 7.2.3.5生活垃圾

统一收集、分拣回收可利用部分后，定期清运至当地生活垃圾收集点暂存，由环卫统一清运处置。

项目固体废物收集处理总投资为28万元，投资不大，后期运行费用较低，设备操作易实施，综上，本项目采取的固废处理方法技术成熟有效，处理后对环境影响不大，技术及经济上均可行。

### 7.2.6土壤污染防治措施及其可行性论证

7.2.6.1源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种涉及污染的原辅材料输送及装卸、养殖过程中污水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对污染物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。从生产过程入手，在工艺、管道、构筑物结构、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，对污水、粪便等污染物贮存区采取防渗结构，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

7.2.6.2过程控制措施

本项目应根据养殖区的产污特点及占地范围内的土壤特性按照相关技术要求采取过程阻断、污染削减和分区防控措施。一般主要从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

（1）大气沉降污染途径治理措施及效果

本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，本项目氨气及H2S产生环节主要为猪舍、堆粪棚及污水处理站，经处生物除臭后、植物吸附后达标排放，计入空气中的量较小，且项目区周边分布有大量林地，NH3及H2S的排放对土壤影响较小。

（2）地面漫流污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流途径须设置地面硬化、围墙以及事故收集池等措施。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水不得流出项目区。运行过程中产生废水主要为猪只尿液、猪舍及场地冲洗废水、堆粪棚渗滤液以及员工生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等有机物，不含有毒有害化学物质及重金属等特征污染物，全部回用，达到回用标准的废水中的有机物均能有效被绿化植被及农作物吸收，进入土壤中的量极小。

项目区未经建筑物覆盖的地面均设置为绿化及硬化地面；设置项目区外截洪沟减少受污染的雨水量，同时防止项目区污水漫流进入外环境；并且通过结合项目生产设施设置分区防渗，可使各单元具有较好的防渗效果，产生的渗漏量极少，能有效防止废水渗透入土壤中。运行期通过加强维护和管理，污废水发生渗漏的可能性极小，并通过设置事故应急措施防止废水事故外排。此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

（3）垂直入渗污染途径治理措施

生活污水和猪舍冲洗废水统一收集后进入污水处理站处理达到经自建污水处理站处理达到行《城市污水再生利用  绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准用于项目种植区农牧草灌溉。其废水经污水处理站处理后出水水质中中有机物浓度很低，均能有效被绿化植被及农作物吸收，进入土壤中的量极小，对土壤环境影响小；对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出项目区。项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施。同时建设单位再管理方面应在管理方面加强管理，采取相应防渗措施可防治污染物在暂存或输送过程中对区域土壤环境造成污染。

综上，项目运行过程中产生的“三废”均有可能对土壤产生不利影响，通过从源头控制及进入土壤的过程防控，通过采取防止废水未经处理外排，臭气经处理后达标排放，场区设置绿化，场区分区防渗等措施后能够满足土壤污染防治要求，从技术上分析是合理可行的。

## 7.2.7风险防范措施

## 7.3 项目环境保护措施汇总

项目施工期及运营期环保措施汇总见表7.3-1。

表7.3-1  项目施工期、运营期环保措施及预期效果一览表

| 内容 时段 | 污染源 | 主要污染物 | 治理措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | COD、SS | ①施工废水采用沉淀池收集，回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，综合利用； ②雨天暴雨地表径流经排水沟及截流沟引至开挖的污水处理站池子，经沉淀处理后用于非雨天施工场地洒水降尘及施工工序，综合利用； ③生活污水收集后进入沉淀池沉淀后回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，综合利用。 | 废水收集处理后全部回用，废水不外排 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | ①在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量；②施工建筑材料的堆场处应定点定位，并采取适当的围挡、遮盖防尘措施，砂石尽量放于棚内，在迎风面用苫布或其它材料遮挡，减少扬尘污染；③车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒④应采取拦挡和土工布覆盖等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值二级标准 |
|  |  | 运输扬尘 | ①拟建项目土石方可厂内平衡，确需外运弃方或运入粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者加盖苫布，并配置防洒落装置，车辆装载粉质材料高度应低于车帮 15~20cm，保证运输过程中不散落。 ②散落在路面上的泥土要及时清扫，减少道路积尘量，以减少风蚀扬尘和交通扬尘。 ③运输车辆禁止随意抛洒和倾倒建筑垃圾，必须运至指定市政消纳场处理，严禁超高超载超速。 |  |
|  |  | 施工机械废气 | ①施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，严禁使用报废车辆和淘汰设备；②施工机械设备宜采用优质柴油。 | 排放量较少，对环境影响较小 |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | （1）对产噪高的设备，建议在其外加盖简易棚。施工过程中，应根据机械设备产生噪声的特点，合理安排施工时间； （2）对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 （3）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （4）施工设备设置项目区中心区域。 （5）尽量避免夜间施工，禁止高噪声设备夜间施工。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 固体废物 | 土石方、建筑垃圾 | ①土石方实现场内平衡，剥离表土临时堆存场内，用于后期绿化覆土，表土堆场采取拦挡及土工布覆盖； ②建筑垃圾应尽量回收可利用废物，不能回用的建筑垃圾运至乡镇管理部门指定的地方处置，严禁随意堆弃； ③生活垃圾统一收集后，委托环卫部门清运处置 | 处置率达100%，不外排 |
|  | 生态 | 水土流失 | （1）平整土地及建筑物基础开挖等施工作业尽可能避开雨季，表土层的土壤应选择适当地点堆存，留作今后绿化用土。 （2）合理选择施工工序，开挖的土石方应及时运至指定地点，尽量缩短土石方的堆放时间，避免产生新增的水土流失。 （3）施工中经常对临时排水沟、沉砂池进行检查、清理，避免排水沟堵塞造成新增水土流失。 （4）项目建成绿化实施后，应加强抚育管护，对成活率较低的区域进行补植，使植被及早发挥水土保持效益，区内建设绿化用地面积为12000m2。 | 对生态环境影响小 |
| 运营期 | 废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、TP等 | 养殖区经设置污水收集管道，养殖废水、堆粪棚渗滤液和生活污水经统一收集后，出水水质能达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准要求，回用于项目种植区农牧草地灌溉用水。污水处理站采用“格栅集污池+固液分离+水解酸化+厌氧+二级A/O+消毒+沼液塘”工艺，污水处理站规模设计为300m3/d，项目区内设置一个4700m3的清水池用于处理后达标后废水的储存。 2）污水收集管道、堆粪棚渗滤液导排管、污水处理站各种水池必须采取防渗、防腐措施，场内地面应进行混凝土硬化。 3）设置1个420m3的污水事故池。 4）场内排水实行雨污分流。 5）加强管理，严格监控，杜绝污水事故性排放。 6）场区严格执行分区防渗要求，防止废水渗透入土壤环境造成不利影响。 7）①重点防渗区：无害化处理车间、堆粪棚、格栅集污池、猪舍、污水处理站、事故池、医废暂存间、尿液导排管道采用了6m厚的夯实黏土层+HDPE人工合成衬层+混凝土防渗，满足重点防渗等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。 ②一般防渗区：出入口消毒池、生活区总消毒间、车辆消毒通道、生产区消毒间、猪舍消毒间、清水储存池采用1.5m厚的黏土层＋混凝土进行了防渗，满足等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。 ③简单防渗区：生活区、高位水池、发电机房、厂区道路，采用混凝土进行硬化处理。 | 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准要求。 |
|  | 废气 | 恶臭等 | 1）养殖场通过加强舍内通风等抑制或减少臭气的产生； 2）猪粪处理各工艺单元宜设计为封闭形式，减少恶臭对周围环境的污染； 3）在集中式污粪处理设施的卸粪接口及固液分离设施等位置宜喷淋生化除臭剂； 4）采取物理、化学、生物除臭。 | 确保恶臭气体达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中排放标准，臭气浓度70（无量纲）；达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》厂界NH3：1.5mg/m3；H2S：0.06mg/m3。 |
|  | 固体 废物 | 猪粪、病死猪、生活垃圾等 | 1）圈舍清粪采取干清粪工艺，粪便与饲料残渣、污水处理站污泥一起猪粪、污水处理站污泥、饲料残渣等运至堆粪棚堆粪发酵粪肥用作种植区及周边农作物肥料，综合利用； 2）病死猪经无害化发酵处理后用作种植区农牧草施肥，综合利用； 3）猪粪、污水处理站污泥、饲料残渣、无害化发酵垫料等运至堆粪发酵粪肥，用作种植区及周边农作物肥料，综合利用； 4）废弃的生物除臭剂空桶及废脱硫剂由供应厂家回收处； 5）废饲料袋收集后外售给废品收购站；生活垃圾运往指定地点处置；废药品委托有资质的单位处置；沼气脱硫过程中产生的废脱硫剂由供货商更换带走。 | 固体处置率100%。 |
|  | 各类 设备 | 噪声 | 1）选用低噪声的设备，并对排风扇、水泵、风机等高噪声设备采取减震、隔震措施； 2）为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛。 | 场界噪声昼间、夜间达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对环境影响较小。 |
|  | 交通 运输 | 噪声、恶臭等 | 1）根据生产实际情况，合理调度汽车运输，夜间停止运输； 2）优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段； 3）商品猪运输车辆注意消毒，保持清洁； 4）应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。 5）运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。 | 降低本项目营运期交通运输对沿途产生的影响。 |
|  | 风险事故防范措施 | 1）沼气储气罐区域加强管理，禁止烟火； 2）次氯酸钠存放按照环评要求采用专门的容器放置单独区域； 3）制定沼气爆炸风险事故及次氯酸钠泄露事故应急预案。 | 有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 |
|  | 生物安全性措施 | 1）进行规范的引种； 2）选用合适的日常消毒用品； 3）及时灭除蚊蝇； 4）日常出入圈舍后应进行消毒； 5）定期或不定期进行免疫接种； 6）发生疫情时，应按规范和有关部门规定处置病死猪。 | 提高项目商品猪品质，防止生物安全隐患。 |

# 8 环保投资及经济损益分析

本次环评在以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较的基础上，从环境影响的正负两方面进行经济损益核算。本项目环境经济负效益主要为污染物的排放产生的排污费用，正效益主要为采取环保措施后废物综合利用带来的经济效益。因此，本次评价从拟建项目的污染防治费用和废物综合利用带来的效益两方面进行环境影响经济效益分析。

## 8.1建设项目环保投资

环保投资是指为防止污染环境，减轻或防止环境质量下降，维护与发展环境的某些机能以及为创造新环境所付出的花费。这些环保设施、环保措施投资，主要防范和减缓工程对所在区域的大气环境、水环境、声环境和社会环境带来的不利影响，弥补了环境污染带来的损失。项目工程总投资30000万元，其中用于环保工程投资1247.6万元，占总投资的4.16。项目环保工程投资估算见表8.1-1。

表8.1-1  环保投资一览表

| 时段 | 类别 | 污染物 | 拟采取环保工程措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染防治措施 | 施工扬尘、运输扬尘 | 道路硬化、运输车辆遮盖、工地施工围挡、洒水降尘、设置遮盖、及时恢复临时用地等措施 | 12 |
|  | 水污染防治措施 | 施工废水 | 沉淀池 | 2.5 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 生活污水收集池1座 | 0.5 |
|  | 噪声污染控制措施 | 高噪声施工设备 | 隔声屏障 | 1.8 |
|  | 固废处置措施 | 建筑垃圾 | 处置及清运费 | 6.6 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 环卫部门清运 | 0.5 |
|  | 生态保护措施 | 水土保持措施 | 截排水沟、沉砂池、植被恢复等 | 11.2 |
| 运 营 期 | 大气污染污染 防治措施 | 猪舍恶臭 | 水帘除臭、及时清粪、加强猪舍通风、猪舍周围和粪便中添加益生菌、喷洒微生物除臭剂 | 30 |
|  |  | 堆粪棚恶臭 | 设置雨棚、三面半封闭式堆粪棚，在周边种植绿化； 采用“结皮+稻草遮盖”粪堆；使用腐熟剂和微生物菌进行调节发酵；定时在堆粪棚四周喷洒生物除臭剂 | 26 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 池体加盖、喷洒除臭剂、四周绿化 | 8 |
|  |  | 沼气 | 沼气收集、脱水脱硫设施、火炬燃烧器 | 20 |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟净化器，2000m³/h | 1.5 |
|  | 水污染防治措施 | 雨污分流 | 管道 | 100 |
|  |  | 综合废水 | 300m3/d 污水处理站1座 | 800 |
|  |  |  | 1座沼液塘（47000m3） | 20 |
|  |  | 事故池 | 事故应急池（420m3） | 15 |
|  |  | 防渗 | 猪舍、粪便暂存间、尾水贮存池、危废暂存间、事故应急池、污水处理站各反应池等做好防渗、防雨、防漏措施 | 126 |
|  |  | 灌溉管网 | / | 30 |
|  | 噪声污染控制措施 | 设备噪声 | 采取减振、设置吸声材料措施；选用低噪声设备等 | 5 |
|  | 固废处置措施 | 病死猪 | 1台一体化无害化处理机 | 20 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间（10m2） | 8 |
|  |  | 生活垃圾 | 若干垃圾桶 | 3 |
| 合计 | 1247.6 |

## 8.2环保投资效益分析

### 1）项目建设的环境负效益

根据对工程性质、建设规模等方面的分析，本项目建设将不可避免对环境产生一定的影响。主要是污染物的排放给环境带来的负效益。

大气环境影响：项目运营期产生的恶臭污染物、沼气燃烧废气，将对区域环境空气质量产生一定影响。

水环境：养殖废水及生活污水，废水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。

声环境：猪只、生产设备运营期对周围的声环境增加了贡献值。

固废：项目生产过程产生的猪粪、饲料残渣、无害化车间垫料、污泥、病死猪、生活垃圾等带来了固体废物的产生量。

### 2）环境正效益定性分析

本项目环保投资1247.6万元。投入这一部分资金用于环境保护后，可以取得如下环境效益：

- 养殖废水及生活污水经处理达标后回用于项目种植区农牧草地灌溉，不外排，实现了废水的零排放，主要污染物削减量：COD为97.53t/a，BOD5为37.03t/a，氨氮9.63t/a，SS为29.9t/a、TP为1.6t/a。

- 通过采取生物除臭、猪舍封闭式设计以及抽排风等措施降低恶臭染污物产生及排放量。本项目大气污染物削减量：NH3为82.851t/a、H2S为8.145t/a。

（3）项目区实施雨污分流。

（4）猪粪及时运至堆粪棚、脱水处理后的污泥、饲料残渣、无害化处理车间废发酵垫料运至堆粪棚经经堆粪及发酵的粪肥用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥。

（5）病死猪只经一体化无害化处理设备处理，用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥。

### 3）环境正效益定量分析

本项目采取相应的环保措施后，减少污染物排放量，有一定的环境效益。根据《中华人民共和国环境保护税法》附表中的相关规定及《云南省环境保护税适用税额和应税污染物项目数的方案（草案）》。云南省环保税大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量2.8元；水污染物环保税适用税额为每污染当量3.5 元。核算本项目的环境效益。环境保护税税目税额表详见表8.2-1。

表8.2-1  环境保护税税额表

| 税目 | 计税单位 | 税额 |
| --- | --- | --- |
| 水污染物 | 每污染物当量 | 3.5元 |
| 大气污染物 | 每污染物当量 | 2.8元 |
| 其他固体废弃物（含半固态、液态废物） | 每吨 | 25元 |

（1）废水治理措施损益分析

1）水污染物环境保护税计算方法如下：

①污水污染物环境保护税计算安排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征，每一污染物当量征收标准为3.5元。

②畜禽养殖业的污染当量数计算方式为=污染排放特征值/污染当量值（畜禽养殖业养猪场污染当量值为1头）。

污水排污费收费额＝3.5元×前5项污染物的污染当量数之和；本项目排污费＝（97.53*1+29.9/4+9.63/0.8+37.03/0.5+1.6/0.25）×1000×3.5=69.13万元/年。

本项目废水经污水处理站达标后全部用于绿化及猪舍冲洗、周边农田林地浇灌，故采取措施后在减少新鲜用水量的同时减少69.13万元/年的废水排污缴纳费用。

（2）固体废物治理措施损益分析

1）固体废物排污费征收标准

对无专门贮存或处置设施和专用贮存或处置设施达不到环境保护标准（即无

防渗漏、防降尘、防水土流失设施）排放的工业固体废物，一次性征收固体废物

排污费。每吨固体废物的征收标准为：冶炼渣25元、煤粉灰30元、煤矸石5元、尾矿15元、其他渣（含半固态、液态废物）25元。

本项目运营期猪粪、饲料残渣、无害化车间垫料、污泥经堆粪处理，病死猪经一体化无害化发酵处理后用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥。其产生量为20761.38t/a，不属于危险固体废物。若随意丢弃，则内年应缴纳总排污费为：20761.38*25=8.38万元，本项目运营期产生的固体废物全部得到妥善处置，不随意丢弃。采取措施后减少排污费51.9万元。

2）固体废物堆粪发酵成粪肥产生的价值

本项目运营期猪粪、饲料残渣、无害化车间垫料、污泥及病死猪产生总量为20761.38t/a。本项目运营期猪粪、饲料残渣、无害化车间垫料、污泥经堆粪处理，病死猪经一体化无害化发酵处理后用作项目种植区施肥及周边种植农作物施肥。上述固体废物堆粪发酵成粪肥约16000t/a，其粪肥的价格约为500元/t，则固体废物堆粪发酵粪肥价值800万元。

（3）废气污染物环境保护税计算

①废气污染物环境保护税安排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收，每一污染当量征收标准为2.8元。

②对每一排放口征收废气污染物环境保护税的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序。本项目废气污染物NH3污染物的当量数为9.09，H2S的污染当量数为0.29。某污染物的当量数=该污染物的排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克）

通过采取措施后本项目大气污染物削减量：NH3为82.851t/a、H2S为8.145t/a，则削减废气污染物环境保护税征收额=2.8元×污染物的污染当量数之和=2.8元×（82.851×9.09×1000+8.145×0.29×1000）=75.55万元

（4）其他环保效益分析

项目沼气进行利用，沼气产生量约为33761m3/a，92.5m3/d，沼气热值21000KJ/m³，可转化电量1.8Kw•h/m³，本项目沼气可产生电量为60769.8KW•h/a，每Kw•h价格0.5元，则沼气利用的效益为3.04万元，本项目沼气用于生活燃料。

### 4）总的环境效益经济分析

年净效益=69.13+51.9+800+75.55+3.04=999.62万元

## 8.3小结

该项目运用后，经济效益显著，社会效益明显。本环评要求投入1247.6万元进行环境治理，能有效的保护环境而不致使当地环境功能发生变化。投入上述环保投资对建设项目的经济效益无影响，还能有效减少该项目的污染物排放，减轻项目建设所带来的环境污染，可最大限度减少发生环境污染事故的概率。

# 9 环境管理与环境监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 9.1.2环境管理机构的设置

（1）机构组成

根据本项目的实际情况，建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构挂靠在该公司技术管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。（2）环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员1名，污水处理站操作人员2名，垃圾处置和绿地养护人员2名。

### 9.1.3环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对本项目环保人员和养殖场工人进行环境保护教育，不断提高工人的环境意识和环保人员的业务素质。

### 9.1.4环境管理要求

（1）配合环保主管部门和环境监测机构做好项目监测和日常管理。

（2）强化环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，排除故障，保证环保设施的正常运转，保证污染物的达标排放。

（3）加强项目区内及周围的绿化工作，制订绿化规划，尽量绿化项目区占地范围内的可绿化土地。

### 9.1.5环境管理制度

为了预防和控制污染，减少污染物的排放，企业应制定及实施环境管理制度，确保生产过程中的污染物经处理后达标排放，使生产不致对周围环境造成有害影

响。环境管理制度应包含如下内容：

（1）环保教育制度：严格贯彻执行国家制定的各项环境保护的法律法规，环保主管部门要定期组织环保培训教育工作，逐步增强全体员工的环境保护意识，动员全员参与环境保护工作。

（2）环保岗位责任制度：企业环保管理部门应配备必需的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名厂级领导来分管环境保护工作，并指定若干名专职环保技术员，协助领导工作。设立“三废”处理人员岗位负责制，实行严格的奖、罚制度。

（3）厂内环境监测制度：定期做好各种环境因素的监测检测工作，同时做好登记。

（4）环境污染事故调查与应急处理制度：针对可能发生的水污染、大气污染等事故，公司应制定完善的《突发环境事件应急预案》，以有效应对突发环境污染与破坏事故，提高应急反应和救援水平。公司发生污染事故后，应按照《环境保护法》等法规要求，妥善做好事故的善后工作，并协助环保部门做好事故原因的调查和处理，制定出防范事故再发生的措施。

（5）环保设施与设备运转监督管理制度：对环保设施、设备等认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求。

（6）清洁生产管理制度：公司鼓励和促进清洁生产，公司行政部门、生产车间应将清洁生产纳入各级管理制度及考核制度。

（7）监督检查制度：环保主管部门要建立监督巡查管理制度，制定监督巡查管理规范，加强对各环境因素的监督和管理，定期通报公司的环境状况并及时上报公司负责人。

项目应参照以上有关职责和制度针对本项目的实际情况，规定本项目内环境保护责任人和相关部门的职责，并建立相关的环境保护规章制度。

### 9.1.6环境管理台账和报表管理

项目管理台账须根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）（HJ944-2018）》及《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业（HJ1029-2019）》执行，建设排污单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账应按照电子台账和纸质台账两种形式同步管理。环境管理台账应记录基本信息、生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息等。

（1）记录内容

1）环境管理台账记录基本信息

基本信息包括排污单位生产设施基本信息与污染防治设施基本信息。

①生产设施基本信息

生产设施基本信息包括养殖种类、养殖能力、占地面积、栏舍面积、是否雨污分流等。

②污染防治设施基本信息

污染防治设施基本信息包括废水处理设施名称、编码、处理规模、处理工艺、污泥处理处置方式、是否有流量计、是否安装在线监测及在线监测指标；无组织废气收集装置名称、编码、处理方式、型号、排放方式、是否开展监测等。

2）生产设施运行管理信息

生产设施运行管理信息为养殖栏舍管理信息，具体应记录养殖种类、栏舍数量、栏舍面积、养殖方式、存栏量、出栏量、总取水量、总排水量。

3）污染防治设施运行管理信息

包括废水、无组织废气及固体粪污污染防治设施运行管理信息，至少记录以下内容：

①正常情况

废水污染防治设施运行管理信息应记录污染物排放情况、污泥产生量及处理处置情况、主要药剂添加情况等；无组织废气污染防治设施运行管理信息应记录无组织排放控制措施、记录班次、控制措施运行参数等；固体粪污设施运行管理信息应记录清粪方式、粪污产生量和清出量、粪污利用去向等。

②异常情况

应记录异常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、是否报告、所采取的措施。

4）监测记录信息

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819 -2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业（HJ1029-2019）》 执行。应同步记录监测期间的生产状况。

5）其他环境管理信息

依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

（2）记录存储及保存

1）纸质存储

纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。保存时间原则上不低于3年。

2）电子化存储

应存放于电子储存介质中，并进行数据备份；可在排污许可证管理信息平台填报并保存，由专人定期维护管理。保存时间原则上不低于3年。

（3）环境管理台账记录频次

生产设施运行管理信息为对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；本项目对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录栏舍数量、栏舍面积、存栏量、出栏量等信息按批次记录，1 次/批次；总取水量、总排水量信息按月记录，按年汇总。

废水污染防治设施运行情况污染物排放①正常情况按日记录，按月汇总；主要药剂添加情况按批次记录，按月汇总；用电量逐月记录，1 次 1 月:无组织

废气污染防治措施管理信息按日记录，1 次日:固体粪污产生量按日记录，按月汇总，清出量按批次记录，按月汇总。②异常情况按照异常情况期记录，--次/异常情况期。 其他环境管理信息中废气无组织污染防治措施管理信息按日记录，1次/日。

### 9.1.7环境管理计划

（1）污染物排放清单

本项目污染物排放清单详见下表。

表9.1-1 污染物排放清单

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 措施 | 排放量（t/a） | 执行标准 | 达标情况 | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | NH3 | 83.9 | 加强通风、料添加活菌剂、使用低氮饲料、喷洒除臭剂、猪舍、堆粪棚及污水处理站周围植树绿化 | 1.049 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596- 2001）要求，臭气浓度70；《恶臭污染物排放标准》GB1 4554-93二级标准值 场界浓度标准NH31.5mg/m3；H2S 0.06mg/m3 | 达标 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 8.262 |  | 0.117 |  | 达标 |  |
|  | 沼气 | / | 33761m3/a | 脱水脱硫处理后用作燃料，剩余部分放空燃烧 | 0 | / | / | / |
|  | 油烟 | 油烟 | 0.013 | 安装净化率为70%的油烟净化器 | 0.004 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）：2.0mg/m3 | 达标 | / |
| 废水 | 废水量 | 38463.88 | 1套处理能力为300m3/d的污水处理站,，全部回用于项目种植区农牧草灌溉 | 0 | 满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中表1标准绿地灌溉标准 | / | 不设排污口 |
|  | 废水量 | 38463.88 |  | 0 |  | / |  |
|  | COD | 97.53 |  | 0 |  | / |  |
|  | BOD5 | 37.03 |  | 0 |  | / |  |
|  | NH3-N | 9.63 |  | 0 |  | / |  |
|  | 悬浮物 | 29.9 |  | 0 |  | / |  |
|  | TP | 1.6 |  | 0 |  | / |  |
| 固废 | 猪粪 | 20414.01 | 堆粪棚堆肥 | 0 | 畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） 《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012 | / | 处置率100% |
|  | 饲料残渣 | 36.57 |  |  |  | / |  |
|  | 格栅渣、污泥 | 22 |  |  |  | / |  |
|  | 无害化处理车间废发酵垫料 | 228 |  |  |  |  |  |
|  | 病死猪只 | 60.8 | 一体化无害化处理设备处理 |  |  | / |  |
|  | 医疗废物 | 0.2 | 集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置 | 0 | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固废贮存、处置按照危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其修改单 | / |  |
|  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 废脱硫剂 | 0.15 | 废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用 |  |  | / |  |
|  | 生活垃圾 | 21.9 | 统一收集、分拣回收可利用部分后，定期清运至当地生活垃圾收集点 |  |  | / |  |
| 噪声 | 水泵、风机等机械噪声 | 70~80dB（A） | 厂房隔声、合理布局、基础减震、距离衰减、绿化 | 60~65dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标。 昼间：60dB(A)、夜间： 50dB(A) | 达标 | / |
|  | 猪叫声 | 80dB（A） |  | 65~75dB（A） |  |  |  |
|  | 铲车 | 70dB（A） |  | 60~70dB（A） |  |  |  |

（2）环境管理计划

本项目环境管理计划见表9.1-2。

表9.1-2  项目环境管理计划

| 时期 | 管理要求 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | ①环保设施严格按设计要求，环保工程与总体工程同步施工； ②环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责； ③对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作； ④按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 ⑤土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等，应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。 ⑥合理布置施工场内的机械和设备，合理安排施工时间，夜间禁止有产生较大噪声的施工作业。 ①对施工队伍实行环保责任制，在相关合同中应包括有环境保护的条款与规定。 ②对施工中的物料运输、扬尘、噪声、废水和固体废物等处理有明确规定，并予以检查与监督。 ③对于施工中发生的环境影响与环境纠纷，要积极协商，承担责任，恰当处理，力求得到对方的谅解与配合。 | 建设单位 |
| 运营期 | ①所有环保设备经过试运转检验合格后，方可进入运营； ②运营期的环保问题由场内环境管理机构负责。 ③环境管理机构必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对排出的废气、噪声、污水处理站出水进行定期监测； ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 ⑥对项目区内的公建设施给水管网、生产设备进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 ⑦生活垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，能回用的全部回用，少数不能回用的运至生活垃圾收集点，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒。 ⑧绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对场内的绿地必须有专人管理、养护。 ⑨确保各处理设施正常运行，污染物达标排放。 | 建设单位 |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准方法执行 | 有资质单位 |

（3）环境监理要求

本项目环境监理要求见表9.1-3。

表9.1-3  项目环境监理要求一览表

| 时期 | 实施机构：建设单位 | 监理单位 | 执行标准 | 监理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | ①施工废水采用沉淀池收集，回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，综合利用； ②雨天暴雨地表径流经排水沟及截流沟引至开挖的污水处理站池子，经沉淀处理后用于非雨天施工场地洒水降尘及施工工序，综合利用； ③生活污水收集后进入沉淀池沉淀后回用于场内施工过程、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，综合利用。 | 当地生态环境局 | / | 废水不外排，对周围水环境影响较小 |
|  | 大气环境 | ①施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。 ②车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶。 ③尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ④采取拦挡和土工布覆盖等措施，减少临时表土堆场和临时堆料场扬尘产生。 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 扬尘对关心点的影响小 |
|  | 噪声 | ①施工过程中，应根据机械设备产噪特点，合理安排施工时间； ②运输车辆在途经声环境敏感路段时限速行驶、禁止鸣笛； ③尽量将高噪机械布置在项目区中部，远离周边居民点。 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值 | 满足《建筑施工场界噪声限值》，施工噪声对环境保护目标影响小 |
|  | 固体废物 | ①施工期基础开挖产生的土石方实现场内平衡，剥离表土临时堆存场内，用于后期绿化覆土，表土堆场采取拦挡及土工布覆盖； ②施工产生的建筑垃圾尽量回收可利用部分，不能回用的建筑垃圾用于运至乡镇管理部门指定地点堆放，严禁随意堆弃； ③施工期产生的生活垃圾统一收集后，能回收的回收利用，不能回收利用部分运至政府指定垃圾收集点处置。 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 | 固体废物得到妥善处置 |
|  | 生态环境 | ①平整土地及建筑物基础开挖等施工作业尽可能避开雨季，表土层的土壤应选择适当地点堆存，留作今后绿化用土。 ②合理选择施工工序，开挖的土石方应及时运至指定地点，尽量缩短土石方的堆放时间，避免产生新增的水土流失。 ③施工中经常对临时排水沟、沉砂池进行检查、清理，避免排水沟堵塞造成新增水土流失。 ④绿化实施后，应加强抚育管护，对成活率较低的区域进行补植，使植被及早发挥水土保持效益。 ⑤为了减少工程施工噪声对周边野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划。 |  | / | 水土流失总治理度达99.9% |
|  | 防渗措施 | 重点防渗区：无害化处理车间、堆粪棚、格栅集污池、猪舍、污水处理站、事故池、医废暂存间、尿液导排管道系统，采用6m厚的夯实黏土层+HDPE人工合成衬层+混凝土防渗，满足重点防渗等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。 一般防渗区：出入口消毒池、生活区总消毒间、车辆消毒通道、生产区消毒间、猪舍消毒间、清水储存池，采用1.5m厚的黏土层＋混凝土进行了防渗，满足等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。 简单防渗区：生活区、高位水池、发电机房、厂区道路等场区除绿化外的空地，采用混凝土进行硬化处理。 |  | / | 满足相应的防渗要求 |

## 9.2环境监测计划

### 9.2.1污染源监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合本项目的污染源及污染物排放特点，制定以下污染源监测计划，见表9.2-1。

表9.2-1  运营期污染源监测计划表

| 监测内容 | 污染源或监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进、出口 | pH 、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵等特征因子 | 每年一次，每次连续两天 | 有监测资质单位 |
| 废气 | 厂界上风向设置1个点位，下风向设置2-3个监测点 | NH3、H2S及臭气浓度 | 每年一次，每次连续二天 | 有监测资质单位 |
| 噪声 | 项目区东南西北厂界外1m各设1个点监测 | 昼夜等效声级（Leq） | 每季度一次，每次连续两天（昼间、夜间各监测一次） | 有监测资质单位 |

根据各类污染治理设施的运转情况，如发现治理设施非正常运转等情况，应增加监测频次，并采取必要措施确保治理设施正常运行。

除定期例行监测外，企业应采取必要的自行监测计划，参照例行监测废气、废水及噪声监测内容，不定期进行监测，确保污染物达标排放。

### 9.2.2环境质量监测

项目环境质量监测计划见下表9.2-2。

表9.2-2 运营期环境质量监控计划一览表

| 监测内容 | 污染源或监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 污水处理站地下水流向的下游15m处设置跟踪监测井 | pH 、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、总大肠菌群、硫酸盐、挥发酚、氯化物、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、细菌总数、全盐量 | 每年1次，每次连续两天 | 有监测资质单位 |
| 土壤 | 项目区内种植区 | pH 、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、土壤中寄生虫卵数/（个/kg）及土壤含盐量，调查土壤理化特性 | 每5年1次，每次监测1天 | 有监测资质单位 |

## 9.3总量控制建议

根据国家环保总局关于《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2010〕97号），“十三五”期间国家实施总量控制的主要污染物为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、和氮氧化物（NOx）。根据国家总量控制指标体系要求，结合本项目的污染物排放特点和本报告提出的环保对策，建议本项目污染物排放总量控制指标如下：

本项目产生的废水经处理达标后全部用于场区种植区农牧草地浇灌，因此不需要申请废水污染物总量控制指标。项目沼气经脱水脱硫净化处理后，燃烧过程仅产生少量的SO2、NOX，因此不需要申请大气污染物总量控制指标。

固体废物处置率100%。

因此，本项目不设总量控制指标。

## 9.4规范排污口

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环境保护总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。

（1）废水、废气排放口

本项目废水经处理达标后全部综合利用，废气主要来源于猪舍、堆粪棚及污水处理站等产生的恶臭，属无组织排放，因此本项目不设置废水排放口及废气排口。

（2）固定噪声源

①根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。

②在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。

（3）固体废物贮存

建设项目设置室内临时贮存库，应对各种固体废物分别收集、贮存和运输，临时贮存库有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并应设置标志牌。

一般固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求。

（4）设置标志牌要求

①排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近lm范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

③规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除

（5）排污口管理

建设单位应在各排放口处竖立或挂上排放口标准，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质，编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。建立排污口基础资料档案和管理档案。

有下列情况之一时，须履行排污口变更申报登记手续，更换标志牌和更改登记注册内容：①排放主要污染物种类、数量、浓度发生变化的；②位置发生变化的；③须拆除或闲置的；④须增加、调整、改造或更新的。

（6）环境保护图形标志

在项目的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。环境保护图形符号见表9.4-1。

表9.4-1  环境保护图形符号一览表

| 排放口 | 噪声源 | 固体废物堆场 | 危险废物暂存间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

标志牌的设置按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》（国环监〔1996〕463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证标志牌明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.5环保竣工验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令

第 682号）中的相关规定“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，建设单位应自行对环保设施进行竣工验收，验收清单见表9.5-1。

表9.5-1 “三同时”竣工验收一览表

| 序号 | 项目 | 处理措施 | 处理设施规模 | 处理对象 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 气 环 境 | 排风扇等通排风系统、喷洒生物除臭剂、产污单元四周设置绿化带 | — | 猪舍、堆粪棚、污水处理站恶臭 | 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中排放标准，臭气浓度70（无量纲）；达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》厂界NH3：1.mg/m3；H2S：0.06mg/m3 |
|  |  | 沼气利用系统 | 1套 | 沼气脱硫 | / |
|  |  | 抽油烟机 | 1套 | 食堂油烟 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001，排放浓度≤2.0mg/m3，去除效率≤70% |
| 2 | 水 环 境 | 污水处理站 | 1座（45m3/h），处理工艺采用“格栅集污池+固液分离+水解酸化+厌氧+二级A/O+消毒+沼液塘” | 养殖废水 | 项目产生的养殖废水和生活污水经自建污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求（其中粪大肠菌群、氨氮和总磷参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准），用于场区种植区农牧草地浇灌，同时防止废水的非正常排放情况的出现。 |
|  |  | 事故池 | 1座（1000m3） |  |  |
|  |  | 隔油池 | 1座（3m3） | 生活污水 | 对食堂废水进行隔油后与其他生活污水一起经化粪池预处理后进入污水处理站 |
|  |  | 化粪池 | 1座（10m3） |  |  |
|  |  | 雨污分流系统 | 1套，场内主排污管沟及盖板，场外雨水经雨水沟顺地势就近排出场外，项目区内雨水经雨水沟排出，场外配套一辆封闭式粪车输送处理后的达标废水 | 雨污分流 | 实现养殖场内雨污分流，防止雨水进入污水系统 |
|  |  | 地下水跟踪监测井 | 污水处理站地下水流向的下游15m处设置跟踪监测井 | 跟踪 监测 | 对地下水环境进行跟踪监测，执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准 |
| 3 | 声 环 境 | 合理布局、隔声、减震、绿化吸附等 | — | 污水泵、排风扇等噪声设备噪声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A） |
| 4 | 固体废物 | 堆粪棚，设置渗滤导排管引入污水处理站（防腐、防雨、防渗） | 840m2 | 污泥、格栅渣、粪便、饲料残渣 | 无害化、资源化 |
|  |  | 医疗危废暂存间 | 10m2 | 医疗废品 | 满足危险固废贮存、处置按照危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 无害化处理设施 | 1套 | 病死猪只 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》 |
|  |  | 由供应商负责更换带走 | 废脱硫剂 | 综合利用处置，不造成二次污染 |
|  |  | 生活垃圾收集桶 | 若干 | 生活垃圾 | 环卫部门清运，处置率100% |
| 5 | 地下水污染防治 措施 | 项目区分区防渗 | 重点防渗区：猪舍、事故池、医疗废物暂存间、堆粪棚、粪污收集管道、废水收集管道、污水处理站系统，采用6m厚的夯实黏土层+HDPE人工合成衬层+混凝土防渗，满足重点防渗等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求进行防渗。 一般防渗区：烘消棚、消毒间、沼液塘、化粪池、隔油池，采用1.5m厚的黏土层＋混凝土进行了防渗，满足等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。 简单防渗区：生活区构筑物、饲料料塔、发电机棚、道理等场区除绿化外的空地，采用混凝土进行硬化处理。 |
| 6 | 场区绿化 | 8000m2 | 恶臭、粉尘、噪声、绿化 | 净化空气，阻隔噪声，美化环境 |
| 7 | 场区种植区 | 300亩 | 主要种植玉米、蚕豆 |

## 9.5企业信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）的要求，建设单位是建设项目环评信息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程度、公开方式。建设单位应分阶段向社会公开环境信息，具体见表9.5-1。

表9.5-1  建设单位社会公开信息情况一览表

| 公开阶段 | 具体公开内容 |
| --- | --- |
| 报告书编制过程中 | 向社会公开建设项目的工程基本情况，拟定选址选线、主要环境影响情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径、方式。 |
| 报告书审批前 | 建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门审批前，向社会公开环境影响报告书全本，同时一并公开公众参与情况说明。 |
| 建设项目开工前 | 开工前，建设单位应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 施工过程中 | 建设单位应在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 项目建成后 | 建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。 （1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； （2）监测方案（自行监测方案、委托监测方案）； （3）监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； （4）污染源监测年度报告，企业可通过对外网站、报纸、广播等便于公众知晓的方式公开监测信息。 |

## 9.6排污许可管理

环境保护部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照上述要求做好排污许可制度的衔接工作，在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

# 10 环境评价结论

## 10.1产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），生猪养殖项目属于“第一类鼓励类”中第一项农林业中4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此本项目为国家鼓励类建设项目；且本项目已于2020年11月30日已在云南省投资项目在线审批监管平台进行申报，并通过审批取得投资项目备案证（项目序号：5303252020110592，项目代码：2020-530325-03-03-010888）（项目投资备案证见附件3），同意投资建设，项目符合国家产业政策。

## 10.2厂址可行性

本项目位于曲靖市富源县沙营村委会沙营村，项目选址不属于古敢水族乡禁养区、限养区，项目用地占地范围内用地现状为一般农用地，不属于基本农田，项目所在区域不属于云南省划定的生态红线范围，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域；项目选址满足《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等相关要求；不涉及城镇集中式饮用水源及农村饮用水源地保护区，项目汇水区域范围内涉及地表水体主要为小河头水库，无饮用功能。

距项目场区边界最近的敏感点为约北侧560m处的瓦窑村，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)，场界距离人口集中地区最小距离不得小于500m，故本项目的厂址符合规范要求。

本工程在严格实施各种污染防治对策的情况下，对当地的社会、经济、环境的制约不明显。因此，从项目综合影响判断，工程厂址的选择是可行的。

## 10.3清洁生产水平

根据清洁生产指标和工程清洁生产的分析过程来看，在对项目养殖工艺及设备、原辅材料指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物综合利用、产品、环境管理等相关问题的分析，本评价认为项目产品及养殖技术、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用、环境管理等五方面可满足国内清洁生产水平的要求。

## 10.4评价区环境质量现状及评价

### 10.4.1环境质量现状

（1）大气

区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

根据《曲靖市中心城区2020年环境空气质量报告》，曲靖市主城区2020年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度第95位百分数、O3 最大浓度8小时平均第90百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为环境空气质量达标区。

对项目区NH3、H2S进行了补充监测，共设项目厂址、下风向大寨村2个大气环境质量现状监测点。监测结果表明，2个监测点位NH3、H2S小时浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（2）地表水

根据现场踏勘，项目区周边无常年性地表水体分布，项目厂界南侧处有田间水沟，项目西侧约1200m处为黄泥河。其中南侧田间水沟主要功能为周边农田地灌溉及排洪功能，项目区产生的雨水经排水沟最终进入黄泥河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020 年）》中规定，黄泥河属珠江水系，南盘江一级支流，富源境内段水环境功能为工业用水、农业用水、饮用二级，水环境功能类别为III类。

根据监测结果，田间小沟上游及下游处的各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

在项目区东、南、西、北场界各设1个监测点。监测结果表明，各监测点昼间、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。

（4）地下水环境

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

共布设3个监测点，项目区地下水东南往西北流，1#监测点位为养殖场自打水井，位于项目区内，猪舍地下水流向的上游方向（猪舍上游60m），地理位置东经103.679786°，北纬25.111068°，用于养殖场养殖人员及猪只饮用；2#监测点位为项目区东南侧1140m处沙营村水井，位于地下水流向上游方向，地理位置经度东经103.682633°，北纬25.109819°；3#监测点位为项目西北村1200m处大寨村居民自打水井，位于地下水流向下游，地理位置东经103.688000°，北纬25.115519°，用于大寨村1户村民饮用。

根据现场踏勘，项目区周围无大型工业企业，且无可能污染地下水环境的工业企业存在，项目地处农村地区；同时根据监测结果显示，各监测标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）土壤环境质量现状

根据HJ 964-2018，本项目土壤污染影响型评价等级为三级评价，共布设3个表层样，分别布置在拟建污水处理设施区S1#、拟建堆肥场S2#、拟建猪舍中部S3#。监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)》中表1所列45全项基本因子及锌、pH值、含盐量共48项。

根据监测结果分析，项目区土壤含盐量为0.2~0.6g/kg＜1g/kg，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D的表D.1土壤盐化分级标准，说明项目区土壤未盐化；项目区土壤pH值为5.52~5.62，介于5.5~8.5之间，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D的表D.2土壤酸化、碱化分级标准，说明项目区土壤无酸化或碱化。

项目区各指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值标准要求。同时根据表4.2-9可知，本项目区土壤环境质量满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）中畜禽养殖场、养殖小区土壤环境质量评价指标限值，评价区土壤环境质量能够达到项目建设要求。

（6）生态环境

项目属山地丘陵区，项目占地为一般农用地，周边为灌木丛和农作物，植物结构单一，生物多样性较差。在调查范围内没有发现国家和省级重点保护的珍稀濒危保护物种和古树名木。建设区域原有农作物已基本进行收割或清理，项目建设区域杂草覆盖，周边无原始林草植被覆盖。受人为活动影响，项目区内生态环境受到一定的影响，缺乏野生动物栖息场所，不存在大型的野生动物，据走访调查，野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见的鼠类等，无国家级、省级重点保护野生动物。

### 10.4.2环境影响评价结论

#### 10.4.2.1环境空气影响评价

运营期废气主要是猪舍、堆粪棚、污水处理站恶臭，沼气及食堂油烟废气等。环评提出，通过调控饲料，采用低氮饲料，在饲料中添加活菌剂，加强猪舍通风；采用干清粪、日产日清；定期喷洒除臭剂；尿液收集后通过地埋污粪管收集自流进入格栅集污池，减少恶臭气体排放。污水处理系统厌氧反应采用厌氧罐，部分池体设置加盖设施。堆粪棚设置三面设置围墙，设置顶棚，喷洒生物除臭剂，周边设置绿化。厂界臭气排放浓度能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。环评对无组织排放的NH3和H2S进行了影响预测。预测结果表明，本项目无组织排放的 NH3、H2S 最大落地浓度处及厂界处浓度叠加值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求（氨200µg/m3，硫化氢10µg/m3），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）无需计算大气环境防护距离。项目下风向距离最近的环境保护目标下大麦冲NH3和H2S浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，项目无组织排放污染物对其影响可接受。项目卫生防护距离为污染物生产单元边界50m范围，废气污染物生产单元主要为猪舍、堆粪棚和污水处理站。根据现场勘察，项目周边主要分布为农田及林地，猪舍及堆粪棚边界周围50m范围内无敏感目标。项目建成后应严格执行卫生防护距离要求，在厂界外卫生防护距离内不得允许新建居民住宅、医院、学校等设施，不引进医药、食品等企业。

沼气经气水分离和脱硫处理后，进入贮气柜暂存，作为燃气使用，沼气属于清洁能源，通过脱硫处理，燃烧废气中硫成份的含量较低，沼气燃烧后产生极少量的 SO2、NO2、烟尘通过大气扩散后对外环境影响小。

厨房油烟产生量较小，安装去除效率不低于85%的油烟净化装置后，外排的油烟浓度项目食堂油烟排放浓度为0.29mg/m3，通过稀释扩散，食堂油烟的排放对环境空气的影响轻微。

柴油发电机废气为NOx、CO和烃类物质，柴油发电机废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故一般情况下，对环境空气的影响轻微。

综上所述，本工程投产后在采取环评规定的污染治理措施的情况下，各大气污染物排放均可达到相应污染物排放标准要求，对大气环境影响较小。

#### 10.4.2.2水环境影响评价

项目运营期的养殖废水、生活污水分别进行预处理后一起汇入自建污水处理站进行处理，废水处理达标后用于场区种植区农牧草地浇灌，不外排。

本项目对堆粪棚地面及污水收集管道、污水处理站等均进行防渗防漏设计，因此在项目正常运行情况下，不会对地下水体产生影响。

生活污水经过隔油池、化粪池处理后进入污水处理站处理，不外排。

项目产生的废水经采取有效措施处理后，对周围地表水环境和地下水环境影响较小。

#### 10.4.2.3地下水环境影响评价

（1）本工程产生各种废水，处理达标后用于场区回用农牧草地浇灌，处理后废水中有机物浓度较低，基本能被作物吸收，同时经粘土层的阻隔和过滤作用，不会产生地下水的影响；

（2）工程对设计用水及排水环节均加强了防渗措施的处理，对渗滤液汇集渠道、各水池和堆粪棚场地等均采取了硬化防渗处理，可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响；

（3）本工程建设区无采矿等形成的采空区，因相关自然等原因导致的废水渗漏因素也较小；

综合分析，本项目在采取环评要求的环保措施后，工程废水不会对地下水造成影响。

#### 10.4.2.4 声环境影响评价

本工程运营期间，在落实了环评提出的降噪措施后，对声环境的贡献值并不高，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；评价范围内无声环境敏感点，距离项目区最近的环境敏感点为项目场区北侧约560m处的七孔村，经距离衰减后，项目区产生的噪声到达环境敏感点时，可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，对周围环境影响较小。

#### 10.4.2.5固废环境影响评价

综上所述：猪粪及饲料残渣、污泥等等运至堆粪棚堆放，生产的粪肥部分回用于项目种植区施肥，部分外卖给有机肥厂或外卖给周边农户用于施肥；病死猪只采用专用运输车辆车运输至无害化处理间，无害化设施为一体化设备，将病死猪通过切碎机分切、绞碎后，输送至高温高压灭菌器内，经高温杀菌、干燥后制成有机肥料；无害化处理车间需要垫料作为发酵辅料，最终产出的有机肥为有机肥用于还田、外卖周边农户或有机肥厂；卫生防疫的废药品集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置；废氧化铁脱硫剂由换料的生产厂家带走回收利用；生活垃圾统一收集能回收利用的回收利用，不能回收利用的由建设单位车辆定期运至当地生活垃圾收集点由环卫部门处置；固废均能得到有效处理处置，处置率100%。

#### 10.4.2.6生态环境影响分析

本项目的建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利、有利影响。不利影响主要是工程占地使陆生动物的栖息地环境丧失，部分植被地段和植物多样性将受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。根据现场勘查，项目区植被覆盖率高，除项目区道路及待建工程用地为平整地面，其余部分均为植被覆盖，项目建设对生态环境影响小。

#### 10.4.2.7土壤环境影响分析

污染物进入土壤的途径可通过大气污染物沉降、地表水渗漏、地下水污染及固体废物影响。项目运行后生产及生活设施用地除绿化外地面均分区进行防渗及硬化，固体废物全部合理处置，不随意丢弃或填埋；废水处理达标后全部综合利用；运行期间产生得H2S、NH3通过采取抑制及吸附措施得到有效控制，通过采取以上措施，项目建设后对土壤得影响在可控范围内。

## 10.5公众参与意见采纳情况

本项目公众参与根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）开展工作，建设单位在确定环境影响报告书编制单位（云南巽通环保科技有限公司）后7个工作日内，于2020年12月3日至2020年12月10日在富源县人民政府网站进行了第一次网络平台公示（网址链接http://www.qjfy.gov.cn/fuyuan/public/web/56.html），并将公众意见表作为附件一并公示。公示期间电子邮箱未收到反馈意见。

## 10.6总量控制

本项目的情况，项目污水经过场区污水处理站处理后用于场区种植区农牧草地浇灌，不外排。项目使用能源为电能及沼气，为清洁能源，产生的 SO2、NOx很少。因此，本项目不设总量控制指标。

## 10.7总结论

项目运行工艺成熟可靠，符合国家、云南省产业政策，符合当地规划，场地选址符合相关规范和文件的要求，选址合理。工程不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区，选址合理。项目拟建区域环境质量现状较好，该项目生产过程中排放的污染物采 取本报告提出的防治措施治理后，废气、噪声能实现达标排放，废水能够做到不外排。固体废物妥善处置，对大气环境、声环境、地表水、环境的影响较小，不改变当地环境质量现状，对地区环境质量影响较小，环境风险在可接受范围。在严格按“三同时”要求落实其它各项环境保护措施的条件下，项目建设符合我国各项环境保护法律、法规、政策、标准的要求，符合评价原则，从环境保护角度是可行的。

## 10.8建议

（1）加强管理，及时清粪。实践证明，对场地的粪便及时清扫、及时洗去地面污垢，保持猪体清洁，可有效减轻恶臭气体的产生，改善猪舍内环境，减少猪的发病率和死亡率。

（2）注意消毒。场区猪舍、设备、器械的消毒应采用对环境友好的消毒剂以及消毒措施，防止产生氯代有机物以及其他的二次污染物。

（3）加强对病死猪的无害化处理。

（4）加强污水处理站日常监管及环保设备的维修养护，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染防治设施长期稳定运行、污染物达标排放。